# 孔隙水对混凝土静力特性的影响研究

### 论文摘要

大坝等混凝土结构的设计是否安全、合理,很大程度上取决于材料力学参数指标选取的正确合理性。大坝、桥墩和近海结构物等混凝土结构经常在水环境中工作,研究表明不同湿度情况下混凝土的力学性能会有较大差异。因此,分析孔隙水对混凝土力学特性的影响规律,提供更为准确的混凝土材料力学参数,为在水环境中的混凝土结构设计和安全性评价提供参考,意义重大。本文结合国家自然科学基金项目“考虑孔隙水影响的混凝土静动力损伤演化及破坏机理研究（50809079）”,以湿态混凝土在静力荷载下的力学性能为主要研究对象,分析了湿态混凝土强度降低的物理机理,取得了以下主要研究成果:（1）为了研究浸没时间、孔隙率以及液体表面张力对混凝土强度的影响,论文开展了在水中不同浸没时间下,不同强度混凝土的单轴抗压试验,以及不同含气量混凝土在不同表面张力液体中浸泡后混凝土的单轴抗压试验。文中详细介绍了试验过程,并对试验结果进行了分析。（2）论文从分析影响混凝土强度的各种因素出发,认为湿态混凝土强度降低的主要原因是浸没液体降低了材料的表面能。在湿度扩散、断裂力学和统计强度理论基础上,分析了混凝土内湿度分布情况以及存在湿度梯度时的混凝土抗压强度,并对各参数的影响进行了讨论。（3）论文利用ANSYS有限元软件的热分析模块计算了三维湿度扩散情况下的混凝土内部湿度场,在统计强度理论基础上,利用可靠度分析方法研究了不同湿度下混凝土的抗压强度。（4）论文在已有湿态混凝土弹性模量研究工作的基础上,考虑微裂纹对整体变形的影响,计算了不同孔隙率下饱和混凝土的弹性模量,并讨论分析了微裂纹密度、孔隙水、孔隙率变化和水的粘滞力对饱和混凝土弹性模量的影响大小。（5）论文在单轴压缩下混凝土应力-应变试验基础上,考虑不同加载阶段湿态混凝土弹性模量的变化,利用Weibull统计损伤模型建立了湿态混凝土的本构关系。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景和研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 水对混凝土弹性性能的影响

- 1.2.2 水对混凝土强度的影响

- 1.3 本文的研究思路与结构安排

- 第二章 湿态混凝土的单轴抗压试验

- 2.1 概述

- 2.2 试验设计

- 2.2.1 配合比设计

- 2.2.2 试验过程设计

- 2.3 试件的成型及养护

- 2.3.1 试件的成型

- 2.3.2 试件的干燥

- 2.3.3 试件的浸泡与密封

- 2.4 单轴抗压试验

- 2.5 数据结果和分析

- 2.5.1 浸没时间的影响

- 2.5.2 湿度传导方向的影响

- 2.5.3 含气量的影响

- 2.5.4 液体表面张力的影响

- 2.6 小结

- 第三章 湿态混凝土强度降低的物理机理分析

- 3.1 概述

- 3.2 影响混凝土强度的因素分析

- 3.2.1 水灰比

- 3.2.2 温度

- 3.2.3 龄期

- 3.2.4 含气量和孔隙率

- 3.3 湿态混凝土单轴抗压强度计算模型

- 3.3.1 湿度对混凝土强度影响的机理分析

- 3.3.2 基于Weibull 分布的湿态混凝土强度计算模型

- 3.3.3 混凝土内相对含水量计算

- 3.3.4 计算结果和讨论

- 3.4 小结

- 第四章 基于可靠度分析湿态混凝土的抗压强度

- 4.1 概述

- 4.2 混凝土湿度场模型及计算

- 4.2.1 湿度场数学模型

- 4.2.2 ANSYS 应用有限元软件进行参数化建模

- 4.2.3 ANSYS 热分析基本原理

- 4.2.4 利用ANSYS 计算混凝土湿度场分布

- 4.3 基于可靠度分析的湿态混凝土强度计算

- 4.3.1 基于ANSYS 的可靠度分析

- 4.3.2 ANSYS 湿-结构耦合分析

- 4.3.3 ANSYS 概率设计

- 4.4 计算结果及分析

- 4.5 结论

- 第五章 湿态混凝土的本构关系

- 5.1 概述

- 5.2 湿态混凝土的初始弹性模量

- 5.2.1 混凝土细观力学模型

- 5.2.2 受压荷载下微裂纹引起的柔度张量

- 5.2.3 湿态混凝土微裂纹引起的柔度张量

- 5.2.4 湿态混凝土基体弹性模量的确定

- 5.2.5 水泥后期水化对混凝土基体弹性模量的影响

- 5.2.6 计算结果及分析

- 5.3 湿态混凝土的本构模型

- 5.4 计算结果

- 5.5 湿态混凝土的峰值弹性模量

- 5.6 结论

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 在校期间发表的论文及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].混凝土再碱化碱性修复效果研究[J]. 居舍 2019(35)

- [2].浅谈水利工程钢筋混凝土设计对混凝土质量的影响[J]. 中国住宅设施 2019(11)

- [3].混凝土裂缝成因和防控措施探究[J]. 门窗 2019(12)

- [4].房屋施工混凝土裂缝的原因及防治策略探究[J]. 城市建筑 2019(27)

- [5].试论如何在施工过程中保证混凝土的质量[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [6].混凝土裂缝的预防与处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

- [7].低速冲击作用下混凝土板破坏效应试验研究[J]. 振动与冲击 2019(24)

- [8].浅议原材料对混凝土裂缝所产生的影响[J]. 门窗 2019(14)

- [9].混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 门窗 2019(17)

- [10].浅析水利工程中混凝土裂缝产生的原因和处理方法[J]. 四川水利 2019(06)

- [11].轨道交通高架桥墩冬季施工混凝土泛碱机理分析[J]. 中外公路 2019(06)

- [12].道路桥梁施工中混凝土裂缝成因与防治措施[J]. 华东公路 2019(06)

- [13].基于温度应力影响混凝土面板裂开的数理模拟分析探究[J]. 华东公路 2019(06)

- [14].海砂制备混凝土合规资源化关键问题[J]. 科学技术与工程 2020(01)

- [15].浅谈普通混凝土配合比设计中原材料对混凝土质量的影响因素[J]. 四川水泥 2020(01)

- [16].浅谈影响超声回弹综合法检测混凝土的因素[J]. 四川水泥 2019(12)

- [17].浅析混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 四川水泥 2019(12)

- [18].防腐蚀涂装技术在混凝土桥梁中的应用分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(01)

- [19].民用建筑透光混凝土应用分析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [20].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策分析[J]. 门窗 2019(23)

- [21].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 门窗 2019(23)

- [22].混凝土装配式住宅的施工方法探讨[J]. 居舍 2020(03)

- [23].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策[J]. 居业 2020(01)

- [24].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 居业 2020(01)

- [25].水利工程混凝土裂缝渗透成因及有效预防措施研究[J]. 低碳世界 2019(12)

- [26].混凝土裂缝的产生与防治方法解析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [27].农业水利工程施工中混凝土裂缝的防治技术研究[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [28].机制砂在混凝土中的应用技术研究[J]. 中国住宅设施 2020(02)

- [29].使用镍渣砂与高石粉机制砂制备混凝土的试验研究[J]. 福建建材 2020(03)

- [30].科学家创造出能更好抵抗地震的可弯曲混凝土[J]. 江西建材 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b97d6a83bad93434c3476ab7.html