# 大跨度等截面倒三角形空间桁架的整体稳定研究

### 论文摘要

通过对国内有关大跨度倒三角形空间桁架结构工程实例的调查研究,发现应用现行钢结构设计规范对此类结构进行整体稳定分析时,没有相应计算公式和规定,给工程设计人员带来了极大的困难。为了克服这一困难,本文采用线性和非线性有限单元对由等截面倒三角形空间桁架组成的屋盖系统进行整体稳定分析,并考察了此类空间桁架的宽高比、上弦水平系杆、上弦横向水平支撑以及纵向边桁架对空间桁架屋盖系统整体稳定的影响。首先,本文简明扼要地介绍了结构整体稳定分析所采用的四种方法:线弹性稳定分析、有初始几何缺陷的几何非线性弹性稳定分析、理想几何非线性弹塑性稳定分析和有初始几何缺陷的几何非线性弹塑性稳定分析。这四种稳定分析均利用通用有限元软件ANSYS8.0完成,本文给出了用该软件完成这四种稳定分析的APDL语言,以供有关设计人员和研究人员参考。其次,本文结合有关工程设计的实际情况,建立了八种空间桁架屋盖系统的计算模型,给出了计算模型的设计参数、杆件尺寸和平面几何尺寸,并对这八种计算模型的稳定承载力的求解过程给出了简明的操作步骤。最后,通过对各种计算模型的四种稳定承载力结果的分析、比较,全面了解了空间桁架的宽高比、上弦水平系杆、上弦水平支撑以及纵向边桁架对空间桁架屋盖系统整体稳定的影响,并总结出对工程设计有一定参考价值的结论和建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 空间桁架简介

- 1.2 课题研究背景及意义

- 1.3 本文研究的方法及内容

- 第2章 空间桁架整体稳定分析的基本理论及基本方法

- 2.1 概述

- 2.2 空间桁架整体稳定分析的基本理论

- 2.2.1 结构失稳的类型和稳定承载力的确定

- 2.2.2 稳定分析的基本理论

- 2.3 空间桁架整体稳定分析的基本方法

- 第3章 空间桁架屋盖结构模型的设计

- 3.1 概述

- 3.2 结构计算模型的设计参数

- 3.3 结构计算模型的杆件截面尺寸

- 第4章 系杆和支撑对空间桁架的整体稳定的影响

- 4.1 概述

- 4.2 ANSYS计算成果整理及分析

- 4.2.1 计算成果的整理

- 4.2.2 计算成果的分析

- 4.3 本章结论

- 第5章 宽高比对横向空间桁架整体稳定的分析研究

- 5.1 概述

- 5.2 计算成果的整理及分析

- 5.2.1 计算成果的整理

- 5.2.2 计算成果的分析

- 5.3 本章结论

- 第6章 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].铁塔采用分层空间桁架法和有限元计算结果对比[J]. 山西建筑 2015(15)

- [2].基于有限元的分层空间桁架法计算精度分析[J]. 特种结构 2014(04)

- [3].基于等价输入扰动的空间桁架振动控制的研究(英文)[J]. 系统科学与数学 2015(07)

- [4].大跨四角锥系空间桁架的临界荷载分析[J]. 四川建筑科学研究 2011(05)

- [5].三角形断面钢管空间桁架设计与应用[J]. 山西建筑 2019(11)

- [6].某悬挑空间桁架尺寸优化设计[J]. 山西建筑 2016(31)

- [7].空间桁架连接技巧的分析与研究[J]. 绿色环保建材 2017(07)

- [8].梭形空间桁架的弹性临界荷载分析[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [9].大跨度菱形空间桁架有限元仿真计算[J]. 山西建筑 2010(34)

- [10].用条件极值法求解静不定空间桁架[J]. 空间结构 2018(02)

- [11].基于ANSYS的空间桁架结构拓扑优化设计[J]. 起重运输机械 2008(07)

- [12].大断面破碎巷道全空间桁架锚索协同支护研究[J]. 煤炭科学技术 2016(03)

- [13].四角锥系空间桁架的临界荷载[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [14].梭形空间桁架约束型防屈曲支撑的性能研究[J]. 工程力学 2020(07)

- [15].三维空间桁架弹塑性动力分析[J]. 钢结构 2013(07)

- [16].深圳人才园多功能厅钢管空间桁架设计[J]. 建筑结构 2009(S2)

- [17].钢塔架结构静力计算的分层空间桁架法研究[J]. 特种结构 2014(04)

- [18].复杂空间桁架节点抗震性能试验研究及有限元分析[J]. 建筑结构学报 2017(08)

- [19].基于ABAQUS的空间桁架有限元分析[J]. 电子制作 2017(17)

- [20].空间桁架组合楼盖的可行性[J]. 山西建筑 2008(09)

- [21].大型空间桁架面天线的结构—电磁耦合优化设计[J]. 电子学报 2008(09)

- [22].空间桁架有限元分析向量化编程技术研究[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [23].大跨度拱形空间桁架干煤棚的地震易损性分析[J]. 四川建筑科学研究 2019(05)

- [24].大型多接头空间桁架的整体提升与合拢[J]. 建筑施工 2013(11)

- [25].空间桁架几何非线性全量有限元分析[J]. 福建建筑 2008(01)

- [26].大型空间桁架用快速接头创新设计[J]. 机械设计与研究 2019(05)

- [27].下弦管内预应力梭形空间桁架静力分析[J]. 钢结构 2009(06)

- [28].基于预应力杆的空间桁架天线固有频率调节技术[J]. 装备环境工程 2017(11)

- [29].基于静定空间桁架原理的空间相机结构设计[J]. 光电工程 2010(11)

- [30].空间桁架横梁分布式光纤变形监测与误差修正[J]. 压电与声光 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b98cf343575ef2df7eba147a.html