# 天津市宁河北水源地渗透系数与最优开采方案研究

### 论文摘要

随着改革开放和经济建设的发展,天津市对水资源的需求日益增加。建设宁河北地下水源地,作为天津经济技术开发区的供水水源,是天津市重点工程项目之一。城市大型水源地的建设,在水量和水质满足要求的情况下,还应该经济合理地开采。宁河北水源地位于天津市宁河县北部及河北省丰润县南部,地处燕山南侧的车轴山向斜内,地下含水层由奥陶系灰岩组成。奥陶系灰岩的分布面积 547.32km2,有效厚度约 400 m,呈北东走向的向斜展布,顶界埋深在西南部深,往东北方向逐渐变浅,在车轴山处出露地表。灰岩含水层富水性强,单井出水量1500-10000 m3/d。渗透系数（K）是含水层重要的水文地质参数之一,本文对研究区 9 个单井及孔组抽水试验资料整理分析,认为该抽水试验为承压含水层完整井稳定流定流量单孔（带观测孔）抽水试验。在此基础上分别采用裘布衣公式法、坡度法求含水层的渗透系数 K。最后将计算结果与前人研究和实际情况对比,认为渗透系数K 为 20 m/d 符合研究区的岩性。利用求得的渗透系数计算各井单独抽水时各井水位之间的相互影响（干扰）程度。最后,以开采量作为决策变量建立目标函数,以水位降深为约束条件,建立地下水开采管理模型,利用单纯形法求解该线型规划模型得到最优解。在水量满足 10 万 m3/d 的情况下,在考虑了水源地开采井布局及用水需要的前提下,提出了两种优化方案供作参考。一种是以 15 口井的开采量为决策变量建立的模型,该模型的求解结果是同时开采 1,3,4,5,6,7,8,10,11,14,15 等 11 口井,各井的开采量依次为8317.39、7728.83、2893.22 、13971.93、13683.91、3030.55、3020.67、15652.94、4433.44、21815.74、5451.79 m3/d;另一种是选取其中的 9口井的开采量为决策变量建立的模型,该模型的求解结果是同时开采 1,3,5,6,9,10,14,15 等 8 口井,各井的开采量依次为 9543.98、8271.25、15680.08、14263.72、7614.34、16591.02、22080.07、5955.55 m3/d。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 选题目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 利用抽水试验资料求水文地质参数

- 1.2.2 地下水资源管理

- 1.3 研究内容

- 1.4 研究方法

- 第二章 自然地理及地下水资源开发利用现状

- 2.1 自然地理概况

- 2.1.1 交通位置

- 2.1.2 自然经济

- 2.1.3 气象水文

- 2.1.4 地形地貌

- 2.2 地下水资源开发利用现状

- 2.2.1 丰润区地下水资源开发利用现状

- 2.2.2 工作区地下水资源开发利用现状

- 2.3 本章小结

- 第三章 区域地质

- 3.1 构造

- 3.1.1 褶皱

- 3.1.2 断裂

- 3.2 地层

- 3.3 本章小结

- 第四章 区域水文地质

- 4.1 系统边界及模式

- 4.2 奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层组埋藏条件、特征及隔水层

- 4.3 岩溶裂隙地下水补给、径流和排泄条件

- 4.4 水源地水文地质条件分析

- 4.4.1 奥陶系灰岩岩溶裂隙水

- 4.4.2 勘探抽水试验及揭示的水文地质条件

- 4.5 地下水渗流场及动态特征

- 4.6 岩溶裂隙水水化学特征及裂隙特征

- 4.7 本章小结

- 第五章 抽水试验数据的整理与分析

- 5.1 抽水试验概述

- 5.2 抽水试验方案

- 5.2.1 目的与要求

- 5.2.2 开采性抽水试验方案

- 5.2.3 单井及孔组抽水试验方案

- 5.3 抽水试验区概述

- 5.4 抽水试验资料的初步整理与分析

- 5.4.1 水源地群孔抽水期间水位变化特征

- 5.4.2 开采性抽水试验概述

- 5.4.3 孔组抽水试验数据的初步整理

- 5.4.4 三维流和紊流的分析与判别

- 5.5 渗透系数 K 的确定

- 5.6 本章小结

- 第六章 最优开采方案

- 6.1 地下水资源管理模型概述

- 6.2 建立地下水管理模型

- 6.3 优化方案

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论

- 致 谢

- 参考文献

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].铜仁长行坡锰矿开采方案的探索和实践[J]. 山东工业技术 2015(22)

- [2].准噶尔盆地重点地段地下水可持续开采方案分析[J]. 新疆有色金属 2015(01)

- [3].地下水流数值模拟在白界水源地开采方案设计中的应用[J]. 广东化工 2015(09)

- [4].单侯矿建筑物下开采方案优化分析[J]. 矿山测量 2012(04)

- [5].煤矿建筑物下开采方案研究[J]. 煤炭科技 2011(01)

- [6].难选与易选矿石共生时某钨锡矿资源开采方案研究[J]. 中国矿业 2019(04)

- [7].牛苦头铅锌矿露天与地下联合开采方案的探讨[J]. 湖南有色金属 2016(01)

- [8].柳林县北晟铝土矿开采方案探讨[J]. 华北国土资源 2017(03)

- [9].气田增压开采方案的灰色综合优选[J]. 天然气与石油 2012(03)

- [10].乾安煤矿1~(-2)煤“露井联合”开采方案研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(09)

- [11].新疆某水源地开采方案的数值评价方法[J]. 甘肃地质 2008(02)

- [12].采煤工作面过无煤区开采方案优化研究[J]. 科学技术创新 2018(17)

- [13].同家梁矿边角区域开采方案研究与实践[J]. 山东煤炭科技 2016(01)

- [14].矿井井田上行开采方案的探讨[J]. 山西煤炭管理干部学院学报 2016(03)

- [15].驻留矿体最佳开采方案研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [16].复杂条件村庄群下开采方案探讨[J]. 煤炭科技 2011(01)

- [17].陕北佳县木头峪水源地管井开采方案设计[J]. 科技与创新 2015(10)

- [18].金川二矿区厚大矿体开采新技术研究[J]. 矿冶工程 2010(06)

- [19].衰老矿井边角呆滞煤开采方案设计研究[J]. 山东煤炭科技 2009(05)

- [20].整合矿井开采方案及巷道开拓布置研究[J]. 能源技术与管理 2017(04)

- [21].平朔东露天矿转向扇形开采方案[J]. 露天采矿技术 2015(07)

- [22].矿井开采设计的方法步骤及参数的确定[J]. 科技风 2013(04)

- [23].科卡矿区地下水资源开采方案优化研究[J]. 城市道桥与防洪 2017(12)

- [24].煤矿建筑物下开采方案分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(07)

- [25].集贤煤矿上下山开采方案[J]. 煤 2009(04)

- [26].露天煤矿过无煤区留“岛”搭桥开采方案优化[J]. 重庆大学学报 2014(09)

- [27].埃塞俄比亚某大型金矿基于经济比较法开采方案选择[J]. 有色金属工程 2015(02)

- [28].解析法在地下水允许开采量计算中的应用研究[J]. 人民珠江 2016(10)

- [29].某复杂地下矿开采方案的设计[J]. 现代矿业 2018(12)

- [30].国投哈密一矿煤电一体化项目原煤开采与供仓方案[J]. 露天采矿技术 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b9af00a9140c2d5de05d0ee1.html