# 白洋淀水域环境质量演变评价及防治对策研究

### 论文摘要

本文通过对白洋淀水域环境多年主要污染物监测数据汇总、分析,利用综合污染指数法进行评价,在认真分析白洋淀水域环境质量演变结果基础上,针对白洋淀水域环境存在的问题,进行解剖分析,以探讨白洋淀水环境保护及污染防治对策。白洋淀是我国华北地区唯一的天然湖泊,做为草型湖泊的典型代表,虽然地处河北省,但紧临京、津,地理位置重要而敏感。白洋淀水域环境问题不仅关系到保定市、河北省以及北京地区的生态安全,更成为了全国水生态环境保护的晴雨表,是全世界关注中国环境问题的焦点之一。研究白洋淀水域环境质量演变,将对综合整治白洋淀流域污染问题提供科学的依据。对白洋淀的水污染防治和生态环境保护的持续工作,促使入淀河流及淀区水质在淀区常年蓄水量严重不足、濒临干淀的情况下基本保持稳定。白洋淀污染治理成果目前是阶段性的,整个白洋淀生态系统仍然十分脆弱。一、对白洋淀水域环境进行布点监测,明确各点位超标污染物、超标率、污染分担率,确定水质类别。在白洋淀淀区内设立9个监测点位,从主要污染物分担率看,高锰酸盐指数、生化需氧量和总磷超标严重,白洋淀以有机污染为主。二、对白洋淀水域环境十年变化监测数据进行汇总，按照综合污染指数法进行评价,分析总磷、总氮、高锰酸盐指数等主要污染物指标,随着淀区内水位的下降而呈上升变化趋势。白洋淀水质与淀内水位高低有明显关系。2001年至2005年多次干淀,先后10余次从上游及跨流域水库对白洋淀进行补水,补水量由2000立方米至1.5亿立方水不等,有水库清洁水进行补给的情况下水质比较好,但由于蒸发和渗漏较快,较高水位维持不了多久。水位下降后,水质会明显恶化。三、经过数据分析,得出白洋淀水环境质量存在下几点问题,并提出污染防治对策。1、白洋淀流域水资源严重匮乏,生态系统脆弱流域：2、环境基础设施建设滞后,污水处理能力不足：3、上游水库蓄水不足,补充水源无法保证；4、部分工业企业偷排超排,加重下游污染；5、淀区的居民生活、旅游和高密度养殖,对白洋淀水体造成不同程度污染；针对以上问题,从补水、控污、清污、截污等方面入手,在调集各方力量进行补水的同时,加大白洋淀水质保护力度。综上所述,困扰白洋淀水域环境质量的主要问题是水量问题,其次是污染问题。解决白洋淀水域环境问题的根本措施是保证白洋淀长期充足的水量,从目前华北地区连年干旱的实际情况看,从本流域调水还无法满足白洋淀地区长期用水需要,最根本的措施还要依靠南水北调。南水北调工程建成后,水量调节重点向白洋淀地区倾斜,将白洋淀做为华北地区重要的水量调节工程，白洋淀的水域环境将得到根本改善。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.2.3 白洋淀水污染防治的历史回顾

- 1.3 研究内容

- 第二章 白洋淀的水域环境现状

- 2.1 白洋淀的地理位置

- 2.2 白洋淀的气候及水文状况

- 第三章 白洋淀水域环境质量的评价研究

- 3.1 监测布点依据、监测技术要求及质量保证措施

- 3.1.1 监测布点依据

- 3.1.2 监测技术要求

- 3.1.3 质量保证措施

- 3.2 白洋淀各监测点位功能区类别划分

- 3.3 评价方法及趋势分析方法

- 3.3.1 评价方法

- 3.3.2 污染趋势分析方法

- 3.4 白洋淀水域环境质量评价标准

- 3.5 水域环境主要污染物的综合评价

- 第四章 白洋淀水域环境质量演变

- 4.1 白洋淀水位历年变化趋势

- 4.2 白洋淀各点位主要污染物的监测结果

- 4.3 白洋淀主要污染物十年平均浓度变化趋势

- 4.4 白洋淀水位与主要污染物的综合污染指数变化趋势

- 第五章 白洋淀水域环境存在的问题及原因分析

- 5.1 白洋淀水环境存在的问题

- 5.1.1 白洋淀流域水资源严重匮乏,生态系统脆弱

- 5.1.2 流域内上游水库蓄水不足,补充水源无法保证

- 5.1.3 环境基础设施建设滞后,污水处理能力不足

- 5.1.4 部分工业企业偷排超排,加重下游污染

- 5.1.5 淀区的居民生活、旅游和高密度养殖,也对白洋淀水体造成一定污染

- 5.2 白洋淀水环境污染的原因分析

- 5.2.1 入淀污染负荷大

- 5.2.2 无法保证有长期充足的水量

- 5.2.3 淀区水质受到污染

- 5.2.4 淀区生态功能下降,生态系统脆弱

- 5.2.5 上游山区水土流失严重,淀区淤积湖盆变浅

- 第六章 白洋淀水环境保护及污染防治措施

- 6.1 加快城市污水处理厂的建设,消除上游生活污染对白洋淀的影响

- 6.2 加强对上游排河企业的监管,坚决杜绝超标排污行为

- 6.3 严格新建项目管理,从源头控制污染物排放总量

- 6.4 加强白洋淀自然保护区建设

- 6.5 全面加强白洋淀上游地区生态建设

- 第七章 结论

- 附录

- 参考文献

- 作者简历

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].《水域环境化学》理论慕课体系的探索与思考[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊) 2020(04)

- [2].河口水域环境质量检测与评价方法研究及应用[J]. 资源节约与环保 2020(03)

- [3].网箱养殖对水域环境的影响及防治对策[J]. 农业与技术 2014(05)

- [4].苏南水网乡村水域环境韧性规划[J]. 规划师 2019(05)

- [5].城市水域环境的综合治理[J]. 科技促进发展 2010(S1)

- [6].《水域环境学》教学改革与实践[J]. 科技创新导报 2015(08)

- [7].水域环境对蚊密度影响研究进展[J]. 中国媒介生物学及控制杂志 2018(04)

- [8].疏浚作业对水域环境的影响研究现状浅析[J]. 珠江水运 2012(08)

- [9].船载水域污染物识别装置的研究现状及发展趋势[J]. 中国修船 2018(02)

- [10].《水域环境学》实验教学体系的改革与创新[J]. 科技创新导报 2015(09)

- [11].近50年来塔里木河流域水域环境现状及其驱动力分析[J]. 水土保持研究 2013(01)

- [12].南四湖水域环境现状及生态管理对策[J]. 中国水利 2009(05)

- [13].适应企业 快速成长——访上海水域环境发展有限公司人事部经理顾剑峰[J]. 成才与就业 2010(Z2)

- [14].论VTS在通航安全与水域环境保护中的作用[J]. 航海技术 2010(06)

- [15].无人驾驶水域环境智能监测船[J]. 中国新技术新产品 2014(03)

- [16].海洋围栏养殖水域环境实时监测系统设计与研究[J]. 科学养鱼 2019(10)

- [17].水产养殖对水域环境的影响研究[J]. 生物技术世界 2014(04)

- [18].复杂水域环境中无人艇航行规划方法研究[J]. 中国造船 2020(S1)

- [19].基于GIS平台的甬江口水域环境风险信息系统研究[J]. 科技展望 2016(35)

- [20].基于太阳能的多功能水域环境监测平台的设计与实现——计算机技术创新性实验项目[J]. 计算机教育 2009(10)

- [21].浅析海洋水产养殖对水域环境的影响及污染防治对策[J]. 农村实用技术 2018(11)

- [22].海洋水产养殖对水域环境的影响及防治对策[J]. 畜牧兽医科学(电子版) 2019(12)

- [23].某金矿采选项目周边水域环境现状调查与评价[J]. 中国矿业 2017(S1)

- [24].2015年安全与可持续发展的北极水域环境国际会议概况[J]. 中国海事 2015(09)

- [25].浦东新区镇村级劣Ⅴ类水体治理措施探讨——以合庆镇东白凌河为例[J]. 上海水务 2020(01)

- [26].淮南市潘集区水域专项治理步骤及保障措施[J]. 现代农业科技 2014(03)

- [27].基于生态理念的江南乡村水域环境建设初探[J]. 华中建筑 2009(07)

- [28].基于无人船装置的大水域环境监测系统设计[J]. 船舶工程 2019(01)

- [29].关于集体河沟水域环境治理的技术方法探讨[J]. 科学养鱼 2019(04)

- [30].鱼有变性 循情施钓[J]. 钓鱼 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b9c95928b43162c3c37c73f9.html