# MISO天线配置方案研究

### 论文摘要

在多输入多输出(MIMO)系统中，发射波束形成和发射分集这两种发射天线配置方案都能有效地提高下行链路系统的性能，将这两种方式结合使用则有可能会获得更大的下行信道容量。而如何进行这种组合以使信道容量最大化则正是本文的研究内容。 本文假设多输入单输出(MISO)系统中接收信道呈Rayleigh或Rician衰落，并将发射端的多个天线分成若干组，组内采用波束形成，组间进行空时发射分集，研究了不同组合方式对信道中断容量的影响，其中还考虑了中断概率、Rician因子及扩展角度的大小对最优选择的影响。仿真结果表明在发射端天线数目一定的条件下，若中断概率固定不变，则随着Rician因子K的增加而导致波束形成成为渐进最优的选择。当存在扩展角而使信道呈部分相关时，发射天线最优分组的分集数目会比理想相关假设下所得到的分集数要大，发射分集是渐进最优选择。 本文所得到的结论可更有效地发挥多发射天线的优势，为选择发射天线的最优分组配置方式提供一定的理论依据。

### 论文目录

- 第一章 绪沦

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究的状况

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 分集与波束形成

- 2.1 分集的概念及分类

- 2.1.1 分集的原理

- 2.1.2 分集的分类

- 2.1.3 发射分集

- 2.1.4 接收分集

- 2.2 波束形成

- 2.3 本章小结

- 第三章 MIMO信道模型及容量

- 3.1 MIMO信道模型

- 3.2 MIMO系统的信道容量

- 3.2.1 Shannon容量

- 3.2.2 中断容量

- 3.3 本章小结

- 第四章 MISO发射天线配置

- 4.1 Rayleigh衰落下的最优分组

- 4.1.1 Rayleigh衰落信道的最优分组

- 4.1.2 发射分集的渐进最优性

- 4.2 Rician衰落下的最优分组

- 4.3 本章小结

- 第五章 角度扩展与相关衰落

- 5.1 角度扩展对波束形成增益的影响

- 5.2 角度扩展对发射分集增益的影响

- 5.3 角度扩展对波束形成与发射分集混和方案的影响

- 5.4 本章小结

- 结束语

- 附录

- A．频率非选择性衰落信道的统计模型

- A．1 Rayleigh衰落信道

- A．2 Rcian衰落信道

- 参考文献

- 致谢

- 作者在硕士期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于空时频发射分集技术分析与设计[J]. 信息通信 2020(02)

- [2].研究无线通信中的发射分集技术[J]. 通讯世界 2016(20)

- [3].延迟发射分集在TD-SCDMA系统中的性能研究[J]. 空间电子技术 2008(04)

- [4].散射通信同频发射分集技术方案探讨[J]. 无线电通信技术 2015(03)

- [5].基于频域二值块通序列的TDS-OFDM发射分集[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(10)

- [6].MIMO发射分集矢量信号测试分析仿真技术研究[J]. 电子产品世界 2018(06)

- [7].CDMA系统中的空时发射分集方案及其在MIMO MC-CDMA中应用的研究[J]. 电子学报 2008(07)

- [8].无线通信系统中发射分集技术研究[J]. 电子科技 2016(11)

- [9].WCDMA系统发射分集技术研究[J]. 科技广场 2011(05)

- [10].V-BLAST OFDM最大发射分集度分析[J]. 电子技术应用 2011(07)

- [11].频率选择性衰落信道中的发射分集设计[J]. 北京邮电大学学报 2010(06)

- [12].发射分集技术专利分析[J]. 中国新通信 2015(05)

- [13].发射分集技术在数字电视地面广播中的应用研究[J]. 铁道通信信号 2008(09)

- [14].TO-LTE系统中MIMO技术的应用场景与介绍[J]. 通信管理与技术 2011(03)

- [15].水声多径信道中的标识延迟空时扩展发射分集[J]. 电子与信息学报 2009(08)

- [16].WCDMA网络工程中的容量提升策略[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2010(02)

- [17].分布式发射阵列下目标回波相关性分析[J]. 中国科学:信息科学 2010(07)

- [18].MIMO系统在CDMA2000中的应用[J]. 电脑与电信 2008(04)

- [19].LTE中单用户多天线方案分析[J]. 科技信息 2011(33)

- [20].获得天线选择分集的空移键控调制算法[J]. 西安交通大学学报 2013(08)

- [21].双天线发射分集TDS-OFDM系统干扰消除技术[J]. 中国科技论文 2012(10)

- [22].基于译码-转发的多中继合作分集系统的功率分配[J]. 电子与信息学报 2008(03)

- [23].基于任一随机选择转接节点的协作分集方法及其中断概率分析[J]. 电子学报 2010(01)

- [24].基于信道预测技术的闭环发射分集研究[J]. 计算机仿真 2008(04)

- [25].地基伪卫星信号发射分集技术研究[J]. 无线电工程 2013(06)

- [26].MIMO无线系统多空时发射分集功率分配算法[J]. 计算机应用 2009(06)

- [27].基于酉阵的MIMO系统空频编码方案[J]. 现代电子技术 2014(12)

- [28].LTE下行MIMO模式自适应切换算法[J]. 数据采集与处理 2012(04)

- [29].改进空时分组编码算法在OFDM通信系统中的应用[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [30].一种应用于地基导航系统的发射分集抗多径技术[J]. 遥测遥控 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b9d5e0f5996ef8c5a09cfa09.html