# G地区铬渣污染状况分析及治理对策探讨

### 论文摘要

本文通过对某废弃铬盐厂污染区域的资料收集与实地调研,根据相关监测数据分析了该地的土壤、地下水及地表水的污染状况,并结合污染场地的水文地质条件和自然环境特征,探讨了适宜的铬污染治理方案。本文对该地铬污染状况采用经典指数法并结合污染物扩散规律进行了分析评价；对污染物扩散规律利用经典统计学和地统计学相结合的原理采用克里金插值法绘制等值线图来描述。研究结果表明：①在2001-2003年间地下水受到六价铬污染最严重,污染指数最高达到11270,此后地下水中六价铬污染指数逐年下降,近年来变化不大,但污染指数仍高达近6000,污染仍很严重；②地下水污染枯水期最严重,尤其当枯水期降水增多时污染加重；③地下水铬污染扩散的方向为厂区向西北方向,最后随形成的泉群泻出地表；④地表水污染从2001至2009年逐年呈现降低的趋势,但在上游污染仍较严重；⑤在废弃铬盐厂局部土壤表层总铬质量浓度最高达22586.0mg·kg-1,六价铬最高达7420.6mg·kg-1,污染极严重。厂区外随着水平距离的增加,土壤中的铬浓度急速下降,呈向西扩散为主的趋势。基于对铬污染场地土壤和地下水污染特征分析,对其修复可考虑采取以下方法：①铬渣解毒处理方法选择干法解毒；②土壤建议采用固化／稳定化技术和微生物处理技术结合,利用当地地处牧区的牛羊粪资源作为生物处理的材料,将场地污染土壤挖出处理后,在专用渣场填埋,处理后的铬渣与处理过的土壤同样的方法和地点填埋；③地下水的修复建议采用渗透反应格栅技术进行。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 课题由来

- 1.1.2 研究必要性及重要性

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 铬污染及其危害

- 1.2.2 铬渣污染状况研究进展

- 1.2.3 铬渣污染的治理和综合利用

- 1.3 本研究的主要内容、方法及技术路线

- 第二章 研究区域概况

- 2.1 经济与自然条件

- 2.1.1 社会经济概况

- 2.1.2 地形地貌

- 2.1.3 气象与水文

- 2.1.4 植被与资源环境

- 2.2 地质与水文地质条件

- 2.2.1 地层岩性与地质构造

- 2.2.2 水文地质特征

- 2.3 小结

- 第三章 地下水污染状况

- 3.1 取样点位置

- 3.2 地下水铬污染状况

- 3.2.1 地下水铬污染总体状况及评价方法

- 3.2.2 地下水污染时间变化特征

- 3.2.3 地下水污染空间变化特征

- 3.3 地下水铬污染状况评价

- 3.3.1 地下水污染指数

- 3.3.2 污染指数的空间分布规律

- 3.4 地下水污染变化趋势分析

- 3.5 小结

- 第四章 地表水污染状况

- 4.1 地表水监测点位置分布

- 4.2 地表水铬污染总体状况及评价方法

- 4.3 地表水污染状况及变化特征

- 4.3.1 各取样点监测结果

- 4.3.2 地表水污染的时间变化特征

- 4.3.3 地表水污染的空间变化特征

- 4.4 地表水污染状况评价

- 4.5 地表水污染变化趋势分析

- 4.6 小结

- 第五章 土壤污染状况

- 5.1 土壤铬污染状况及分布规律

- 5.1.1 表层土壤铬污染状况

- 5.2 土壤铬污染状况评价

- 5.2.1 单因子污染指数法

- 5.2.2 地累积指数法

- 5.2.3 潜在生态危害指数法

- 5.3 小结

- 第六章 修复对策探讨

- 6.1 铬渣处理处置

- 6.2 污染土壤修复

- 6.3 污染地下水修复

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 发表论文

### 相关论文文献

- [1].高浓度铬渣土稳定化/固化效果及其影响因素研究[J]. 湖南有色金属 2020(03)

- [2].铬渣无害化解毒处置工作的实践与思考——以甘肃省为例[J]. 环境保护 2016(07)

- [3].剧毒铬渣岂能一堆了之[J]. 绿色视野 2011(10)

- [4].攀钢研究院“钒铬渣分离提取钒铬技术研究”获冶金科学技术奖二等奖[J]. 钢铁钒钛 2020(05)

- [5].榆钢烧结铬渣生产实践[J]. 甘肃冶金 2019(01)

- [6].污泥解毒铬渣再循环利用[J]. 盐业与化工 2016(04)

- [7].由铬渣污染事故引发的思考[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(03)

- [8].利用碳铬渣制备耐火浇注料的试验[J]. 中国冶金 2014(08)

- [9].规范引导解毒铬渣应用于水泥工业[J]. 中国水泥 2014(08)

- [10].铬渣污染,“毒瘤”难除?[J]. 企业观察家 2012(08)

- [11].铬渣,随时引爆的安全隐患[J]. 化工管理 2011(09)

- [12].氯化焙烧法回收铬渣中的铬[J]. 化工环保 2010(03)

- [13].甘肃铬渣干法解毒工程化害为利[J]. 无机盐工业 2008(04)

- [14].北京凯盛设计的国内最大的铬渣治理工程顺利试车[J]. 中国建材资讯 2012(01)

- [15].解毒铬渣粉对水泥净浆和胶砂性能的影响[J]. 中国建材科技 2014(02)

- [16].我国环境审计若干问题研究——由曲靖“铬渣致污”事件引发的思考[J]. 会计之友 2012(04)

- [17].重庆:加强铬渣污染综合整治[J]. 环境保护 2012(16)

- [18].铬渣渗滤液处理方法及应用现状[J]. 中国资源综合利用 2008(02)

- [19].基于共存理论的含铬渣黏度预测模型[J]. 钢铁研究学报 2019(03)

- [20].省人大常委会副主任蒋作斌在长沙调研时指出 高标准推进铬渣治理环保工程[J]. 人民之友 2011(03)

- [21].典型铬渣堆场对周围土壤和地下水的污染调查分析[J]. 河南城建学院学报 2015(04)

- [22].铬渣湿法解毒技术[J]. 中国环保产业 2014(03)

- [23].攻破环保难题 助力循环经济——重庆无害化处理铬渣及资源综合利用项目进入工业化生产[J]. 环境保护 2012(07)

- [24].污染场地健康风险评估在土地复垦中的应用——以某铬渣污染场地土地复垦为例[J]. 三峡环境与生态 2012(05)

- [25].国内最大铬渣综合治理项目竣工验收[J]. 生命科学仪器 2011(04)

- [26].纳米铬渣有望实现循环利用[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [27].9900吨/年铬渣无害化处置与资源化利用[J]. 中外鞋业 2018(01)

- [28].铝铬渣对锑冶炼炉用铝铬砖性能的影响[J]. 世界有色金属 2015(04)

- [29].铬渣污染公益诉讼案件的评析[J]. 环境保护 2013(Z1)

- [30].生物质干法解毒铬渣的实验研究[J]. 昆明冶金高等专科学校学报 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b9dda3c3a2c9b9059a8ce938.html