# 第一性原理研究OsxW1-xB2和RexW1-xB2合金以及C14N和C13N2的结构及其弹性性质

### 论文摘要

超硬材料作为切削、研磨工具的重要原材料,被广泛的运用于国防和国民经济的各种行业中。金刚石是传统的超硬材料,也是目前超硬材料中最硬的物质,但是其在自然界中存量稀少,人工合成也需要极高的成本,并且热稳定性和化学惰性不强,在高温下容易石墨化或者和铁类金属产生反应。后来合成出的立方氮化硼在硬度上几乎能够与金刚石媲美,并且化学稳定性更高。但是由于合成仍然需要高温高压条件,导致成本偏高。于是,寻找能和金刚石硬度相近的新型超硬材料一直是一个令人感兴趣的的研究课题。传统超硬材料立足于从硼、碳、氮元素构成的共价键化合物内寻找,比如六方的B4C,三元的立方BC2N化合物,都是性能不错的超硬材料,几十年来,大量的理论和实验报道了研究合成硼、碳、氮类化合物的工作。而近年来人们发现过渡金属与轻元素（B、C、N）形成的化合物兼具过渡金属的高价电子密度和硼、碳、氮体系的共价键结构,相关化合物的研究已经成为在硼、碳、氮体系外寻找超硬材料的一个新领域。比如5d过渡金属与硼、氮的化合物类似WB4、ReB2、OsB2、IrN2、PtN2等,都在高温高压或者高温常压下被合成出来,并被证明有着良好的弹性性质。利用计算机对真实材料进行模拟,并且以此指导材料设计的方向、验证材料的各种特性,无疑是一种低成本高效率的方法。而近年来,高性能计算机的发展,以及基于密度泛函理论的第一性原理计算方法的不断完善,给计算机材料模拟提供了硬件和软件上的极大支持。人们开始用计算机模拟和设计各种新型超硬材料,理论上和实验上研究相辅相成,使超硬材料的相关研究得到了极大的发展。本论文介绍了超硬材料的发展现状以及一些理论上提出的硬度模型,讲解了密度泛函理论的发展过程并且说明了一些基于密度泛函理论的第一性原理计算软件的应用。本论文的第一性原理计算采用基于密度泛函理论结合平面波方法的VASP软件包以及CASTEP软件包,交换关联效应采用局域密度近似以及广义梯度近似,使用了基于胡克定律的应力-应变方法计算了体系的弹性常数矩阵,再基于弹性常数矩阵通过Voigt–Reuss–Hill近似得出体系的各种弹性模量。我们首先计算研究了OsxW1-xB2和RexW1-xB2两种体系,采用ReB2结构来构建这两种体系然后进行了弹性性质方面的研究。发现掺杂没有引起OsxW1-xB2和RexW1-xB2体系的对称性发生变化,于是在此基础上对x = 0.10.9等不同的掺杂比例对两体系进行了弹性常数和性质上的进一步计算,比较了不同的结果,发现Os0.5W0.5B2和Re0.4W0.6B2这两种化合物的性质在所有的掺杂比例里是最优秀的。它们都有着超过600 GPa的C11和1000 GPa的C33,以及几乎超过300 GPa的C44值,说明它们的抗压缩能力以及抗剪切应变能力都非常强。随后通过分析电子结构,发现金属元素和硼元素间形成了比较强的共价键,从而导致了其优秀的弹性性质,说明他们可能是潜在的超硬材料,值得我们对其进行更加深入的研究。我们还使用B13C2结构建立了两种新的化合物C13N2和C14N。B13C2作为一种传统超硬材料,有着高达58 GPa的硬度,我们通过把不同格位上的B替换成了价电子数目更多的C和N,发现其化学键键长缩短并且晶胞体积变小,说明新建立的两种化合物有着更加致密的结构和更大的价电子密度。通过第一性原理计算,我们发现它们确实有着良好的弹性性质,并且通过计算其键布居,使用高发明提出的硬度模型估计了它们的硬度,发现两者都具有超过60GPa的理论硬度,有可能是非常好的超硬材料。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 超硬材料的研究背景

- 1.2 超硬材料的模拟计算简介

- 1.3 本文的研究内容以及意义

- 参考文献

- 第二章 密度泛函理论及其应用简介

- 2.1 Born-Oppenheimer 近似

- 2.2 Hartree-Fock 近似

- 2.3 Hohenberg-Kohn 定理

- 2.4 Kohn –Sham 方程

- 2.5 局域密度近似和广义梯度近似

- 2.6 VASP 软件包简介

- 2.7 弹性力学简介

- 2.8 硬度的测量

- 参考文献

- xW1-xB2和RexW1-xB2合金弹性性质的第一性原理研究'>第三章 OsxW1-xB2和RexW1-xB2合金弹性性质的第一性原理研究

- 3.1 引言

- 3.2 计算方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 结论

- 参考文献

- 14N 和C13N2结构及弹性性质的第一性原理研究'>第四章 C14N 和C13N2结构及弹性性质的第一性原理研究

- 4.1 引言

- 4.2 硬度模型理论介绍

- 4.3 计算方法

- 4.4 结果与讨论

- 4.5 结论

- 参考文献

- 第五章 总结与展望

- 攻读硕士期间完成的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高温高压缝洞型油藏注N_2驱提高采收率机理研究及实践[J]. 油气藏评价与开发 2020(02)

- [2].N_2气氛下温度和压力对煤热解的影响[J]. 化工进展 2019(S1)

- [3].N_2作储气库垫层气的影响因素研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(01)

- [4].手术完全切除的Ⅲ_A(N_2)期非小细胞肺癌失败表型分析[J]. 中国癌症杂志 2017(05)

- [5].胰岛素样生长因子2的表达对N_2期肺腺癌预后的影响[J]. 中国肿瘤临床 2011(24)

- [6].由反转温度计算N_2的范德瓦尔斯方程[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [7].稳定同位素标记灭蝇胺-氨基-~(15)N_2的合成[J]. 精细化工 2015(01)

- [8].术前支气管动脉灌注化疗治疗Ⅲa(N_2)期非小细胞肺癌[J]. 介入放射学杂志 2015(02)

- [9].N_2对碲镉汞干法刻蚀诱导损伤的影响[J]. 红外技术 2015(04)

- [10].N_2流注放电过程动态特性[J]. 黑龙江电力 2010(06)

- [11].Ⅲa(N_2)期非小细胞肺癌术后放疗疗效分析[J]. 重庆医科大学学报 2009(11)

- [12].Ⅲ期N_2非小细胞肺癌手术治疗预后的影响因素分析[J]. 川北医学院学报 2008(04)

- [13].球板电极下N_2的绝缘特性以及水分的影响[J]. 高压电器 2016(12)

- [14].Ⅲ_A(N_2)期非小细胞肺癌术后放疗疗效分析[J]. 中国癌症杂志 2013(06)

- [15].对N_2级护士进行多发伤急救护理标准作业流程培训的研究[J]. 护理研究 2015(34)

- [16].N_2高温热处理对活性炭孔道结构及表面化学性质的影响[J]. 炭素技术 2014(02)

- [17].煤矸石自燃颗粒在晓明矿N_2七层轨道中巷喷浆施工中的应用[J]. 科技创新与应用 2017(16)

- [18].模型化合物氮的热解释放及N_2转化特性研究[J]. 工程热物理学报 2009(04)

- [19].荧光定量RT-PCR快速检测N_2亚型流感病毒的研究[J]. 卫生研究 2009(04)

- [20].~(15)N示踪法测定海洋反硝化速率中~(29)N_2浓度的准确定量[J]. 海洋学报(中文版) 2014(06)

- [21].注N_2开发有水气藏中的微观实验研究[J]. 内蒙古石油化工 2012(03)

- [22].用振动密耦合方法研究低能电子与N_2分子碰撞的振动激发微分散射截面[J]. 物理学报 2008(01)

- [23].N_2气氛下镁合金燃点研究[J]. 特种铸造及有色合金 2008(12)

- [24].碱处理对X沸石N_2吸附性能的影响研究[J]. 化学工程与装备 2017(04)

- [25].飞秒激光低压N_2等离子体特性的实验研究[J]. 物理学报 2013(04)

- [26].N_2稀释对合成气扩散火焰流场的影响[J]. 热能动力工程 2011(02)

- [27].影响微小N_2期非小细胞肺癌患者术后生存的因素分析[J]. 中国胸心血管外科临床杂志 2015(01)

- [28].晋西部N_2红粘土边坡变形特征及处理方案研究[J]. 公路交通科技 2013(04)

- [29].N_2~+基态的势能函数和光谱常数[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(05)

- [30].塔河油田缝洞型油藏单井注N_2替油的注气量优选[J]. 钻采工艺 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b9e139687c1968d15ba2ee80.html