# 探究可实现燃气泄漏检测的智能燃气表

新地能源工程技术有限公司设计分公司广东东莞523000

摘要：本文主要从燃气泄漏的检测装置基本结构与工作原理、智能化燃气表燃气泄漏的检测法两个方面入手，深入研究并探讨了检测燃气泄漏的智能化燃气表，确保让燃气技术员及用户均能更好地掌握该装置基本原理及操作，便于今后更好地发挥该装置的效用，实施燃气泄漏的检测操作。

关键词：燃气；泄漏检测；智能；燃气表；实现；

前言：

能够检测燃气泄漏装置智能化的燃气表，其表体上会设有状态的恢复按钮，在燃气压力处于正常状态时，保证燃气表的下游全部阀门均处于密封状态，复位按钮操作能针对于已处关闭状态下燃气表实施安全复位操作，成功复位后燃气可正常使用，经状态恢复的按钮，广大用户便可在家中自行针对于燃气表与下游设备实施泄露检测操作。鉴于此，本文主要针对能够检测燃气泄漏的智能化燃气表进行分析，望能够为相关专家及学者对这一课题的深入研究提供有价值的参考依据。

1.燃气泄漏的检测装置基本结构与工作原理

燃气表压力式传感器，是由外部壳体及其外部壳体内设压力传感的皮膜组件、压力的异常值相应微调组件、单刀单掷的组件所构成。压力式传感器的外部壳体由上盖顶端封闭式密封盖、上盖底端封闭底座、中空上盖所构成。外部壳体内设空气的泄气口、燃气的进气口。燃气的出气筒与燃气的进气口相互连接，燃气表中通入了燃气后，燃气可经进气口逐渐进至压力式传感器内第一腔室，而与其相对燃气供气的压力及气压均处于一致状态；空气的泄气口主要是连通外部压的空气及压力式传感器内第二腔室接口，确保第二腔室内压力能够与其外部空气的压力处于一致状态，相对气压则为零。但期间应当注意的是空气的泄气口不可直接展示。

压力式传感器皮膜组件由皮膜板及皮膜片所构成。压力的异常值内部微调组件由导向柱、螺纹镶件、微调螺栓、微调弹簧所构成，皮膜组件把外部壳体逐渐分隔成第一、二腔室，借助第一、二腔室内微调弹簧压力差，来对单刀单掷的开关闭合及断开实施控制，具体则是压力式传感器内部皮膜组件受力主要源自第一腔室燃气供气的压力、第二腔室内微调弹簧压力二者合理，受合力作用，该压力式传感器内部皮膜组件经调整过位置，来确保两个腔室的压力处于平衡状态，压力式传感器内部皮膜组件，其在调整位置期间能带动单刀单掷的开关组件断开与闭合，感知异常压力状况。燃气压力的异常值，主要是经压力的异常值调节与设定相应微调组件。压力的异常值内部微调组件当中，配合连接好安装于上盖中螺纹的镶件及微调螺栓，借助螺纹作用来对微调螺栓实施微调弹簧放松或压紧调节，微调弹簧因受压而形成压力，便属于所设定压力的异常值。在燃气压力超过所设定压力的异常值后，第一导及二导的电触点会逐渐处于分离状态，燃气表可维持正常运行状态。在燃气压力≤所设定压力的异常值后，第一导及二导的电触点会因接触有闭合导电的回路形成，燃气表能够感知到所产生的电信号。

第一导及二导的电触点、弹簧片均属于单刀单掷的开关组件内部构成。单刀单掷的开关组件，其内部还包含着触片、压片、支架等。该支架连接上盖与弹簧片；触片则与第二导的电触点相连。静触点为第一导的电触点，动触点为第二导的电触点，均经燃气表及导线电源实现有效连接，相互发生接触之后，会有闭合导电的回路形成；若相互分离，则导电回路会处断开的状态，以下为实际过程：处于正常运行状态之下，该燃气供气的压力处于正常状态，第一腔室压力及燃气的供气压力处于一致性状态，伴随着燃气供气的压力逐渐变化而发生变化。第一腔室所施加于压力式传感内部皮膜组件压力超过第二腔室内之前所定设于调弹簧压力，所形成导电回路处于断开状态。较低燃气压力状态下，其第一腔室压力处于逐渐下降状态，保持力平衡状态，压力式传感器内部皮膜组件处于第一、二腔室内微调弹簧间压力差的作用，逐渐向着底座方向缓缓移动，带动着第二导电的触电逐渐靠近第一导电的触电，在燃气压力逐渐降到前期所定设压力的异常值后，第二导电的触点可直接接触到第一导电的触点，二者所形成导电的回路处闭合的状态，所产生的电信号会被该燃气表的微电脑系统控制器接收到，感知到燃气异常的低气压状况得以实现。

燃气泄漏的检测装置应充分结合安全切断性控制技术，才可更好地为广大用户用气安全提供保障。在用户检测燃气的泄漏情况期间，如燃气出现了泄漏这一异常状况，则可借助安全切断性控制技术，确保燃气表的阀门维持关阀状态，待故障修复之后才恢复正常的开阀用气。燃气表在自检状态中，处于微电脑系统控制下切断阀会有短暂的开阀现象，之后便会处于关阀状态。压力式传感器检测表内的气压，如果120s期间表内的压力降低到0.4kPa，则该压力式传感器便会向所在微电脑系统控制装置发出异常气体电信号，微电脑系统控制装置接收异常气体电信号之后，会拒绝向其切断阀处发出开阀命令，其切断阀会一直维持关闭状态，经蜂鸣器、液晶的显示屏实施辅助报警，燃气公司的远程化控制端便可借助数据信息传输系统模块及时接收报警信息，及时做出相应处理。

2.检测法

状态恢复的按钮实际操作前期，必须应满足下列基本条件，即为：可正常使用燃气，用户无欠费记录；电源的电量需超高跟欠压值；燃气供应的压力＞0.4kPa；该燃气表的下游管线所在开关应处关闭状态，燃气表无法检测气流经过；经锁定之后已解锁。在满足了以上基本条件之后，广大用户便能够自主实施燃气的泄漏检测操作，以下为具体的操作流程：

①关闭燃气表的上游燃气所在进户开关，将燃气灶的开关打开，确保燃气表中燃气已全部消耗，表中压力会伴随燃气消耗逐渐降低，在表中压力逐渐降到0.4kPa后，所内置的压力式传感器便会把异常气信号及时传递于微电脑系统控制器中，对其阀门关闭予以控制；

②关闭燃气表的上游燃气所在进户开关，包含着热水器与燃气灶等所有燃气设备的开关，将燃气表的上游燃气所在进户开关打开，该时燃气表的阀门仍然会处关闭状态之中；

③按动状态恢复的按钮，该智能化的燃气表便会进入至自检状态中。阀门短暂的开阀，其燃气会逐渐进入至燃气表与内置压力式传感器中，期间开阀时间为2s，实际等候的时间为10s，确保针对燃气表的下游实施充气；完成充气后，自动关闭阀门，内置压力式传感器便会检测表内的气体压力，时间即为120s。部分用户会因燃气表的安置位置方面因素，致使用户无法自主检测燃气泄漏，这就需要实施申报检测。申报检测，只需提前向燃气的经营者进行燃气泄漏的检测申报即可，由燃气的经营者来提供系统软件，在确保燃气表的下游管线处开关处关闭状态线下，授权该燃气的经营者实施远程化操作，让燃气表可自动进至燃气泄漏的检测状态之中。

3.结语

综上所述，通过以上分析论述之后我们对于能够检测燃气泄漏装置智能化的燃气表基本原理、内部构成及实际操作，均能够有了更加深入地认识及了解。从总体来说能够检测燃气泄漏装置智能化的燃气表为燃气的泄漏检测工作提供了极大的便利条件，应用价值较为突出，值得在进一步推广及运用。

参考文献：

[1]常治国.OIC卡燃气表智能控制及检测探讨[J].华东科技：学术版，2017，30（08）：419-421.

[2]祝博伟.智能无线燃气表发展前景分析[J].科技展望，2017，31（23）：406-409.

[3]顾瑞彦.智能燃气表的应用分析[J].化工设计通讯，2017，20（03）：116-118.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b9e3b57a2c852427bf41741c.html