# 某车载雷达系统行驶动力学研究

### 论文摘要

传统雷达的开发周期长、实验成本昂贵、设计方法传统单一。现代信息战要求雷达有快速的机动性与高效的反应性。车载雷达系统在行驶过程中,雷达天线受到不同种类风载荷作用,零部件会受到不同程度的破坏,雷达的质量与刚强度也受到挑战。为了有效地模拟雷达在行驶过程中的环境,获取动态参数,引进虚拟样机技术,对其进行仿真分析,从而为改进结构布局,优化结构设计提供参考。本文以某型号雷达系统为依托,建立三维实体模型；以多刚体理论为基础,将雷达天线反射面柔性化处理,建立车载雷达天线刚柔耦合模型；根据军用标准,编制八种路面谱,建立轮胎模型；依据风洞实验得到的风载荷系数,施加稳态风载荷,进行行驶动力学分析,获得雷达天线重要零部件的动态参数,得出在不同种路面下,雷达系统所能承受的极限风载荷；根据工况不同,建立车载雷达系统工作时的刚柔耦合模型,研究了雷达天线在不同转速下的受力情况,获取动态参数；对雷达天线反射面进行了模态分析及厚度优化,通过比较,得出最优化厚度,初步解决刚强度与质量之间的矛盾,给出优化方案,为进一步研制新型雷达提供理论依据及参考经验。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 选题的背景和意义

- 1.2 国内外研究概况及发展趋势

- 1.3 虚拟样机技术的应用

- 1.3.1 虚拟样机技术概述

- 1.3.2 车载武器动力学建模及分析方法

- 1.3.3 计算机多体系统动力学研究现状

- 1.4 论文研究内容

- 1.5 本章小结

- 2 系统数学模型建立及动力学研究

- 2.1 三维模型建立

- 2.1.1 车型的选用

- 2.1.2 雷达天线模型

- 2.2 动力学模型建立

- 2.2.1 模型假设

- 2.2.2 振动微分方程

- 2.3 动力学仿真基础

- 2.3.1 描述刚体系统广义坐标概述

- 2.3.2 柔性体动力学研究

- 2.3.3 抽象铰的运学研究

- 2.4 本章小结

- 3 车载雷达天线刚柔耦合模型仿真分析

- 3.1 路面谱研究

- 3.2 轮胎模型

- 3.2.1 轮胎概述

- 3.2.2 轮胎动力学模型

- 3.3 风载荷研究

- 3.4 仿真前处理

- 3.4.1 仿真概述

- 3.4.2 仿真模型拓扑关系

- 3.4.3 全局坐标系的建立

- 3.4.4 仿真模型约束关系及相应参数设置

- 3.4.5 驱动和外载荷的施加

- 3.4.6 柔性体处理

- 3.5 行驶状态仿真分析

- 3.6 本章小结

- 4 雷达天线有限元分析及优化

- 4.1 雷达天线模态分析

- 4.1.1 模态分析概述

- 4.1.2 模态分析结果

- 4.2 雷达工作状态分析研究

- 4.3 雷达天线优选

- 4.4 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].具有鲁棒特性的车载雷达有效目标确定方法[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(05)

- [2].车载雷达获得全球统一频率划分[J]. 中国无线电 2015(11)

- [3].具有鲁棒特性的车载雷达有效目标确定方法[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [4].一种新型车载雷达天线舱开合系统的设计[J]. 计算机测量与控制 2018(08)

- [5].车载雷达应用及频率划分现状[J]. 数字通信世界 2017(12)

- [6].车载雷达牵引车的选型[J]. 现代电子技术 2010(15)

- [7].调频连续波车载雷达的原理及应用[J]. 福建电脑 2010(09)

- [8].车载雷达不落地模式快速标校方法[J]. 火控雷达技术 2020(03)

- [9].车载雷达自动测试系统开发[J]. 雷达科学与技术 2018(02)

- [10].行驶状态下的车载雷达动力学研究[J]. 装备环境工程 2013(02)

- [11].某型车载雷达转台三维布线设计[J]. 电子机械工程 2017(04)

- [12].车载雷达通信系统综述[J]. 中兴通讯技术 2018(03)

- [13].车载雷达天馈系统风荷的有限元分析[J]. 机械强度 2016(02)

- [14].车载雷达参数化自动仿真系统研究与开发[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2011(07)

- [15].基于空间域压缩感知的车载雷达目标定位算法[J]. 汽车安全与节能学报 2019(02)

- [16].某车载雷达支架固有特性的实验模态分析[J]. 沈阳理工大学学报 2011(05)

- [17].一种提高车载雷达的质量与可靠性水平的方法介绍[J]. 电子质量 2012(04)

- [18].某车载雷达天线结构分析[J]. 雷达与对抗 2010(04)

- [19].要闻集锦[J]. 电信快报 2013(01)

- [20].基于遗传算法的车载雷达天线阵列布局优化方法[J]. 微波学报 2018(S1)

- [21].一种MFSK车载雷达距离速度测量方法[J]. 现代雷达 2017(11)

- [22].车载雷达基座平台工作稳定性分析[J]. 雷达与对抗 2019(02)

- [23].面向车载雷达的智能制造新模式[J]. 智能制造 2018(Z1)

- [24].北斗定向在车载雷达中的应用[J]. 现代雷达 2018(08)

- [25].厦门意行半导体推动中国毫米波车载雷达产业更上新台阶——访厦门意行半导体科技有限公司创始人杨守军博士[J]. 中国集成电路 2015(04)

- [26].人工影响天气流动式车载雷达外场架设要求与XDR系统检测技术综述[J]. 农业开发与装备 2015(06)

- [27].车载雷达机电式自动调平系统的设计[J]. 电子设计工程 2016(09)

- [28].应用于车载雷达系统的CAN总线智能节点设计[J]. 弹箭与制导学报 2009(04)

- [29].某型车载雷达天线同步举升系统仿真研究[J]. 机床与液压 2018(07)

- [30].某型车载雷达天线计算机辅助结构分析及试验研究[J]. 工程图学学报 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b9f1ca284251b684699c878f.html