# 不同粘接剂对托槽脱落牙面再粘接强度的影响

### 论文摘要

目的研究不同种类粘接剂初次粘接托槽脱落后,使用不同种类粘接剂于托槽脱落牙面再次粘接托槽的粘接强度差异,为临床托槽脱落牙面再粘接提供参考。方法因正畸治疗需要拔除的人离体前磨牙180颗,随机均分为9组：A1、A2、A3、B1、B2、B3、Cl、C2、C3,每组20颗。A1、A2、A3组使用京津釉质粘合剂,B1、B2、B3组使用GC Fuji ORTHO LC粘接剂,C1、C2、C3组使用3MTransbond XT粘接剂,分别按照各自的规范操作常规粘接前磨牙托槽。各组样本浸泡于生理盐水中,37℃恒温水浴24h,分别加载剪切力直至托槽从牙面脱落。各组样本分别清理牙面,A1、B1、C1组使用京津釉质粘合剂,A2、B2、C2组使用GC Fuji ORTHO LC粘接剂,A3、B3、C3组使用3MTransbond XT粘接剂,分别按照各自的规范操作再次粘接全新的前磨牙托槽。各组样本再次浸泡于生理盐水中,37℃恒温水浴24h,分别加载剪切力直至托槽从牙面脱落,记录托槽的最大抗剪切强度及托槽脱落后粘接剂残留指数。结果①A1组剪切强度为(9.16±2.48)MPa,A2组剪切强度为(11.84±4.51)MPa,A3组剪切强度为(14.56±3.80)MPa。3组间剪切强度差异有统计学意义(P<0.05),进一步两两比较结果差异均有统计学意义(P<0.05)；3组间ARI计分差异有统计学意义(P<0.05),A3组ARI记分显著大于A1、A2组。②B1组剪切强度为(12.81±4.42)MPa,B2组剪切强度为(8.28±3.06)MPa,B3组剪切强度为(13.22±3.17)MPa。3组间剪切强度差异有统计学意义(P<0.05),进一步两两比较B1、B2组与B2、B3组剪切强度差异有统计学意义(P<0.05),B1、B3组剪切强度差异无统计学意义(P>0.05)；3组ARI计分差异有统计学意义(P<0.05),B2组ARI记分显著小于Bl、B3两组。③C1组剪切强度为(6.90±2.50)MPa,C2组剪切强度为(10.57±3.23)MPa,C3组剪切强度为(13.52±5.14)MPa。3组间剪切强度差异有统计学意义(P<0.05),进一步两两比较结果均有统计学意义(P<0.05)；3组ARI计分差异有统计学意义(P<0.05),C3组ARI记分显著大于C1、C2两组。结论①在初次使用京津釉质粘合树脂粘接的托槽脱落后的再粘接中,使用TransbondXT粘接剂可达到最高的粘接强度,应作为首选粘接剂。②在初次使用GC Fuji ORTHO LC粘接剂粘接的托槽脱落后的再粘接中,使用京津釉质粘合剂或Transbond XT粘接剂均可达到较高的粘接强度。③在初次使用3M Transbond XT粘接剂粘接的托槽脱落后的再粘接中,使用Transbond XT粘接剂可达到最高的粘接强度,应作为首选粘接剂。④不论初次粘接使用何种粘接材料,托槽脱落牙面再粘接时,使用3M Transbond XT粘接剂能够达到最高的粘接强度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第1章 材料与方法

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验方法

- 1.3 统计学处理

- 第2章 结果

- 2.1 使用京津釉质粘合剂初次粘接组使用不同粘接剂再次粘接托槽抗剪切强度及ARI计分比较

- 2.2 使用GC Fuji ORTHO LC粘接剂初次粘接组使用不同粘接剂再次粘接托槽抗剪切强度及ARI计分比较

- 2.3 使用3M Transbond XT粘接剂初次粘接组使用不同粘接剂再次粘接托槽抗剪切强度及ARI计分比较

- 第3章 讨论

- 3.1 影响托槽再粘接强度的因素

- 3.2 本实验中的几种粘接系统

- 3.3 本实验中的粘接强度分析

- 3.4 实验误差控制

- 结论

- 参考文献

- 综述

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].低温等离子处理对氧化锆粘接强度的影响[J]. 口腔颌面修复学杂志 2016(06)

- [2].次氯酸钠溶液表面处理对牙本质粘接强度的影响[J]. 北京大学学报(医学版) 2017(01)

- [3].粘接强度测试方法及影响测试结果的因素[J]. 中国实用口腔科杂志 2017(03)

- [4].氧化锆表面粗糙度对树脂水门汀剪切粘接强度的影响[J]. 口腔颌面修复学杂志 2017(04)

- [5].2种激光对硬化牙本质粘接强度影响的实验研究[J]. 口腔医学 2015(11)

- [6].不同的固化方法对口腔粘接强度的影响[J]. 化学与粘合 2020(06)

- [7].旋翼调整片粘接强度分析与影响因素研究[J]. 中国胶粘剂 2020(04)

- [8].不同浓度单宁酸在不同酸蚀模式下对通用型粘接剂粘接强度的影响[J]. 中华口腔医学研究杂志(电子版) 2020(04)

- [9].复合树脂与玻璃陶瓷微拉伸粘接强度的体外研究[J]. 北京大学学报(医学版) 2020(04)

- [10].注塑工艺和老化条件对组合件粘接强度的影响[J]. 材料科学与工艺 2019(03)

- [11].不同脱敏剂对牙本质粘接强度的影响研究[J]. 河南医学研究 2017(13)

- [12].耐火泥浆抗剪粘接强度新试验方法的研究[J]. 耐火材料 2016(02)

- [13].不同粘接剂及表面处理对氧化锆的粘接强度的影响[J]. 口腔颌面修复学杂志 2016(03)

- [14].胶粘订书刊粘接强度量不确定度评估[J]. 印刷质量与标准化 2016(05)

- [15].不同粘接剂和瓷表面处理对粘接强度的研究[J]. 口腔医学研究 2014(08)

- [16].三种树脂水门汀与纤维桩粘接强度的研究[J]. 口腔颌面修复学杂志 2011(01)

- [17].氧化物陶瓷与3种树脂水门汀初期粘接强度比较[J]. 实用口腔医学杂志 2010(02)

- [18].表面处理方法和粘接剂种类对钛网-硅橡胶90°剥离粘接强度的影响[J]. 口腔颌面修复学杂志 2015(06)

- [19].提高帘布粘接强度的浸胶液工艺改进探讨[J]. 中国胶粘剂 2015(03)

- [20].不同的表面处理方法和粘接剂对钛网-硅橡胶剪切粘接强度的影响[J]. 口腔颌面修复学杂志 2015(04)

- [21].三种水门汀材料拉伸粘接强度的对比研究[J]. 口腔颌面修复学杂志 2014(01)

- [22].4种粘接剂对牙本质粘接强度的体外评价[J]. 华西口腔医学杂志 2012(04)

- [23].丁苯橡胶表面处理技术对粘接强度的影响[J]. 粘接 2011(01)

- [24].空气喷磨处理氟斑牙牙釉质对树脂粘接强度的影响[J]. 口腔生物医学 2011(02)

- [25].外形因素对纤维桩粘接强度测定的影响[J]. 实用口腔医学杂志 2010(04)

- [26].两种树脂粘结剂对纤维桩粘接强度测试及界面的激光扫描共聚焦显微镜观察[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(47)

- [27].EDTA对年轻恒牙釉质粘接强度的影响[J]. 口腔材料器械杂志 2020(03)

- [28].磷酸预处理对两步法自酸蚀粘接剂与牙釉质粘接强度的影响[J]. 口腔医学研究 2019(08)

- [29].氟斑牙粘接强度的研究进展[J]. 世界最新医学信息文摘 2018(58)

- [30].新型正畸粘接剂聚合特征和剪切粘接强度的研究[J]. 北京口腔医学 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba04b35d665955248089866a.html