# 襄王府古影壁倾斜沉降分析及整体顶升纠偏设计与监控研究

### 论文摘要

中国古建筑是中华文明的重要组成部分,是传承和发扬中国五千年文化的重要载体,在历史、艺术、文化、科学等方面都具有重要价值。但由于古建筑经历了漫长历史时期的自然侵蚀及人为损伤,大多数古建筑在结构和外形上均出现了不同程度的损伤,甚至将因受结构不利因素的影响发生破坏乃至消失。如何在保持原有状态的情况下,对古建筑进行维修加固便成为目前急需解决的问题。本文结合湖北省襄樊市襄王府古影壁墙顶升加固的工程实例,对古建筑倾斜沉降分析及倾斜沉降计算、顶升纠偏设计理论计算和结构加固过程中的监控体系等进行了系统的研究,其成果对类似古建筑工程的纠偏顶升加固技术具有重要的实际应用参考价值。文章首先介绍了影壁墙加固的整个顶升结构,提出古影壁顶升中应遵循慎重降水、维持原状、挖托结合、缓慢抬正、随时支撑等五个重要原则;对古建筑沉降计算的适用方法进行了研究,提出了采用时间阶段法对古建筑沉降进行计算;对影壁墙顶升系统进行了设计,采用结构有限元分析软件ANSYS对绿影壁抬升梁体系进行了结构计算分析,模拟出顶升过程中各梁的变形及内力的分布情况;为确保影壁墙顶升施工结构的安全稳定性,设计了影壁墙顶升施工监控体系,从影壁墙几何空间位置、应力、抬升框架位移及混凝土、钢筋原材料检测等全面进行监控。本文的研究成果对因地基不均匀沉降造成结构处于不利状态古建筑的维修加固,提供一种现实的、可行的、在保证结构完整的前提下进行维修加固的方法,并可从根本上解决了较大沉降和不均匀沉降对古建筑的不利影响,具有较大的社会效益和经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究的背景及意义

- 1.1.1 研究的背景

- 1.1.2 研究的意义

- 1.1.3 课题的来源

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.2.1 国内古建筑加固的研究及发展现状

- 1.2.2 国外古建筑保护的现状

- 1.2.3 常用古建筑加固理论分析方法

- 1.3 课题研究的内容

- 第2章 古建筑结构形式及分析

- 2.1 中国古建筑常见的结构形式

- 2.1.1 土结构

- 2.1.2 木结构

- 2.1.3 砖石结构

- 2.2 中国古代建筑的特点

- 2.2.1 构造方面的特点

- 2.2.2 传统文化方面的特点

- 2.3 古建筑常见事故分析

- 2.3.1 南京市中山门

- 2.3.2 应县木塔

- 2.4 修缮古建筑的原则

- 2.5 古建筑保护的意义

- 2.6 本章小结

- 第3章 襄王府绿影壁倾斜沉降计算分析

- 3.1 工程概况

- 3.1.1 古影壁现状

- 3.1.2 场区地质概况

- 3.1.3 岩土工程分析和评价

- 3.2 古影壁沉降成因分析

- 3.2.1 地基承载力不足

- 3.2.2 地下水位的影响

- 3.2.3 上层滞水的影响

- 3.3 古影壁沉降计算分析

- 3.3.1 常用与时间有关的沉降计算理论方法

- 3.3.2 计算理论比选

- 3.3.3 时间阶段法计算最终沉降量

- 3.4 不均匀沉降治理措施

- 3.5 本章小结

- 第4章 襄王府绿影壁顶升纠偏体系设计计算

- 4.1 常用的纠偏方法及适用范围

- 4.1.1 常用纠偏技术

- 4.1.2 不同纠偏方法的适用范围

- 4.2 纠偏抬升体系介绍

- 4.3 纠偏顶升系统设计计算

- 4.3.1 耐磨性计算

- 4.3.2 螺纹副自锁性验算

- 4.3.3 螺杆的强度计算

- 4.3.4 螺母螺纹牙的强度计算

- 4.3.5 螺母外径与凸缘的强度计算

- 4.3.6 螺杆的稳定性计算

- 4.4 结构稳定性计算

- 4.5 交叉抬升梁系有限元分析

- 4.5.1 ANSYS软件简介

- 4.5.2 模型建立

- 4.6 本章小结

- 第5章 绿影壁项升施工控制系统设计

- 5.1 影壁空间几何位置监测

- 5.2 抬升框架位移监测

- 5.3 应力监测

- 5.3.1 梁的应力监测

- 5.3.2 顶升力监测

- 5.3.3 千斤顶扭矩监测

- 5.4 混凝土、钢筋等原材料监测

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 本文结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间公开发表的论文

- 攻读硕士学位期间参加的科研工作

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].厦门市仙岳路高架桥连续梁顶升改造[J]. 铁道勘测与设计 2012(04)

- [2].限位装置在桥梁整体顶升中的应用[J]. 工程技术研究 2019(22)

- [3].同步顶升技术在旧桥改造工程中的运用分析[J]. 门窗 2019(19)

- [4].大面积风敏感钢屋盖大位移整体顶升改造技术[J]. 施工技术 2019(24)

- [5].基于几何稳定性的攀达穹顶顶升杆布置方法[J]. 建筑结构学报 2020(02)

- [6].不同顶升模式对钢筋混凝土叠合梁内力的影响研究[J]. 工程建设与设计 2020(05)

- [7].高速公路装配式梁偏位分析及纠偏施工中顶升技术的应用[J]. 交通世界 2020(Z2)

- [8].塔梁墩固结体系斜拉桥整体顶升关键技术[J]. 桥梁建设 2020(02)

- [9].比例顶升控制系统的设计与应用[J]. 国外电子测量技术 2020(05)

- [10].旧桥整体同步顶升及支座更换施工技术探讨[J]. 西部交通科技 2020(02)

- [11].大面积网架整体顶升施工仿真分析[J]. 天津建设科技 2020(02)

- [12].钢屋盖断柱顶升施工技术[J]. 江苏建筑职业技术学院学报 2020(01)

- [13].研究桥梁结构整体顶升施工技术运用[J]. 黑龙江交通科技 2020(06)

- [14].一种顶升缓冲输送链的开发设计[J]. 重型机械 2020(04)

- [15].浅论平移顶升技术及其安全和质量管理[J]. 住宅产业 2020(07)

- [16].预应力混凝土连续箱梁桥顶升施工技术[J]. 四川建材 2018(12)

- [17].桥梁顶升技术应用研究[J]. 河南科技 2019(14)

- [18].某互通桥梁顶升工程施工关键技术探究[J]. 福建交通科技 2018(02)

- [19].某大桥同步顶升技术研究[J]. 中国高新技术企业 2016(34)

- [20].多跨连续梁桥曲线段同步顶升及大偏位纠偏技术[J]. 山西建筑 2016(32)

- [21].老旧建筑顶升改造施工技术研究[J]. 建筑施工 2016(11)

- [22].中环线跨沪太路抢修工程顶升中的监控技术[J]. 中国市政工程 2016(06)

- [23].交替顶升工艺在变宽度箱梁桥顶升中的应用[J]. 市政技术 2016(06)

- [24].顶升技术在桥梁净空改造中的应用[J]. 内蒙古科技与经济 2017(01)

- [25].跨营业线桥梁顶升施工工艺及操作要点[J]. 山西建筑 2017(04)

- [26].桥梁顶升施工工艺的应用探析[J]. 科技创新导报 2017(02)

- [27].压力顶升法钢护筒无损回收施工工法[J]. 住宅与房地产 2017(15)

- [28].空心板旧桥顶升施工技术[J]. 四川水利 2017(03)

- [29].同步顶升法更换桥梁支座施工技术分析[J]. 建材与装饰 2017(36)

- [30].桥梁结构整体顶升施工技术探讨[J]. 建设科技 2017(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba156b5e7ac6ca6671af41e3.html