# 柔性基底减震耗能立式钢制储罐的研究

### 论文摘要

立式圆柱钢制储液容器是油田、石油化工及其相关企业应用多而广的储液容器。而地震是世界上最具突发性和破坏性的自然灾害,立式储罐在地震作用下的损坏,易造成严重的经济损失,特别是立式储罐多为储存易燃、易爆介质,其后果是十分严重的,特别是次生灾害的影响更为严重,次生灾害的产生将对人类的生存环境造成严重的危害和影响,给生产和国民经济造成严重的损失。储罐是石油和天然气资源开发的基础性设施,是能源利用、再生产和供给的重要设施。近几十年来,随着油田的开发和开采,以及能源储备和输送的需求,立式储油罐的建造需求加大,而且向着体型大、浮放方向发展。随着石油和天然气的开采,立式浮放大型储罐已成为石油、化工等领域的重要工业设施。如何减少地震作用对其造成的破坏,以及大型储罐适应地基的不均匀沉降,已成为该领域的重要研究课题之一。而结构控制学科的发展,为立式储液容器的抗震设计与研究开辟了一个新的途径。本论文结合柔性材料沉降变形适应性强和结构的控制思想,针对立式储罐,进行基础滑移隔震、改变罐底结构形式等方面进行理论研究和实验分析研究。其研究工作主要有:(1)针对柔性罐底新型结构,提出了具有隔震耗能作用的隔震基础形式;分析了滑移隔震基础的隔震机理。(2)建立了柔性基底滑移隔震立式储罐的计算分析模型和运动方程。给出了非线性阻尼简化为等效的线性阻尼的方法。(3)针对10种系列立式浮顶储罐,采用柔性罐底滑移隔震体系,进行了不同地震动加速度峰值、不同场地,不同径高比,不同隔震周期的仿真计算分析,得出了在不同场地、加速度峰值作用下的隔震效果;给出了合理的隔震周期。(4)进行了柔性基底滑移隔震模型储罐的现场模拟动力实验,研究了滑移隔震体系的减震效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 绪论

- 0.1 引言

- 0.2 隔离水平地震的基础隔震装置

- 0.3 立式钢制储罐隔震研究概况

- 0.4 本论文研究的目的和意义

- 第一章 柔性罐底的隔震基础设计

- 1.1 环梁滑移隔震基础型式

- 1.2 环梁滑移隔震基础的隔震机理

- 1.3 滑移隔震机构

- 1.3.1 滑移机构

- 1.3.2 向心复位机构

- 第二章 柔性滑移隔震体系的计算分析模型

- 2.1 滑移隔震分析模型的选取

- 2.2 滑移隔震体系摩擦力的选取

- 2.3 立式储罐滑移隔震运动分析方程

- 2.3.1 分析力学模型

- 2.3.2 运动分析方程

- 2.4 非线性阻尼简化为等效线性阻尼的方法

- 2.5 立式储罐滑移隔震等效线性模型的地震反应分析

- 第三章 立式储罐单向水平激励地震动滑移隔震地震反应分析

- 3.1 不同容积储罐各项参数

- 3.2 地震动波的选取

- 3.3 地震反应分析

- 3.3.1 同一场地、不同储罐、相同隔震周期、不同加速度地震动强度的影响分析

- 3.3.2 同一地震动强度、不同场地、不同储罐、在相同隔震周期下的地震动反应影响

- 3.3.3 同一地震动强度、不同场地、同一储罐、不同隔震周期对储罐地震反应的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 滑移隔震储罐的实验研究

- 4.1 实验模型的确定

- 4.2 模型储罐实验测试目标及测点布置

- 4.2.1 场地选择及总体布置

- 4.2.2 罐体（上部结构）动力响应测试

- 4.3 模型储罐体系动力实验研究

- 4.3.1 动力实验结果

- 4.3.2 动力实验分析与结论

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba38b19a70b7274639b59829.html