# 电力通信组网中的OTN技术的应用探讨罗永玲

（国网新疆电力有限公司信息通信公司新疆乌鲁木齐830001）

摘要：随着坚强智能电网的建设和发展，电网调度系统实施更大范围更多调度点的资源调度、电网大规模全过程的实时监视、实时控制、实时保护及智能分析、计算、告警等逐步向动态、在线模式转变。作为电网一次系统安全生产的重要支撑系统，数据通信网承载的带宽业务发展迅猛，以GE/10Gb/S、GE/2.5Gb/S、POS/10Gb/s接口为代表的数据业务大量涌现，给电力通信网提出了更高要求：容量更大、成本更低、快速灵活部署和业务调度、扩展能力强、可靠性高及OAM功能完善。业务种类及业务流量的增加，就需要为大颗粒的业务提供传输通道，目前的电力通信网大多基于传统的SDH、DWDM技术，只解决了传输容量，没有解决节点业务调度的问题，在网络扩展能力、业务保护能力、业务监控与维护等方面缺乏有效的措施。为了解决这些不足，新型光传送技术OTN（OpticalTransmissionNetwork）越来越受到重视。

关键词：OTN；电力通信网；组网

1技术特点

OTN，通常也称为OTH（OpticalTransportHierarchy），是G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新一代光传送体系。OTN综合了SDH的优点和DWDM的带宽可扩展性，解决IP业务的超长距离、超大带宽传输问题，是承载宽带IP业务的理想平台，代表了下一代传输网的发展方向。

从电域看，OTN保留了SDH的许多优点，如多业务适配、保护倒换、管理监视、分级复用和疏导、故障定位等。同时扩展了新的领域，如提供大颗粒的2.5G、10G、40G业务的透明传送，支持对多域、多层网络进行级联监视，支持带外FEC等。

从光域看，OTN将光域划分成OCH（光信道层）、OMS（光复用段层）、OTS（光传送段层），OTN允许在波长层面管理网络，并支持光层提供的OAM（运行、管理、维护）功能，并提供了带内和带外两层控制管理开销。

2电力通信技术的现状及趋势

2.1需求分析

就电力通信目前现状来看，其涵盖的业务主要包括语音、视频、窄带数据和宽带数据等，其接口需求比较广泛，主要有POTS、2W／4W、E＆M、V.24、V.35、El、10M/l00M和GE等接口，通常每个节点业务接口种类多，电力通信要求系统可靠性高、业务安全性好、网络生存性强，同时还能适应IP化，对于生产调度信号，语音，重要的数据信息等业务要能提供1+l的保护，网络要具备快速调度和开通业务能力，具有冗余带宽池，要能够提供应急的电路调度，要具有很强的网络业务管理能力。

2.2发展趋势和技术选择

目前电力通信传送网使用的主要技术是SDH和WDM，但这两种技术都存在着一定的局限性。SDH偏重于业务的电层处理，具有灵活的调度、管理和保护能力，OAM功能完善。但是，它以VC一4颗粒为基本交叉调度颗粒，采用单通道线路，容量增长和调度颗粒大小受到限制，无法满足业务的快速增长。WDM技术以业务的光层处理为主，多波长通道的传输特性决定了它具有提供大容量传输的优势。但是，目前的WDM网络主要采用点对点的应用方式，缺乏有效的网络维护管理手段，ROADM（ReconfigurableOpticalAdd／DropMultiplexer，多维度可重构光分插复用器）虽然可实现类似于SDH的调度和保护功能，但由于物理受限和波长受限问题，很难大范围在网络中应用，而且颗粒度单一，灵活性差，不能实现不同厂家设备互通。

0TN技术则因为同时具备SDH和WDM技术的主要优点，能够很好满足传送网对带宽、容量、质量、安全的要求，将会成为下一代通信技术的主流。

3OTN技术在电力通信网中的应用

电力系统通信业务在未来将会向大颗粒IP业务方向发展，传输所需带宽将呈现迅速增长态势，OTN能够以高速高质和透明的特点来进行信息传输，同时OTN技术也针对电力通信网的更高要求显示出了其自身的优越性。一个光纤骨干网络电力网中，OTN能够连接和使用任意电气设备，该组网模式对电力系统通信业务IP需求更容易适应，并能够通过分辨不同网络的复杂性，进而利用不同的拓扑结构进行选择和支持。

3.1组网模式

一般来说，OTN技术都采用核心、汇聚、接入的组网模式，这种组网模式，不仅能够保证电力通信网核心层面上安全，还可以提升网络的运维性。为了适应大容量的数据类的业务，要加强OTN技术的核心结构的拓扑，针对宽带器容量不够等问题，采取相应的措施，例如增加虚容器的承载效率，这样一来不仅能够增加OTN技术的灵活性，还拓展了OTN技术能够应用的业务范围，在业务调度与网络保护工作中发挥重要的作用。为了建立较为可靠的组网模式，相关工作人员需要根据网络的抗断纤能力，将业务集中到节点处理，这对相关工作人员的技术水平提出了较高的要求，为了实现更好的组网效果，需要加强相关工作人员的技术管理，使其能够规范操作，建立起格型的拓扑网络，为核心层的安全稳定提供有效的支撑。

3.2设备选型

（1）核心节点层面，要选用光电混合OTN设备。核心层业务量较大，常要进行繁琐而复杂的时隙转接，核心层业务颗粒大多是波长级ODUK颗粒，必须利用电再生才能实现其信号远距离传输，电交叉设备能够很好地化解波长阻塞困难。（2）在汇聚节点层面，要选择光交叉型OTN设备。该层面主要是由骨干厂站节点构成，网络业务只由这些节点操作业务的穿越，在光层面以波长颗粒来进行传输要便捷于光-电-光方式，能够有效减少耗能，降低故障发生率，使传输效率更高，质量更可靠。

3.3应用方式探讨

电力通信网由于行业的特殊性，承载了类型繁多、数量庞大的IP业务，并实现与上级通信网的汇集，因此必须以OTN技术要求为基础，实现分级传输网的构建和应用。电力通信网若采用OTN技术，基于传输网络层面来说，能够分成骨干、汇聚和接入三大部分，并基于临建的变电站，实现电力通信传输网的构建和应用。应当以OTN技术作为指导，实现各级电力传输通信网到骨干传输网的有效接入和汇集。针对电力通信网的大颗粒业务，OTN技术会选择最为合理的组网方式。以Mesh为例，可以实现光纤资源的最大化利用，并实现组网方式匹配性和灵活性的最大化。总的来说，OTN技术的应用，就是以业务模式向光方向发展和拓展、提升电力通信网传输网传输速率和光纤利用效率、促进电力通信网调度的灵活性、丰富电力通信网承载业务的多样性和可靠性为根本目的。OTN技术所呈现出的多样性和灵活性特点，应用在电力通信网中，可以有效避免单一性对电力通信网应用效率的不利影响。

结语：

随着我国智能电网建设的不断深入，电力行业的数字化、信息化、IP化将成为一种必然要求，这就对电力信息通信传输网络的发展提出了新的要求，而OTN技术作为全新的光传送网技术，继承并拓展了原有传送网络的主要优点，契合了智能电网中电力传输的要求，将会成为下一代电力通信中的核心技术。

参考文献：

[1]孙红梅，王冰洁，牛德玲.OTN技术在电力通信网中的应用[J].中国新通信，2015，24：92.

[2]蒋康明，唐良瑞，曾瑛.电力通信网络组网分析[M].中国电力出版社，2014，04.

[3]冶娟.OTN技术在电力通信网中的应用分析[J].中国新通信，2015，13：71.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba4db7465c924ee29152038b.html