# Ti-50.8Ni形状记忆合金相变和形变特性研究

### 论文摘要

用光学显微镜、透射电子显微镜、热重分析仪、X射线衍射仪、示差扫描量热仪和拉伸试验机,研究了不同热处理态Ti-50.8Ni形状记忆合金的显微组织、相变行为、形状记忆效应（SME）和超弹性（SE）特性,结果表明:Ti-50.8Ni合金室温组成相为R相和母相,呈现SME+SE特性。随退火温度（Ta）升高,冷变形Ti-50.8Ni合金的显微组织由纤维状逐渐转变为等轴状。300-500℃时效态Ti-50.8Ni合金中存在Ti3Ni4析出物,随时效温度升高或时效时间(tag)延长,析出物形貌的演变规律为:细小颗粒状→薄片状→透镜状→粗片状。随Ta升高,Ti-50.8Ni合金冷却/加热相变类型由A→R→M/M→R→A型两阶段可逆相变逐渐过渡为A→R→M/M→A型相变进而转变为A→M/M→A一阶段可逆相变（A-母相, R-R相,M-马氏体）;R相变温度TR降低,M相变温度TM升高,M相变热滞ΔTM下降,R相变热滞ΔTR（约4℃）变化不大。随退火保温时间(tan)延长,400℃退火态Ti-50.8Ni合金发生A→R→M/M→R→A型两阶段可逆相变;500℃退火态合金的相变类型由A→R→M/M→R→A型向A→M/M→R→A型变化;400℃和500℃退火态合金的M和R相变温度缓慢升高并趋于稳定,且TR400>TR500,TM500>TM400,ΔTM400>ΔTM500>>ΔTR400≈ΔTR500≈4℃。随Ta升高,Ti-50.8Ni合金应力-应变曲线的应力平台先降低后升高,断裂应力先升高后降低;合金特性由SME变为SE。随tan的延长,400℃退火态Ti-50.8Ni合金的平台应力先降低后升高;500℃退火态合金的平台应力降低;400℃和500℃退火态合金均表现出良好的形状记忆效应。随Ta升高,Ti-50.8Ni合金弹簧的特性由由SME+SE变为SE;随Ta和应力-应变循环次数增加,合金弹簧的应变恢复率减小,循环次数超过100次后衰减幅度减小。随时效时间tag延长, 300℃时效态Ti-50.8Ni合金冷却/加热时发生A→R→M/M→R→A型两阶段相变; 400℃时效态合金的相变类型由A→R→M/M→R→A型向A→R→M/M→A型转变;500℃时效态合金在冷却/加热过程中发生A→R→M/M→A型相变;M和R相变温度升高。TM 500> TM 400> TM 300,T R400> T R300> T R500,ΔTM400>ΔTM500>ΔTM300,ΔTR300>ΔTR400。随时效温度升高,Ti-50.8Ni合金应力-应变曲线平台应力降低,合金特性由SE向SME转变。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 形状记忆合金概述

- 1.2 形状记忆合金的理论基础

- 1.3 形状记忆合金性能的影响因素

- 1.3.1 合金成分

- 1.3.2 热处理

- 1.3.3 冷变形量和热机械训练

- 1.3.4 其他因素

- 1.4 几种常见的形状记忆合金

- 1.5 形状记忆合金的应用

- 1.5.1 医疗

- 1.5.2 工业生产

- 1.5.3 建筑工程

- 1.6 形状记忆合金发展方向

- 1.7 本文研究的目的及主要内容

- 1.7.1 理论依据

- 1.7.2 研究目的

- 1.7.3 主要研究内容

- 第2章 实验材料及实验内容

- 2.1 实验材料

- 2.2 研究方法和技术路线

- 2.3 热处理工艺

- 2.4 合金的组织及加热氧化行为分析实验

- 2.5 合金的室温相组成分析实验

- 2.6 合金的相变行为分析实验

- 2.7 合金组织的透射电镜分析实验

- 2.8 合金丝材形变行为分析实验

- 2.9 合金弹簧形变行为分析

- 第3章 退火工艺对 Ti-50.8Ni 形状记忆合金相变和形变特性的影响

- 3.1 前言

- 3.2 退火温度（Ta）对 Ti-50.8Ni SMA 相变与形变特性的影响

- 3.2.1 合金的加热氧化特性

- 3.2.2 合金的组织形态

- 3.2.3 合金的相变特性

- 3.2.4 合金丝材的室温拉伸形变特性

- 3.2.5 合金弹簧的形变特性

- 3.2.6 合金弹簧循环应力-应变行为

- 3.2.7 本节小结

- 3.3 退火时间对Ti-50.8Ni 形状记忆合金形变和形变特性的影响

- 3.3.1 合金的组织形态

- 3.3.2 退火时间对合金相变特性的影响

- 3.3.3 退火时间对合金丝拉伸特性的影响

- 3.3.4 本节小结

- 第4章 时效处理对 Ti-50.8Ni 形状记忆合金相变和形变特性的影响

- 4.1 前言

- 4.2 时效时间对Ti-50.8Ni 合金组织的影响

- 4.3 时效对Ti-50.8Ni 合金相变特性的影响

- 4.4 Ti-50.8Ni 合金透射电子显微组织分析

- 4.5 时效时间对Ti-50.8Ni 合金应力-应变曲线的影响

- 4.6 时效时间对Ti-50.8Ni 合金形状记忆效应的影响

- 4.7 时效温度对Ti-50.8Ni 合金应力-应变曲线的影响

- 4.8 时效温度对Ti-50.8Ni 合金形状记忆效应的影响

- 4.9 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].热处理对Ti-50.8Ni合金相变行为和拉伸性能的影响[J]. 材料开发与应用 2009(01)

- [2].退火工艺对Ti-50.8Ni形状记忆合金相变和低温形变特性的影响[J]. 热加工工艺 2010(18)

- [3].Ti-50.8Ni合金的相变、形状记忆和超弹性特性[J]. 稀有金属材料与工程 2011(08)

- [4].时效和冷却速度对纳米结构Ti-50.8Ni相变影响[J]. 金属功能材料 2017(03)

- [5].矫直温度对Ti-50.8Ni超弹性合金丝材相变行为及力学性能的影响[J]. 金属热处理 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba5fb48230a9da68154e44f1.html