# 基于造型原理的螺旋曲面测量参数研究与虚拟检测平台构建

### 论文摘要

数字化制造技术的出现极大的促进了制造业的发展，高精度机电产品层出不穷，对高精度产品的检测精度要求越来越高。当前，虚拟制造技术研究较为深入，特别是数控仿真加工方面取得了显著成果，对虚拟制造的后续过程，即虚拟检测方面提出了迫切的要求。螺旋曲面是一类复杂曲面，在石油化工、船舶工业、航空航天等各领域均有广泛的应用，针对螺旋曲面的虚拟检测具有重要的意义。本文针对螺旋曲面的检测过程进行研究，分析影响螺旋曲面加工精度的误差源，并在此基础上构建螺旋曲面虚拟检测平台，以期达到预测螺旋曲面的加工质量，提高加工效率的目的。螺旋曲面特征参数确定研究。从螺旋曲面的成形原理出发，将螺旋曲面产品的测量转化为对螺旋曲面上端截面外轮廓线、齿廓线及螺旋线参数的测量。从接触式和非接触式测量两个方面分析螺旋曲面的测量原理和测量过程。针对端截面外轮廓线、齿廓线及螺旋线的形状特征，提出特征参数的误差评定方法，给出具体的误差计算公式螺旋曲面虚拟检测平台构建研究。研究螺旋曲面虚拟检测平台的总体结构设计，提出一种简易的虚拟检测方法,运用模块化的设计思想将检测平台各部分功能进行科学划分，分别界定和明确各子模块的具体功能。研究机械加工误差源，建立工艺系统误差和加工工艺过程误差与工件加工精度之间的数学关系模型，并运用随机加权法建立螺旋曲面被测质量特征与误差源间的数学关系模型。螺旋曲面虚拟检测特征参数算法与实现技术研究。研究螺旋曲面产品的形状特征，提出并推导基于端面截形的螺旋曲面造型的数学模型及适合于回转体类模型造型的“旋转叠加法”，并运用该方法实现圆柱螺旋曲面和圆锥螺旋曲面三维模型的参数化建模。在虚拟检测过程中，根据被测质量特征与误差源间的数学关系模型，向被测量中添加离散的误差数据，根据误差评定方法，对包含误差的数据点信息进行数据处理，得到被测质量特征的误差值，实现螺旋曲面的虚拟检测。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 螺旋曲面及其产品概述

- 1.2 国内外研究概况及发展趋势

- 1.2.1 螺旋曲面测量国内外研究概况

- 1.2.2 虚拟检测技术国内外研究概况

- 1.3 课题来源、目的和主要研究内容

- 1.3.1 课题来源

- 1.3.2 课题目的

- 1.3.3 课题主要研究内容

- 第2章 螺旋曲面测量的理论基础与误差评定方法研究

- 2.1 螺旋曲面的一般表达式分析

- 2.2 螺旋曲面的测量对象与方法研究

- 2.2.1 螺旋曲面的测量对象

- 2.2.2 螺旋曲面接触式测量方法研究

- 2.2.3 螺旋曲面非接触式测量方法研究

- 2.3 螺旋曲面测量结果的误差评定

- 2.3.1 平均几何半径的误差评定

- 2.3.2 齿廓线的误差评定

- 2.3.3 螺旋线的误差评定

- 2.4 本章小结

- 第3章 虚拟检测平台总体结构设计与误差源分析

- 3.1 检测平台的设计思想与结构布局

- 3.1.1 检测平台的设计思想

- 3.1.2 检测平台的总体结构布局

- 3.2 检测平台的结构划分及功能分析

- 3.2.1 检测平台的结构划分

- 3.2.2 各部分的功能分析

- 3.3 加工误差源分析与误差建模

- 3.4 本章小结

- 第4章 螺旋曲面的三维仿真模型构建

- 4.1 建模环境分析

- 4.1.1 建模环境的基本要求

- 4.1.2 OpenGL 特点及功能分析

- 4.2 螺旋曲面的三维模型构建方法研究

- 4.2.1 螺旋曲面建模的特征分析

- 4.2.2 螺旋曲面参数化建模思想的提出

- 4.3 OPENGL 环境下螺旋曲面三维造型的实现

- 4.3.1 圆柱螺旋曲面造型

- 4.3.2 圆锥螺旋曲面造型

- 4.3.3 旋转叠加法的通用性分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 虚拟检测平台构建与应用

- 5.1 开发环境分析

- 5.1.1 MFC 的特点与功能分析

- 5.1.2 基于 MFC 应用程序框架创建

- 5.2 虚拟检测平台的软件开发

- 5.2.1 虚拟检测平台的界面设计

- 5.2.2 MFC 环境下螺旋曲面参数化造型的实现

- 5.2.3 误差虚拟检测过程实现

- 5.2.4 虚拟测针的设计

- 5.3 虚拟检测平台使用流程与应用实例

- 5.3.1 平台使用流程

- 5.3.2 应用实例

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].螺旋曲面加工质量检测方法研究及应用[J]. 机械强度 2017(06)

- [2].内螺旋曲面数控拉刀设计及应用研究[J]. 轻工机械 2011(03)

- [3].利用Excel在AutoCAD中绘制圆螺旋曲面[J]. 机械工程与自动化 2010(01)

- [4].螺旋曲面误差评定软件研制[J]. 工具技术 2009(08)

- [5].内螺旋曲面切削加工方法[J]. 机械设计 2013(11)

- [6].螺旋曲面工装夹具设计与加工工艺[J]. 金属加工(冷加工) 2014(01)

- [7].螺旋曲面通道内组合涡发生器的强化传热及优化研究[J]. 机械研究与应用 2013(06)

- [8].螺旋曲面螺杆的抛光研究[J]. 压缩机技术 2009(04)

- [9].螺旋曲面工装夹具的设计以及加工工艺[J]. 科技风 2018(18)

- [10].成型磨削砂轮廓型的设计计算[J]. 机械工程与自动化 2013(04)

- [11].螺旋定子内螺旋曲面反求建模方法研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2011(10)

- [12].基于反向误差补偿的螺旋曲面成形加工干涉消减方法[J]. 计算机集成制造系统 2017(12)

- [13].螺旋曲面三维肋强化传热的数值模拟研究[J]. 机械研究与应用 2012(04)

- [14].多头螺杆定子内螺旋曲面挤压成形有限元分析[J]. 机械工程与自动化 2015(05)

- [15].内螺旋曲面轴向铣削方法与切削力算法研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(10)

- [16].内螺旋曲面包络刨削加工位置的计算研究[J]. 机床与液压 2009(12)

- [17].数控加工罗茨鼓风机扭叶转子的几何模型[J]. 风机技术 2008(02)

- [18].螺旋定子内螺旋曲面切削加工方法及仿真试验研究[J]. 机床与液压 2012(09)

- [19].异形螺杆的数学建模与数据拟合[J]. 机械 2011(10)

- [20].螺旋面截形尖点矢量离散法及其在双圆弧滚刀过渡曲面最小化中的应用[J]. 机械工程学报 2011(17)

- [21].矩形通道内螺旋曲面肋的强化传热及其结构优化[J]. 化学工程 2014(02)

- [22].复杂螺旋曲面铣削加工刀具的廓形设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2009(07)

- [23].内螺旋曲面数控镗削加工原理及工艺方法研究[J]. 价值工程 2014(30)

- [24].管状螺旋曲面的数学建模与CAD绘图[J]. 机械设计与制造 2008(02)

- [25].等壁厚金属定子内螺旋曲面内外高压充模胀形仿真研究[J]. 锻压技术 2018(06)

- [26].具有对数-指数参数特征的螺旋曲面参数化精确造型[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [27].螺旋曲面的四自由度加工方法[J]. 组合机床与自动化加工技术 2008(02)

- [28].复杂螺旋面包络铣刀位轨迹仿真方法[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [29].超高速磨削技术在压缩机螺杆螺旋面加工中的仿真技术研究[J]. 机械工程师 2017(10)

- [30].大长径比不锈钢定子衬套液压成形方法研究[J]. 热加工工艺 2017(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba7a5535464eeb38e2bd9ef2.html