# 网络控制系统的量化反馈控制研究

### 论文摘要

随着科技的迅速发展,网络控制系统（NCSs）已经推进到各行各业,人们对NCSs的研究也在不断的深入。本文以控制网络的稳定性为基础,以NCSs的最小性能指标为目标,考虑NCSs中存在的量化、信道损失、时延、丢包以及系统未建模动态和外部扰动等主要问题,研究了NCSs的建模、量化器设计、信道建模、鲁棒稳定性分析、H∞最优控制及保性能最优控制等问题。首先,对NCSs的研究背景及各个研究分支进行了综述性回顾,并对研究现状做了总结,而后,就如下几个问题进行了深入的探讨：①同时考虑量化、时延、丢包及未建模动态等网络特性的NCSs建模问题；②在NCSs中,其上行链接和下行链接中均存在量化器和网络时的系统建模及最优控制问题；③系统、网络信道与编码/解码器协同设计问题。利用Lyapunov函数,分别讨论了连续和离散情况下具有量化及时延的NCSs建模与稳定性分析问题。通过构造新的动态时变Lyapunov函数,给出了基于线性矩阵不等式（LMI）的鲁棒稳定性条件和相应的控制器设计。采用Lyapunov-Krasovskii函数,考虑系统具有未建模动态、量化以及时延等特征的NCSs,得到了基于LMI的不依赖于时延的鲁棒稳定性条件、保性能控制律以及H∞最优控制律的设计方法。针对网络信道和量化器在NCSs中所处的位置,考虑上行链接和下行链接网路中均配置了量化器并经网络信道传输,利用随机Lyapunov-Krasovskii泛函和矩阵不等式工具,获得了NCSs的随机稳定性条件和基于估计器的控制器设计方法。将量化器分解为编码／解码器并结合信道模型,分别从经典和Youla型控制框架下的NCSs出发,以信噪比约束和系统最小方差为指标,讨论了两类NCSs的最优性能指标,并基于此分别设计了融合信道特征于内的最优编码／解码器。作为理论探讨的应用,针对船舶自动舵控制系统,融网络量化因素于自动舵的设计之中,分别研究了饱和量化约束下的舵减摇和航向保持控制器的设计问题。最后对本文的研究进行了总结,并对今后的研究工作做了进一步的展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 网络化控制系统的基本问题

- 1.3 船舶控制系统研究现状

- 1.4 网络化控制系统的典型研究方法

- 1.4.1 网络化控制系统中的量化器设计

- 1.4.2 信噪比约束的网络信道模型设计

- 2/H∞控制'>1.4.3 鲁棒控制与H2/H∞控制

- 1.5 本文主要的研究内容及结构

- 第2章 量化反馈NCSs的建模与稳定性分析

- 2.1 连续系统的量化反馈NCSs建模

- 2.1.1 稳定性分析

- 2.1.2 控制器设计

- 2.2 离散系统的量化反馈NCSs建模

- 2.2.1 稳定性分析

- 2.2.2 控制器设计

- 2.3 仿真验证

- 2.3.1 连续系统仿真算例

- 2.3.2 离散系统仿真算例

- 2.4 小结

- 第3章 不确定网络量化反馈控制系统的稳定性分析

- 3.1 问题描述

- 3.2 稳定性分析

- ∞性能分析及控制器设计'>3.3 鲁棒H∞性能分析及控制器设计

- 3.4 仿真算例

- 3.5 小结

- 第4章 具有量化和丢包特征的NCSs随机稳定性及性能分析

- 4.1 问题描述

- 4.2 稳定性分析及控制器设计

- 4.3 保性能量化控制及其控制器设计

- 4.4 仿真算例

- 4.5 小结

- 第5章 有限信噪比约束下NCSs最优编码/解码器设计

- 5.1 问题描述

- 5.2 经典控制与Youla型控制框架

- 5.3 经典网络控制框架下的最优编码/解码器设计

- 5.4 Youla型网络控制框架下的最优编码/解码器设计

- 5.5 仿真算例

- 5.6 小结

- 第6章 舵减摇及航向保持的网络量化反馈控制

- 6.1 船舶航向控制及横摇控制系统简介

- 6.1.1 减摇装置简介

- 6.1.2 舵减摇及航向保持控制

- 6.2 饱和量化舵减摇控制器设计

- 6.2.1 饱和量化舵减摇控制系统描述

- 6.2.2 舵减摇控制器设计

- 6.2.3 仿真算例

- 6.3 航向保持网络量化反馈控制器设计

- 6.3.1 系统建模及稳定性分析

- 6.3.2 量化反馈控制器设计

- 6.3.3 仿真算例

- 6.4 小结

- 第7章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 研究展望

- 参考文献

- 附录 图表目录

- 攻读学位期间公开发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].具有通信约束的网络控制系统鲁棒H_∞控制[J]. 兰州理工大学学报 2016(06)

- [2].延时依赖网络控制系统稳定控制器分析[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].网络控制系统的概述和研究趋势[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2016(05)

- [4].多速率无时延网络控制系统的鲁棒状态反馈控制[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].存在数据丢包的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 安徽工程大学学报 2017(01)

- [6].论计算机和网络控制系统的工作原理及其发展趋势[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [7].成都地铁4号线列车网络控制系统[J]. 科技创新与应用 2017(23)

- [8].分析网络控制系统的发展[J]. 科技展望 2016(05)

- [9].网络控制系统综述[J]. 工业控制计算机 2016(08)

- [10].国产化列车网络控制系统在单轨车上的应用[J]. 铁道车辆 2016(10)

- [11].网络控制系统的研究综述[J]. 机电一体化 2010(09)

- [12].网络控制系统的最新研究探讨[J]. 信息系统工程 2015(07)

- [13].基于变采样周期的网络控制系统协同设计综述[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(04)

- [14].基于自适应模糊神经网络控制器的网络控制系统[J]. 计算机工程与应用 2015(18)

- [15].具有网络丢包和时延的网络控制系统的设计及实现研究[J]. 魅力中国 2017(05)

- [16].基于无线网络控制系统的无线网络协议比较和分析[J]. 现代计算机(专业版) 2013(35)

- [17].网络控制系统的数据丢包问题研究[J]. 信息技术与信息化 2019(11)

- [18].多包丢失的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].时变有界变采样网络控制系统的保性能控制[J]. 沈阳化工大学学报 2016(04)

- [20].基于异步采样的多回路网络控制系统的建模与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [21].基于模糊机制的ZigBee无线网络控制系统的优化[J]. 电脑知识与技术 2016(22)

- [22].无线网络控制系统联合仿真平台研究[J]. 医疗卫生装备 2014(11)

- [23].多故障网络控制系统模态依赖下的H_∞控制[J]. 计算机工程与应用 2014(24)

- [24].面向物联网的网络控制系统研究简述[J]. 自动化与仪器仪表 2015(01)

- [25].术语规范是“高铁出海”的重要基础——以列车网络控制系统为例[J]. 中国科技术语 2015(03)

- [26].基于观测器的列车网络控制[J]. 铁道科学与工程学报 2015(05)

- [27].轨道车辆网络控制系统的研究现状与发展趋势[J]. 科技与企业 2014(08)

- [28].基于时延的网络控制系统稳定性分析[J]. 信息安全与技术 2014(08)

- [29].直流伺服电机网络控制系统时延特性的仿真研究[J]. 自动化应用 2014(08)

- [30].网络控制系统中同步误差理论分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba81bf9aff60d58c46374b4e.html