# 无线通信中多用户检测技术的研究

### 论文摘要

多址干扰的存在是影响传统码分多址系统性能和容量的重要因素,因此多址干扰的抑制和消除是提高码分多址系统性能和改善码分多址系统容量的重要因素。克服多址干扰对系统性能和容量造成的损失可以采用多用户接收机,也就是我们通常所说的多用户检测技术。本文对线性多用户检测算法进行了研究。针对基于卡尔曼滤波的盲自适应多用户检测算法存在的主要问题,本文提出了几种改进算法。对于基于子空间的多用户检测算法,本文主要从子空间跟踪角度入手,针对传统方法跟踪速度慢,性能不稳定的问题,提出了两种改进算法。本文的主要内容和创新性结果如下:1. U-D分解算法能有效克服数值计算的不稳定性,利用它的这个特点,本文提出利用U-D分解渐消记忆滤波算法估计CDMA系统多用户接收器的最优判决向量,构造出一种收敛速度快、跟踪性能好、数值稳定性好的高性能盲自适应多用户检测算法。仿真实验表明,本文提出的方法具有很强的抗多址干扰能力和较高的数值鲁棒性。2.强跟踪滤波器（STF）在多目标跟踪、雷达信号处理等领域有着广泛的应用。本文将其引入多用户检测算法中,构造出一种收敛速度快、跟踪性能好的STF多用户检测算法。仿真实验表明,本文提出的方法能够有效抑制阵发性多用户干扰,具有较强的抗多址干扰能力和较高的可靠性。3.当出现模型失配时,基于标准卡尔曼滤波的多用户检测算法的性能急剧恶化。在这种情况下需要一种鲁棒性更强的算法,本文借鉴已有的虚拟噪声补偿技术,提出了一种基于鲁棒卡尔曼滤波的多用户检测算法。仿真实验表明,本文提出的方法具有很强的抗多址干扰能力和较高的数值鲁棒性。4.自校正卡尔曼滤波可在状态估计的同时对状态方程的参数及卡尔曼增益进行辨识,从而提高了适应能力。本文讨论了它在多用户检测中的应用。仿真实验表明,这种方法具有很强的抗多址干扰能力且收敛速度快、跟踪性能好,是一种高性能盲自适应多用户检测算法。5.在PASTd算法的基础上,介绍了J.-S Lim等人提出的带可变遗忘因子的PASTd算法（VFF-PASTd算法）,以解决时变子空间的问题。基于此,本文提出了带VFF-PASTd算法的多用户检测器。仿真实验表明,在这种应用场景中,该算法能获得较好的收敛性能、较高的输出信干比和较低的误码率。6.在双正交迭代SVD算法和序列双迭代SVD算法的基础上,介绍了Roland等提出的滑动窗自适应SVD算法。基于此,本文提出了基于滑动窗自适

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 多用户检测技术综述

- 1.3 多用户检测技术分类

- 1.4 与多用户检测有关的问题

- 1.5 本文研究的主要内容

- 第二章 多用户检测算法简介

- 2.1 概述

- 2.2 卡尔曼滤波算法简介

- 2.3 基于卡尔曼滤波的盲多用户检测算法

- 2.4 盲空时多用户检测算法

- 2.5 存在问题

- 2.6 本章小节

- 第三章 强跟踪滤波器与 U-D 分解在多用户检测中的应用

- 3.1 概述

- 3.2 嵌入强跟踪滤波器的多用户检测算法

- 3.3 U-D 分解算法在多用户检测中的应用

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于自适应滤波的多用户检测器

- 4.1 概述

- 4.2 SAGE和HUSA 的自适应卡尔曼滤波

- 4.3 改进的SAGE 和HUSA 的自适应卡尔曼滤波

- 4.4 基于鲁棒卡尔曼滤波的多用户检测算法

- 4.5 基于自校正滤波的多用户检测算法

- 4.6 本章小结

- 第五章 基于子空间分解的多用户检测器

- 5.1 基于子空间的盲多用户检测算法

- 5.2 PAST 和PASTD算法

- 5.3 基于VFF-PASTD的多用户检测算法

- 5.4 基于滑动窗自适应SVD 算法的多用户检测器

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文内容总结

- 6.2 后续研究工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].时分同步码分多址长期演进网络建设方案探讨[J]. 江苏通信 2010(06)

- [2].多载波码分多址在低密度二分图上的建模与分析[J]. 国防科技大学学报 2016(03)

- [3].论时分同步码分多址时间同步系统的部署[J]. 江苏通信 2012(03)

- [4].超宽带与窄带码分多址系统共存分析[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [5].基于排序码分多址的可逆信息隐藏[J]. 计算机工程与设计 2018(09)

- [6].基于排序码分多址的密文域可逆信息隐藏[J]. 科学技术与工程 2018(18)

- [7].基于码分多址复用的双重加密可逆信息隐藏[J]. 计算机应用 2018(04)

- [8].基于LS码的MC-CDMA通信系统的设计与仿真[J]. 中国新通信 2013(07)

- [9].一种适合多载波码分多址系统的扩频序列[J]. 电信科学 2015(11)

- [10].TD-SCDMA网络干扰浅析[J]. 通信技术 2010(12)

- [11].码分多址系统误码性能仿真[J]. 压电与声光 2008(04)

- [12].多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计[J]. 电子与信息学报 2009(10)

- [13].TD-LTE系统UE端EVM测量与DSP实现[J]. 光通信研究 2011(06)

- [14].基于CDMA网络的无线POS支付技术的应用及发展[J]. 海峡科学 2008(11)

- [15].混叠频分/码分多址(O-FCDMA)系统框架[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [16].多载波码分多址两跳放大转发中继系统的能量效率与频谱效率关系[J]. 信号处理 2013(10)

- [17].路测在CDMA2000网络优化中的应用[J]. 江苏通信 2011(06)

- [18].基于标签分组和码分多址的帧时隙ALOHA算法[J]. 火力与指挥控制 2018(06)

- [19].基于协作中继的多点广播码分多址信息系统设计[J]. 计算机科学 2016(11)

- [20].浅谈扩频通信技术在通信工程中的应用[J]. 山西青年 2016(20)

- [21].浅谈扩频通信技术的应用与系统工作原理[J]. 中国新通信 2013(04)

- [22].可见光通信非对称限幅光多载波码分多址系统的设计及性能分析[J]. 光学学报 2019(02)

- [23].基于MATLAB/simulink的GO-MC-CDMA系统通信性能仿真研究[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [24].CDMA系统中基于噪声独立分量分析的多用户检测分析[J]. 电脑知识与技术 2013(36)

- [25].智能网在通信网中的应用和发展[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2011(09)

- [26].CDMA网络海域覆盖分析研究[J]. 江苏通信 2010(01)

- [27].基于多项式理论的一类最优跳频序列族[J]. 电子学报 2008(07)

- [28].CDMA网络边界异频硬切换的探索[J]. 江苏通信 2010(02)

- [29].电子百科[J]. 世界电子元器件 2008(04)

- [30].论移动通信网的TD-SCDMA网络规划与优化[J]. 科技促进发展 2012(s1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ba90cdbd589182faae41951a.html