# WCDMA移动通信系统中邻区优化方案的研究和应用

### 论文摘要

随着UMTS(通用移动通信系统)系统在规范、终端、网络和应用方面的不断进步,WCDMA(宽带码分多址接入)网络和HSPA(高速分组接入)网络开始在全球高速的普及和商用,已经有越来越多的用户享受到第三代移动通信技术的便利。与此同时,对WCDMA网络的优化也已经成为保证用户服务质量的重要工作,而对WCDMA网络RF(无线射频)优化的重点是邻区优化技术,因为规划好初始邻区,并且根据实际的地物环境优化邻区设置,或者在网络搬迁中基于不同厂商的邻区算法给出合适的邻区优化方案,将大幅度的减少系统内干扰,提高软切换成功率,降低掉话率。邻区的调整和优化在实际的工程应用中成为保证网络KPI(关键性能指标)的主要手段之一。邻区优化包括对同频邻区的邻区优化,异频邻区的邻区优化,异系统邻区的邻区优化及RNC(无线网络控制器)相应参数的优化。其中任何一个优化措施不合理,而造成邻区漏配,将导致用户在通话中的信干比下降,手机发射功率抬升,并因此可能引起语音业务质量差,数据业务速率下降,严重的漏配邻区将导致通话中断,造成用户投诉。由此可见,WCDMA网络的邻区优化技术的研究,将对提升网络质量有着重要的作用。本文重点研究了在不同场景下的邻区优化技术,给出相应的邻区优化方案,同时为了提高邻区利用效率,本文提出一种基于激活集邻区归并的邻区管理算法,引入新算法后我们对应用新算法后的系统性能改善给出了仿真评估。并使用基于算法开发的邻区优化系统在实际工程中的应用效果进行了验证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 第三代移动通信概述

- 1.2 WCDMA关键原理和特性

- 1.3 WCDMA网络优化的意义

- 1.4 本文研究的工作

- 第二章 同频邻区优化的方法和研究

- 2.1 引言

- 2.2 软切换的原理

- 2.3 同频邻区优化的方法研究

- 2.4 动态邻区归并算法研究

- 2.5 算法仿真结果分析

- 第三章 异系统邻区优化的方法和研究

- 3.1 引言

- 3.2 异系统切换的原理

- 3.3 异系统邻区优化的方法研究

- 第四章 邻区优化系统的开发和应用

- 4.1 引言

- 4.2 邻区优化系统产品网络架构

- 4.3 邻区优化块数据结构分析

- 4.4 邻区优化系统应用

- 第五章 结论和总结

- 5.1 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].面向5G移动通信系统的智慧城市汇聚及接入网络[J]. 通讯世界 2020(02)

- [2].6G移动通信系统：需求、挑战和关键技术[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) 2020(02)

- [3].未来移动通信系统中的通信与计算融合[J]. 中国新通信 2020(15)

- [4].第五代移动通信系统5G标准化展望及关键技术分析[J]. 信息记录材料 2020(07)

- [5].基于5G网的智慧城市移动通信系统研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2019(01)

- [6].未来移动通信系统中的通信与计算融合[J]. 科技视界 2019(20)

- [7].基于数字专用移动通信系统的现今发展及总体演进分析[J]. 数字通信世界 2018(04)

- [8].4G移动通信系统的主要特点和关键技术[J]. 现代工业经济和信息化 2018(05)

- [9].浅谈移动通信系统的干扰原因及解决措施[J]. 中国新通信 2018(17)

- [10].5G移动通信系统:从演进到革命[J]. 电信科学 2016(12)

- [11].“移动通信系统”课程教学的探讨[J]. 中国电子教育 2016(01)

- [12].5G移动通信系统:从演进到革命[J]. 电信科学 2016(11)

- [13].刍议第五代移动通信系统的5G标准化关键技术[J]. 中国新通信 2017(09)

- [14].5G移动通信系统:从演进到革命[J]. 电信科学 2017(06)

- [15].5G移动通信系统:从演进到革命[J]. 电信科学 2017(07)

- [16].OFDM技术在4G移动通信系统中的应用[J]. 电子制作 2017(16)

- [17].4G移动通信系统的无线网络优化研究[J]. 数字通信世界 2017(09)

- [18].浅析OFDM技术在移动通信系统中的应用[J]. 通讯世界 2016(01)

- [19].探究移动通信系统中的切换技术[J]. 科技展望 2016(10)

- [20].4G移动通信系统的网络接入技术分析[J]. 中国新通信 2016(10)

- [21].浅析OFDM技术在移动通信系统中的应用[J]. 数字技术与应用 2016(08)

- [22].4G移动通信系统的研究进展与关键技术[J]. 信息通信 2016(10)

- [23].4G移动通信系统的特点与发展预期探讨[J]. 南方农机 2015(06)

- [24].4G移动通信系统中协作通信的安全缺陷探析[J]. 通讯世界 2015(11)

- [25].4G移动通信系统的研究进展与关键技术[J]. 通讯世界 2015(17)

- [26].关于4G移动通信系统主要特点和关键技术的探讨[J]. 信息通信 2015(09)

- [27].4G移动通信系统的网络接入技术研究[J]. 信息通信 2015(10)

- [28].OFDM技术在4G移动通信系统中的应用研究[J]. 电脑迷 2016(12)

- [29].移动通信系统中的切换技术研究[J]. 数码世界 2016(12)

- [30].关于地铁商用移动通信系统的引入及覆盖分析[J]. 新校园(上旬) 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/baaa80315ef5bee283de89af.html