# 高浓度聚酯废水处理及回用理论

### 论文摘要

聚酯废水污染物成份复杂、COD浓度高、可生化性差,因此,系统启动困难,处理难度大。福建省金纶高纤股份有限公司,采用UASB工艺+二段生物接触氧化法处理产生的聚酯废水,采用UASB厌氧处理,可将难降解的大分子有机物分解为小分子有机物,再通过多级接触氧化和生物炭池处理,污染物出水浓度达到《污水综合排放标准》（GB 8978--1996）一级标准及中水回用要求。本文以福建省金纶高纤股份有限公司聚酯高浓度废水（CODCr≈5000mg/L）为试验对象,研究系统启动及以后共六个月厌氧池CODCr、pH、VFA等指标的变化情况,并试图找出厌氧池微生物营养成分的最佳配比,同时对好氧池出水COD指标也进行了考察。在刚投加絮状污泥不久的头两个月里（即5月份和6月份）,厌氧池基本没有处理能力,进出水的CODCr浓度变化毫无规律,出水偶尔有絮状污泥流失;厌氧系统基本不具备缓冲能力,池内pH的调节主要靠外加碱液来保持中性,微生物的水解阶段不明显,VFA≈350 mg/L。相比而言,好氧池在系统启动半个月左右已对COD有一定的去除效果,但总体来讲,去除率比较低,一、二级接触氧化池约分别为10～15%和5～10%。在启动成功时的两个月里（即7月份和8月份）,出现了许多质变,CODCr的去除率迅速提高,跃升至65%。厌氧池的缓冲能力大大提高,PH在外加碱液减少的情况下仍能保持中性,VFA由1500 mg/L降到250mg/L,这表明酸化阶段产生的大量挥发性有机酸正被产甲烷细菌很好地利用生成甲烷。好氧池出水COD浓度进一步降低,去除率有了很大的提高,一、二级接触氧化池分别达到58%和63%。在以后的两个月里（即9月份和10月份）,改变营养物配比,使得厌氧池COD去除率最高达到70%,VFA降到210 mg/L左右。通过以上六个月的跟踪观察,对UASB上流式厌氧反应池的运行从进出水负荷、温度、pH值、VFA等几方面进行了研究,发现出水COD、pH、VFA等指标存在较好的相关性;另外,在调试过程中确定了厌氧反应池最佳的营养配比为:COD∶N∶P=200∶5∶1,废水经处理后可达标排放或作为中水回用。最后,浅谈了一些生产运行中较多见的异常现象及对策,以期对相同性质的废水处理起到一定的指导作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 聚酯的应用

- 1.2 聚酯的生产工艺

- 1.3 聚酯废水的特点

- 1.4 国内外常见聚酯废水的处理工艺

- 1.4.1 好氧法处理聚酯废水

- 1.4.2 厌氧好氧相结合法处理聚酯废水

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 聚酯废水处理工艺设计

- 2.1 企业概况

- 2.2 聚酯废水的水量与水质情况

- 2.2.1 水量

- 2.2.2 水质

- 2.3 聚酯废水处理工艺设计

- 2.3.1 设计规模及进、出水水质

- 2.3.2 废水处理工艺流程方框图

- 2.3.3 废水处理工艺描述

- 2.3.4 主要构筑物设计

- 2.4 本章小结

- 第3章 废水处理系统的启动及调试

- 3.1 营养元素的投加

- 3.2 pH 值的调节及在线控制

- 3.3 接种污泥的选择

- 3.4 污泥的培养与驯化

- 3.5 废水处理系统的启动及分析

- 3.5.1 系统启动初期5、6 月份情况及分析

- 3.5.2 系统启动成功7、8 月份情况及分析

- 3.5.3 最佳营养配比的确定

- 3.6 废水处理系统启动运行的几点探讨

- 3.6.1 厌氧反应启动的两种方式

- 3.6.2 好氧反应启动的两种方式

- 3.6.3 厌氧池接种污泥的选择

- 3.6.4 进水流量和进水负荷

- 3.6.5 温度

- 3.6.6 甲烷产率

- 3.6.7 CODCr、VFA、pH 变化相关性分析

- 3.7 本章小结

- 第4章 废水处理系统的正常运行与管理

- 4.1 水质异常及对策

- 4.1.1 厌氧池水质异常及对策

- 4.1.2 接触氧化池水质异常及对策

- 4.2 仪器、设备的维护、检修和保养

- 4.3 人工巡检

- 4.4 排水变化对废水处理的影响

- 第5章 废水处理后的回用分析

- 5.1 废水处理回用

- 5.2 废水处理成本分析

- 5.3 效益分析

- 5.3.1 环境效益

- 5.3.2 经济效益

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].化学法降解废旧聚酯工艺的探究[J]. 天津化工 2020(01)

- [2].再生聚酯及原生聚酯的染色性能差异及分析[J]. 纺织科学与工程学报 2020(01)

- [3].一种共混聚酯覆铁膜的制备方法及其覆膜金属板[J]. 宝钢技术 2020(02)

- [4].新疆中泰集团年产50万t聚酯项目开工奠基[J]. 橡塑技术与装备 2020(10)

- [5].江西龙一：聚焦再生聚酯，打造绿色循环经济新引擎[J]. 国际融资 2020(07)

- [6].聚酯蜡发展现状[J]. 皮革与化工 2020(04)

- [7].国内首套“一头三尾”聚酯项目顺利开车[J]. 中国纺织 2018(04)

- [8].长纤加筋聚酯毡在改性沥青防水卷材中的应用研究[J]. 中国建筑防水 2017(02)

- [9].聚酯泡沫敷料预防老年髋部骨折患者压疮的疗效观察[J]. 当代护士(中旬刊) 2016(02)

- [10].改性沥青防水卷材用聚酯胎浸油问题研究[J]. 新型建筑材料 2014(10)

- [11].我国再生聚酯产业现状[J]. 中国资源综合利用 2015(01)

- [12].聚酯的冬天快要过去[J]. 中国石油石化 2015(Z1)

- [13].国内外瓶级聚酯的市场及应用[J]. 合成树脂及塑料 2015(05)

- [14].《飞天》[J]. 长江文艺 2018(16)

- [15].长纤聚酯布与棉织布手术铺巾术中细菌阻隔性能[J]. 中华医院感染学杂志 2020(22)

- [16].基于琥珀酸衍生物为单体的聚酯的合成与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2019(11)

- [17].皮芯型低熔点聚酯复合纤维的生产及热缩性能评价[J]. 化工管理 2020(03)

- [18].聚酯中亚甲基含量对其热性能影响研究[J]. 合成纤维工业 2020(01)

- [19].环保型聚酯转产过程优化[J]. 聚酯工业 2020(01)

- [20].再生聚酯 绿色循环[J]. 纺织科学研究 2018(Z1)

- [21].聚酯节能减排技术新进展[J]. 纺织科学研究 2017(04)

- [22].两种聚酯复合纤维的定性鉴别方法探讨[J]. 中国纤检 2017(05)

- [23].全球聚酯市场的最新动态[J]. 纺织导报 2015(02)

- [24].Indorama计划收购曼谷聚酯公司[J]. 合成纤维 2015(05)

- [25].易染色聚酯熔体的流变性能[J]. 纺织学报 2015(07)

- [26].非纤聚酯:别错过沿途的风景[J]. 中国纺织 2013(02)

- [27].国内聚酯胎基发展现状及趋势展望[J]. 中国建筑防水 2013(05)

- [28].再生聚酯领域中国专利申请状况分析[J]. 中国发明与专利 2013(09)

- [29].我国聚酯产业的发展现状[J]. 新材料产业 2012(02)

- [30].宁波大发通过再生聚酯管理体系认证[J]. 纺织服装周刊 2010(25)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bade9876fa43023a65c31faa.html