# 离子交换法用于回收电镀废水中六价铬的研究

### 论文摘要

电镀废水排放量大,所含重金属离子污染大,常规处理方法的效果稳定但不能回收废水中的重金属,造成浪费,因此探索稳定高效的电镀废水回用工艺具有很大实用价值。本课题针对广东省某电镀厂污水车间进水,采用双阴柱全饱和流程进行实验,出水中六价铬浓度能达到国家排放标准,同时回收了废水中的六价铬。课题研究内容包括五部分：1、树脂选型；2、处理工艺确定；3、再生剂的用量；4、再生方式；5、树脂交换容量和再生程度。6、回收液成分及回收成本。实验中主要研究以下几点：离子交换对六价铬的去除效果和机理；再生剂用量对树脂再生程度的影响；再生方式对树脂再生后的使用效果的影响；回收的含六价铬溶液的组分。实验结果表明：1、采用D301树脂和双阴柱全饱和工艺流程,对六价铬的去除效果好,树脂再生所需再生剂量小。2、采用逆流再生工艺,先用水反洗,然后再生液反洗,水再反洗,最后酸正洗。如此再生后,交换柱再次使用时,出水六价铬浓度能够达标,如果没有最后酸洗,再生后的交换柱使用初期出水六价铬浓度超标。3、再生时的再生液反洗阶段,前期出水含六价铬浓度高,pH为中性,后期出水含六价铬浓度低,pH为强碱性。所以将再生液反洗分成两步,第一步采用上次再生液反洗的后期出水进行再生,第二步采用新配置的再生液进行再生。4、再生液反洗树脂出水作为回收液,回收液中主要含六价铬,经适当处理后可回用于电镀生产。结果表明,采用离子交换法处理电镀废水实现六价铬闭路循环以及出水六价铬浓度达标排放是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 电镀废水来源

- 1.2 电镀废水的危害

- 1.3 电镀废水的主要处理方法介绍

- 1.3.1 物理法

- 1.3.2 化学法

- 1.3.3 物理化学法

- 1.3.4 生物法

- 1.4 电镀废水处理技术的发展状况

- 1.4.1 国外电镀废水处理现状

- 1.4.2 国内电镀废水处理现状

- 1.5 离子交换处理电镀含铬废水

- 1.5.1 对含铬废水成分的要求

- 1.5.2 处理六价铬的要求

- 1.5.3 全饱和流程处理镀铬废水

- 1.6 课题来源及研究内容意义

- 1.6.1 课题来源

- 1.6.2 课题研究内容意义

- 2 实验装置及研究方法

- 2.1 现有污水处理工艺

- 2.1.1 现有污水处理站进水水质

- 2.1.2 现有废水处理工艺

- 2.2 实验装置

- 2.2.1 实验工艺流程

- 2.2.2 实验装置

- 2.2.3 主要设备

- 2.2.4 研究特点

- 2.3 实验方案

- 2.4 研究内容

- 2.5 分析项目和方法

- 2.6 树脂的预处理

- 3 树脂的交换容量及再生剂用量分析讨论

- 3.1 树脂的交换容量

- 3.1.1 一根交换柱单独工作

- 3.1.2 两根交换柱串联工作

- 3.2 树脂再生剂用量

- 3.2.1 树脂再生反应

- 3.2.2 再生剂用量

- 3.2.3 再生剂再生方式

- 3.3 本章小结

- 4 树脂再生方式讨论分析

- 4.1 碱再生完水洗树脂

- 4.2 碱再生完离子交换出水洗树脂

- 4.3 碱再生完硫酸洗树脂

- 4.4 本章小结

- 5 离子交换的运行及自动控制分析

- 5.1 离子交换的运行

- 5.1.1 离子交换柱的运行周期

- 5.1.2 离子交换树脂的再生程度

- 5.2 离子交换自动控制讨论

- 5.2.1 ORP值与铬浓度的烧杯实验

- 5.2.2 ORP与工艺的自动控制

- 5.3 本章小结

- 6 回收液成分及回收成本分析

- 6.1.1 回收液成分

- 6.1.2 回收成本

- 7 结论和建议

- 7.1 研究结论

- 7.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录:硕士研究生学习阶段发表论文

### 相关论文文献

- [1].三步离子交换法用于高精度测定硝酸盐卤水样品中硼同位素[J]. 分析化学 2020(06)

- [2].等电点—离子交换法提取谷氨酸的实验应用[J]. 山海经 2016(09)

- [3].离子交换法制备低植酸含量大豆蛋白的研究[J]. 大豆科学 2015(02)

- [4].离子交换法对电镀含铬废水的资源化回收治理研究[J]. 能源与环境 2017(03)

- [5].离子交换法提取植酸的原理分析[J]. 化工时刊 2010(06)

- [6].离子交换法海水提钾工艺研究[J]. 化学工程 2020(03)

- [7].离子交换法富集铷、铯研究进展[J]. 无机盐工业 2019(04)

- [8].离子交换法提纯生育酚的实验方法[J]. 广州化工 2012(14)

- [9].离子交换法提取大量钍中微量铀[J]. 核化学与放射化学 2016(03)

- [10].离子交换法在海水淡化中的应用[J]. 山东化工 2015(11)

- [11].离子交换法除硒(Ⅵ)影响因素研究[J]. 科学技术与工程 2011(15)

- [12].连续式离子交换法生产葡萄糖酸内酯的工艺设计与优化[J]. 山东化工 2015(06)

- [13].废旧锂离子电池中钴的离子交换法回收[J]. 环境卫生工程 2008(06)

- [14].离子交换法处理工业废水中重金属的现状与发展[J]. 山东化工 2017(10)

- [15].铼的分离提取技术研究[J]. 中国钼业 2013(01)

- [16].固相离子交换法制备碳酸羟基磷灰石涂层的研究[J]. 陶瓷学报 2011(02)

- [17].离子交换法测定石膏三氧化硫的研究[J]. 大众科技 2009(09)

- [18].不同沸石基体、固相离子交换法制备铜型抗菌沸石[J]. 化学世界 2008(07)

- [19].浅析离子交换法制备硝酸钾工艺[J]. 盐科学与化工 2017(05)

- [20].离子交换法处理含Cr(Ⅵ)废水研究进展[J]. 水处理技术 2015(06)

- [21].采用离子交换法与反渗透法制备纯水的工艺研究[J]. 中国高新技术企业 2012(17)

- [22].离子交换法去除碱回收过程中氯元素的研究[J]. 中国造纸 2012(08)

- [23].试探究离子交换法治理重金属电镀废水及发展动态[J]. 四川水泥 2015(03)

- [24].离子交换法碳酸钾含氨氮生产废水的处理工艺改进[J]. 工业水处理 2017(08)

- [25].线路板厂含铜废水离子交换法工艺探讨[J]. 低碳世界 2019(07)

- [26].离子交换法制备K_2CO_3工艺原理及关键控制[J]. 盐业与化工 2014(04)

- [27].离子交换法在冷轧废水回用系统中试研究[J]. 广东化工 2019(09)

- [28].水热-离子交换法制备m-LiMnO_2及工艺优化[J]. 电源技术 2016(03)

- [29].离子交换法处理含铬废水的研究[J]. 江西化工 2019(03)

- [30].离子交换法钨冶炼过程中废水处理技术的研究[J]. 世界有色金属 2018(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/baefa540722d0d107e4c9cd0.html