# 全数字宽带雷达信号产生技术研究

### 论文摘要

现代高科技战争对雷达信号产生器提出了越来越高的要求,要求它具有宽频带、高稳定、快速跳变和输出任意波形的能力。本文结合宽带雷达信号产生理论,对增大雷达信号带宽的各种方法进行分析,选取了宽脉冲内附加线性调频的方法,以扩展信号的频谱。提出了一种全数字宽带雷达信号产生技术,并结合DDS技术设计出一种基于高速并行DDS的新型宽带雷达波形产生器。这种新型全数字宽带雷达波形产生器用较低的工作时钟进行信号处理,经过多路合成后由高采样率的DAC输出信号。信号处理选用FPGA实现,高速DAC选择了ADI公司的AD9739系列芯片,通过硬件电路设计与系统软件的开发,完成了一个操作简便、性能良好的雷达波形产生系统。并对系统输出信号的时域、频域特性进行测试分析,昀后采集数据做脉冲压缩处理。综述本文的主要工作如下:（1）对宽带雷达信号的产生理论进行了阐述,主要论述了昀常用的宽带雷达信号——线性调频信号,并介绍了直接数字合成（D irect Digital Synthesis,简称DDS）产生线性调频信号的理论。（2）根据多速率信号处理中抽取和插值理论,提出了一种利用并行DDS产生宽带雷达信号的方法,该方法以较低的速率进行信号处理,以高速率完成信号输出。（3）设计了一种主要由FPGA和DAC组成的全数字宽带雷达波形产生器, FPGA为Virtex-5系列,DAC为AD9739。同时采用Matlab进行控制软件设计,可由PC直接控制波形的产生。（4）用MATLAB软件控制系统输出任意波形,并对输出信号的时域、频域特性进行测试分析,昀后采集线性调频信号数据做脉冲压缩处理。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 宽带雷达信号产生技术发展现状

- 1.3 论文主要工作

- 第二章 宽带雷达信号产生方法

- 2.1 线性调频源实现方法

- 2.1.1 LFM 信号的产生

- 2.1.2 LFM 信号的时域分析

- 2.1.3 LFM 信号的频谱分析

- 2.2 线性调频信号的脉冲压缩实现

- 2.2.1 脉冲压缩技术[3]

- 2.2.2 线性调频信号通过匹配滤波器的输出

- 2.3 线性调频信号的DDS 实现

- 2.3.1 DDS 的原理[2]

- 2.3.2 实际参数波形输出DDS 的输出信号频谱分析

- 2.3.3 提高DDS 频谱纯度

- 第三章 基于并行DDS 的宽带雷达信号产生技术

- 3.1 多速率信号处理技术[4][1]

- 3.1.1 数字信号的表示

- 3.1.2 抽取

- 3.1.3 插值

- 3.2 新型高速并行DDS 实现方法

- 3.2.1 理论分析

- 3.2.2 实现方法

- 第四章 全数字宽带雷达波形产生器硬件设计

- 4.1 系统设计指标

- 4.2 总体技术方案

- 4.3 主要芯片选型

- 4.3.1 Virtex-5 FPGA

- 4.3.2 AD9739

- 4.4 系统设计

- 4.4.1 DAC 模式选择

- 4.4.2 高速数据接口设计

- 4.4.3 DAC 模拟输出和时钟输入设计

- 4.5 系统硬件主要电路

- 4.5.1 主要电路原理图及 PCB 图

- 4.5.2 系统硬件实物图

- 第五章 系统软件设计及性能测试

- 5.1 FPGA 程序设计

- 5.1.1 RS232 串口通信模块设计

- 5.1.2 通信协议模块

- 5.1.3 AD9739 接口模块

- 5.1.4 DDS 模块设计

- 5.2 MATLAB 控制软件设计

- 5.3 系统性能测试

- 5.3.1 正常模式

- 5.3.2 混频模式

- 5.3.3 归零模式

- 5.4 脉冲压缩结果

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].基于多相分解的直接宽带雷达信号产生技术[J]. 现代雷达 2020(01)

- [2].基于正交编码的宽带雷达系统研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2010(06)

- [3].基于宽带雷达距离-慢时间像的自旋微动群目标分辨[J]. 弹箭与制导学报 2017(03)

- [4].低频宽带雷达低仰角高精度测量方法[J]. 国防制造技术 2015(03)

- [5].宽带雷达目标特性建模与回波仿真[J]. 上海航天 2019(04)

- [6].一种多功能宽带雷达目标与干扰模拟器设计[J]. 现代防御技术 2020(05)

- [7].宽带雷达目标射频仿真及其应用[J]. 上海航天 2012(03)

- [8].面向宽带雷达直接接收的光子模数转换系统中的通道失配补偿[J]. 光学学报 2020(16)

- [9].基于DDS倍频技术的宽带雷达信号产生[J]. 电脑与信息技术 2011(04)

- [10].9.6 Gsps 10 bit宽带雷达接收机设计与实现[J]. 信号处理 2015(12)

- [11].宽带雷达信号特征提取的系统设计与实现[J]. 雷达与对抗 2008(03)

- [12].目标微运动与宽带雷达散射特性[J]. 南京理工大学学报 2012(02)

- [13].宽带雷达信号的低杂散采样系统研究[J]. 数据采集与处理 2016(04)

- [14].宽带雷达通信三者一体化波形设计可行性研究[J]. 广船科技 2017(03)

- [15].一种空间微动目标宽带雷达干涉三维成像方法[J]. 电子与信息学报 2016(12)

- [16].基于多路并行DDS的宽带雷达信号产生技术[J]. 现代雷达 2017(07)

- [17].LFM宽带雷达信号的盲压缩感知模型[J]. 航空学报 2014(08)

- [18].一种基于Hough变换的宽带雷达目标检测器[J]. 电子与信息学报 2010(11)

- [19].一种宽带雷达系统通道误差校正方法[J]. 系统工程与电子技术 2010(10)

- [20].宽带雷达目标的稳健二进制检测算法[J]. 系统工程与电子技术 2010(07)

- [21].基于AD9858的宽带雷达信号源设计与实现[J]. 现代电子技术 2013(03)

- [22].基于频域波形分析的调频步进雷达测距测速新方法[J]. 系统工程与电子技术 2011(08)

- [23].宽带雷达信号源中的数字ALC电路设计与实现[J]. 舰船电子对抗 2014(06)

- [24].基于实测数据的宽带雷达杂波模型分析与运动目标检测[J]. 电波科学学报 2015(05)

- [25].多目标环境下合成宽带雷达运动补偿方法研究[J]. 中国科学:信息科学 2010(03)

- [26].基于AD9858宽带雷达信号源的设计及应用[J]. 电子设计工程 2010(07)

- [27].基于最优路径的弹道目标径向长度提取方法[J]. 系统工程与电子技术 2015(07)

- [28].低重频宽带雷达中小幅微动目标的周期估计[J]. 系统工程与电子技术 2018(09)

- [29].基于随机解调器的宽带雷达信号探测[J]. 仪器仪表学报 2014(03)

- [30].基于电磁散射模型的宽带雷达海杂波特性分析[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bb206ce3be16496968031ab0.html