# 活性染料印花湿蒸固色技术研究

### 论文摘要

活性染料印花湿蒸固色就是在织物印花完成后,不经烘燥,直接进行湿蒸固色,完成染料的迁移、固着,同时去除多余的水分,即将印花织物的固色与烘燥合二为一。其工艺特点在于：省去印花后的烘燥,有效的降低在烘燥时的能源消耗；无须在印花色浆中加入吸湿剂尿素,避免排放后所造成的环境污染；缩短了工艺流程,减少由此而造成的质量问题。本文研究了印花用活性染料全料法工艺中,影响染料上染的因素,分析了常规蒸化时的相对湿度和蒸化时间对表观给色量的影响,确定最理想的常规蒸化湿度和蒸化时间,为湿蒸印花提供可参考依据。通过湿态印花织物在常规蒸化的试验,印花后的表观给色量、沾色性和各项牢度指标均达到或接近常规印花。表明各类活性染料印花后在未烘燥的状态直接进行常规蒸化是可行的,分析了印花湿态织物在常规蒸化固色时工艺参数、碱剂和尿素对印花效果的影响,探讨了湿蒸状态时活性染料的提升性。在初步研究的基础上,结合印花固色理论和实际,并参照湿蒸染色的类型,设计出三种印花湿蒸固色的方案,分析了各方案对印花后湿织物汽蒸固色的控制因素,研究了各方案对表观给色量的影响。分析和探讨了各方案中主要工艺参数对印花效果和印花牢度的影响。在进行多方案比较后,确定了最优的活性染料湿蒸固色方案并进行了深入的研究,探讨了不同类型的固色剂对表观给色量和印花色度的影响,分析了印花工艺参数变化对印花色度的影响。通过与常规印花比较,研究了湿蒸固色条件下染料的提升性。在研究和分析的基础上,提出了活性染料印花湿蒸固色动态研究模型,为进一步的应用性研究提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第1章 湿蒸固色的理论基础

- 1.1 活性染料印花的特点

- 1.2 活性染料及印花用活性染料

- 1.3 活性染料的印花方法

- 1.4 活性染料印花的固色方法

- 1.5 湿蒸固色工艺原理及特点

- 第2章 湿蒸固色基础研究

- 2.1 引言

- 2.2 材料与方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 常规印花固色影响因素的探讨

- 2.3.2 湿态常规蒸化对表观给色量的影响

- 2.3.3 湿蒸固色工艺参数对印花的影响

- 2.3.4 碱剂的影响

- 2.3.5 尿素用量对表观给色量的影响

- 2.3.6 染料的提升性

- 2.4 本章小结

- 第3章 湿蒸固色方案设计与分析

- 3.1 引言

- 3.2 材料与方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 湿蒸固色方案的设计

- 3.3.2 各固色方案对表观给色量的影响

- 3.3.3 固色工艺参数的影响

- 3.3.4 湿固色类型对印花效果的影响

- 3.3.5 湿固色类型对印花牢度的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 湿蒸固色的应用性研究

- 4.1 引言

- 4.2 材料与方法

- 4.3 结果与分析

- 4.3.1 固色剂类型及用量对表观色深的影响

- 4.3.2 固色剂类型对印花色度的影响

- 4.3.3 印花工艺参数变化对印花色度的影响

- 4.3.4 湿蒸固色染料的提升性

- 4.3.5 湿蒸固色对印花牢度的影响

- 4.3.6 活性染料湿蒸固色动态模型的建立

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].尿素在活性染料印花中的作用[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2017(04)

- [2].提高活性染料印花色牢度的方法[J]. 染整技术 2016(04)

- [3].1504湿摩擦提升剂在抓毛棉织物活性染料印花深浓色产品中的应用[J]. 化纤与纺织技术 2017(04)

- [4].浅谈活性染料印花固色率[J]. 印染 2008(19)

- [5].棉织物活性染料印花固色防皱一步法加工[J]. 印染 2009(06)

- [6].防印活性染料印花的探讨[J]. 网印工业 2008(09)

- [7].影响纺织品活性染料印花质量的因素[J]. 中国纤检 2011(08)

- [8].仿活性涂料印花工艺[J]. 网印工业 2014(09)

- [9].干热转移活性染料印花墨水的配制及应用[J]. 印染 2019(22)

- [10].棉织物低尿素活性染料印花研究[J]. 山东纺织经济 2015(01)

- [11].活性染料印花用无氨氮促染剂ST373A的应用[J]. 纺织科技进展 2019(09)

- [12].棉针织物活性染料印花前处理工艺研究[J]. 针织工业 2010(06)

- [13].改性瓜尔豆胶在棉织物活性染料印花中的应用研究[J]. 现代纺织技术 2017(06)

- [14].超柔软涂料印花工艺在纯棉织物上的应用[J]. 纺织学报 2013(10)

- [15].活性染料印花糊料NDY的印花性能[J]. 纺织学报 2010(08)

- [16].代用碱N在活性染料印花中的应用[J]. 山东纺织科技 2009(02)

- [17].新型活性染料印花增稠剂SC-801[J]. 印染 2018(08)

- [18].真丝面料高精细度活性染料印花技术[J]. 纺织导报 2012(04)

- [19].活性染料压烫固色工艺实践[J]. 纺织服装周刊 2008(23)

- [20].Novacron NC活性染料印花工艺[J]. 印染 2011(03)

- [21].JG-110尿素替代品应用于活性染料印花性能研究[J]. 染整技术 2018(04)

- [22].新型活性染料印花糊料的制备[J]. 印染 2012(22)

- [23].活性染料印花用新型无氨氮尿素替代品ST373[J]. 印染 2018(05)

- [24].高分子活性染料印花墨水的配制及应用[J]. 轻工科技 2016(06)

- [25].CMC原糊用于棉织物活性染料印花[J]. 印染助剂 2017(12)

- [26].防染盐S在纯棉织物活性染料印花工艺上的研究[J]. 纺织导报 2018(10)

- [27].活性染料的现状与展望[J]. 染料与染色 2008(01)

- [28].防沾色剂ZS-96在活性染料印花后处理中的应用[J]. 印染 2008(24)

- [29].棉针织物活性染料印花坯布的前处理工艺[J]. 印染 2008(11)

- [30].改性海藻酸钠的制备及其印花效果分析[J]. 染整技术 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bb24779579c2b395853329eb.html