# 透水性聚丙烯纤维混凝土试验研究

### 论文摘要

透水性混凝土铺装能有效地解决普通混凝土给城市带来的诸多不利,弥补其缺点,是一种营造良好的城市声、光、热及生态环境的有效措施,尤其在补充地下水,使城市雨水资源化方面,更是具有长期的综合效益。在透水性混凝土中掺入聚丙烯纤维,能有效改善其使用性能,使之更好地发挥其优越性。本课题主要进行透水性聚丙烯纤维混凝土(简称PPF透水性混凝土)的试验研究。首先通过比较普通透水性混凝土与PPF透水性混凝土的抗压强度和透水系数,分析聚丙烯纤维掺入后对这两个最直接的使用性能的影响,初步验证将聚丙烯纤维掺入透水性混凝土的可行性,并且找出了满足工程要求的最优纤维掺量(1.2kg/m~3)及纤维长度(25mm),这时的7天抗压强度为23.53Mpa,28天抗压强度为40.25Mpa,透水系数为4.98 mm/s,均满足工程要求。然后分析了PPF透水性混凝土的耐久性,包括材料特性和抗冻融性能。主要通过测定最优配合比的PPF透水性混凝土的性能指标(包括抗冻融指标、导热系数等),分析聚丙烯纤维对透水性混凝土性能的抗冻融性能。并对其冻融破坏机理做出了详细的阐述。另外还推导了PPF透水性混凝土的温度场和温度应力,并借助于有限元软件求得了寒潮来袭时PPF透水性混凝土的温度和温度应力的变化情况。最后介绍了PPF透水性混凝土路面的施工工艺,与普通混凝土施工工艺基本相同,只需注意其多孔性及纤维的特殊要求。并对其进行了经济分析。掺入聚丙烯纤维能明显地改善透水性混凝土的整体性能,延长其使用寿命周期,为透水性混凝土铺装的推广应用奠定了理论基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 透水性混凝土的研究背景及其优越性

- 1.1.1 透水性混凝土的研究背景及现状

- 1.1.2 透水性混凝土铺装的优越性

- 1.2 聚丙烯纤维混凝土的研究背景及其优势

- 1.2.1 聚丙烯纤维混凝土的研究现状

- 1.2.2 聚丙烯纤维混凝土的优势

- 1.3 透水性聚丙烯纤维混凝土的研究现状

- 1.4 本课题的研究内容和意义

- 第2章 试验原材料、方法和仪器设备

- 2.1 试验原材料及配合比设计

- 2.1.1 原材料

- 2.1.2 配合比设计

- 2.2 性能测定方法和仪器

- 2.2.1 孔隙率测定方法

- 2.2.2 透水系数测定方法

- 2.2.3 抗压强度测定方法

- 2.2.4 抗冻融性能测定方法

- 2.2.5 导热系数测定方法

- 2.3 本章小结

- 第3章 透水性混凝土掺入聚丙烯纤维的可行性研究

- 3.1 试验方法

- 3.1.1 原材料及配合比设计

- 3.1.2 试件制备

- 3.2 性能测试

- 3.2.1 抗压强度测定

- 3.2.2 孔隙率测定

- 3.2.3 透水系数测定

- 3.3 结论与分析

- 3.3.1 PPF对透水性混凝土表面质量的影响

- 3.3.2 PPF对透水性混凝土抗压强度的影响

- 3.3.3 PPF对透水性混凝土透水系数的影响

- 3.3.4 最优纤维长度和掺量

- 3.4 本章小结

- 第4章 PPF透水性混凝土的耐久性分析

- 4.1 PPF透水性混凝土的材料学特性

- 4.1.1 水泥的特性

- 4.1.2 集料的特性

- 4.1.3 聚丙烯纤维的特性

- 4.2 抗冻融试验

- 4.2.1 试验结果

- 4.2.2 试验结果分析

- 4.3 冻融破坏机理分析

- 4.3.1 混凝土冻融破环机理

- 4.3.2 透水性混凝土冻融机理分析

- 4.4 透水性混凝土的温度场及温度应力分析

- 4.4.1 温度场分析

- 4.4.2 温度应力分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 PPF透水性混凝土路面的施工工艺及经济分析

- 5.1 PPF透水性混凝土路面的施工工艺

- 5.1.1 施工程序

- 5.1.2 施工注意事项

- 5.1.3 施工中的试验要求及相关技术分析

- 5.2 经济分析

- 5.2.1 价值工程原理

- 5.2.2 PPF透水性混凝土路面的经济效果分析

- 5.2.3 PPF透水性混凝土路面的社会效益

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论、建议与展望

- 6.1 结论

- 6.2 存在的问题及建议

- 6.3 展望

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 作者简介

- 发表论文及参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].城市景观透水性铺面建设研究[J]. 绿色科技 2017(17)

- [2].城市景观透水性铺面建设问题研究[J]. 山西建筑 2016(18)

- [3].城市景观透水性铺面建设技术研究[J]. 绿色科技 2016(15)

- [4].老旧城区透水性铺面系统建设研究[J]. 绿色科技 2019(07)

- [5].透水性沥青路面结构设计考虑因素分析[J]. 北方交通 2013(03)

- [6].织物的透水性及其检测方法[J]. 纺织导报 2012(07)

- [7].人行道透水性铺面之效果评估——以台北市北安路为例[J]. 土木建筑与环境工程 2010(02)

- [8].高透水性生态混凝土的破坏机理试验分析[J]. 混凝土 2010(10)

- [9].透水性人行道在阜石路工程中的设计应用研究[J]. 市政技术 2009(04)

- [10].透水路面现场透水性测试方法比较[J]. 中国给水排水 2019(05)

- [11].透水性混凝土配合比试验探讨[J]. 商品混凝土 2012(12)

- [12].改善废水污泥基外墙涂料透水性的研究[J]. 涂料工业 2018(05)

- [13].强透水性漂卵砾石+中等强度岩层地质条件下沉井干地下沉止水帷幕技术应用[J]. 工程建设与设计 2017(19)

- [14].现阶段透水性沥青路面施工及质量控制[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(01)

- [15].钢渣透水性水泥混凝土正交试验研究[J]. 中外公路 2016(06)

- [16].城市道路透水路面技术与效益研究[J]. 四川建材 2018(02)

- [17].透水性波特兰水泥混凝土渗透性测定方法[J]. 中外公路 2008(05)

- [18].再生骨料透水性与力学性能研究[J]. 交通世界 2017(12)

- [19].寒区透水性混凝土配合比设计试验研究[J]. 交通标准化 2008(11)

- [20].透水性道路研究进展[J]. 上海公路 2008(01)

- [21].透水性机动车路面在“海绵城市”建设中的应用[J]. 山西建筑 2016(19)

- [22].钢渣集料制备透水性水泥混凝土性能研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [23].透水性人行道应用技术研究[J]. 城市道桥与防洪 2009(01)

- [24].透水性聚丙烯纤维混凝土的耐久性研究[J]. 混凝土 2009(11)

- [25].高透水性混凝土配合比设计与性能试验探讨[J]. 广东建材 2017(07)

- [26].透水性沥青混凝土面层在南方城市道路中的应用[J]. 中国新技术新产品 2009(14)

- [27].GB/T 9755—2014新标准中透水性测试方法的探讨[J]. 上海涂料 2015(04)

- [28].透水混凝土强度和透水性影响因素研究[J]. 混凝土 2008(03)

- [29].菩萨庙水库大坝地质条件评价及透水性分析[J]. 水利规划与设计 2016(04)

- [30].浅析颗粒级配对多孔水泥稳定碎石透水性基层性能的影响[J]. 福建交通科技 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bb2bb2c6e37b11df624ba169.html