# LTE上行链路SC-FDMA仿真研究

### 论文摘要

为了适应和满足移动通信市场的需求,也为了与新兴的移动通信技术如WiMAX、Wi-Fi竞争,第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project,3GPP）在第三代移动通信（3rd Generation,3G）的基础上,于2004年年底提出了3G的长期演进（Long Term Evolution, LTE）。LTE可以提供更高的数据速率,更低的时延以及更好的服务质量。LTE最终选用单载波频分多址接入（Single Carrier Frequency Division Multiple Access, SC-FDMA）作为上行链路传输技术,它结合了单载波（Single Carrier, SC）技术、正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）和频域均衡（Frequency Domain Equalization, FDE）技术。由于其自身固有的单载波的结构,SC-FDMA相比OFDM最大的优势就是较低的峰均比（Peak to Average Power Ratio, PAPR）。本文针对以上问题结合相关技术,对SC-FDMA进行了Matlab物理层仿真研究。本文的主要研究工作体现在以下三个方面：第一部分首先介绍了OFDM和SC-FDE技术以及两种重要的线性均衡算法。接着结合三种信道模型和两种线性均衡对OFDM系统和SC-FDE系统进行了仿真,分析比较两个系统的误码率性能。第二部分首先介绍了SC-FDMA系统模型、子载波映射方式和不同帧结构,对IFDMA、LFDMA和DFDMA进行了误码率性能仿真比较。仿真结果表明信号起始符号占据子载波位置的不同对信号的误码率有不同影响,LFDMA起始符号占据首个子载波时的性能最优。接着论文对SC-FDMA系统和SC-FDE系统在不同信道环境以及不同均衡算法下进行了误码率仿真对比,虽然都是单载波传输,但是在多径信道下,SC-FDMA表现出了较好的误码率性能。第三部分介绍了PAPR定义和SC-FDMA的PAPR特性,仿真分析在不同调制方式下,SC-FDMA三种信号的PAPR特性。仿真中通过调整脉冲成形滤波器的滚降系数和系统子载波数目,分析其对SC-FDMA信号PAPR特性的不同影响,并与OFDMA系统进行了PAPR的仿真比较。仿真结果表明随着滤波器滚降系数的增加,SC-FDMA系统的PAPR会减小；而随着系统子载波数目的增加,SC-FDMA系统的PAPR会增大。从整体上来看,SC-FDMA系统比OFDMA系统有较小的PAPR。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 LTE技术的发展背景

- 1.1.1 UMTS长期演进的背景

- 1.1.2 LTE的需求和目标

- 1.2 LTE上行多址技术的研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容和结构安排

- 1.4 本章小结

- 第2章 单载波频域均衡（SC-FDE）技术

- 2.1 OFDM与SC-FDE技术

- 2.1.1 OFDM技术

- 2.1.2 SC-FDE技术

- 2.1.3 SC-FDE和OFDM的关系

- 2.2 均衡技术

- 2.2.1 迫零均衡

- 2.2.2 最小均方误差均衡

- 2.2.3 非线性均衡

- 2.3 SC-FDE信道估计及帧结构仿真

- 2.3.1 SC-FDE帧结构

- 2.3.2 SC-FDE信道估计

- 2.4 SC-FDE系统仿真

- 2.5 SC-FDE系统与OFDM系统的性能比较

- 2.6 本章小结

- 第3章 单载波频分多址（SC-FDMA）技术

- 3.1 SC-FDMA技术方案的确定

- 3.1.1 SC-FDMA系统模型

- 3.1.2 子载波映射方式

- 3.1.3 SC-FDMA帧结构

- 3.2 IFDMA、LFDMA和DFDMA的性能比较

- 3.3 SC-FDMA系统与SC-FDE系统的性能比较

- 3.4 本章小结

- 第4章 SC-FDMA的PAPR仿真

- 4.1 PAPR定义

- 4.2 SC-FDMA的PAPR特性

- 4.3 SC-FDMA的PAPR仿真

- 4.4 SC-FDMA系统与OFDMA系统的PAPR仿真比较

- 4.5 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].SC-FDMA系统峰均比仿真研究[J]. 科技资讯 2018(02)

- [2].Phase Noise Pre-correction Scheme for SC-FDMA Signals in LTE-Uplink[J]. Chinese Journal of Electronics 2017(03)

- [3].基于Matlab/Simulink的FDMA技术的仿真研究[J]. 科技传播 2011(15)

- [4].基于DCT-SC-FDMA的混合子载波映射方法[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [5].基于载波动态调整的FDMA系统优化关键技术研究[J]. 计算机测量与控制 2019(12)

- [6].上行多址方案性能比较和研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2010(06)

- [7].SC-FDMA关键技术论述[J]. 数字技术与应用 2017(01)

- [8].基于迭代分组均衡的SC-FDMA-IDMA非正交多址接入系统[J]. 通信学报 2014(08)

- [9].MF-TDMA和FDMA传输自适应体制下的资源分配[J]. 无线电工程 2019(03)

- [10].SC-FDMA可见光通信中子载波映射方式的研究[J]. 江苏通信 2018(06)

- [11].Towards Qo E-based resource allocation schemes in SC-FDMA systems[J]. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications 2015(05)

- [12].SC-FDMA系统基于限幅技术降低峰均比的研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2009(05)

- [13].LTE-Advanced上行无线链路MIMO SC-FDMA系统的多用户性能分析[J]. 广东通信技术 2015(09)

- [14].基于SC-FDMA的认知无线电网络的研究[J]. 黄石理工学院学报 2011(05)

- [15].LTE中SC-FDMA技术的研究[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [16].基于OSIC的MIMO SC-FDMA系统载波同步算法[J]. 电视技术 2013(17)

- [17].LTE中的SC-FDMA技术研究[J]. 电信工程技术与标准化 2010(08)

- [18].TD-LTE系统OFDM调制峰均比分析[J]. 电信网技术 2016(07)

- [19].Analysis of CFO effects on and phase compensation method for SC-FDMA systems[J]. Science in China(Series F:Information Sciences) 2009(12)

- [20].Turbo编码SC-FDMA技术研究[J]. 数字通信世界 2020(10)

- [21].基于MMSE-PIC的MIMO SC-FDMA系统载波同步算法[J]. 广东通信技术 2014(03)

- [22].一种FDMA模式卫星地球站的终端分系统研究[J]. 无线互联科技 2017(03)

- [23].基于信道估计的SC-FDMA自适应传输方案[J]. 计算机技术与发展 2012(03)

- [24].Walsh Hadamard Transform Based Transceiver Design for SC-FDMA with Discrete Wavelet Transform[J]. 中国通信 2017(05)

- [25].一种降低SC-FDMA信号峰均比的低复杂度方法[J]. 无线电通信技术 2017(03)

- [26].基于SC-FDMA的信道估计研究[J]. 信息技术 2013(09)

- [27].基于FDMA的超声波室内定位信标识别方法[J]. 测控技术 2016(06)

- [28].LTE关键技术研究-(OFDMA,SC-FDMA,MIMO)[J]. 中国新通信 2013(07)

- [29].FDMA卫星通信系统的频率资源分配和干扰规避设计[J]. 计算机与数字工程 2020(08)

- [30].知识窗[J]. 通信管理与技术 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bb32335f25afa368262129fe.html