# 电磁流量计转换器性能测试系统设计

### 论文摘要

流量是生产过程中需要检测和控制的重要物理量之一,电磁流量计以其特有的优点成为检测流量的重要仪表。电磁流量计转换器是电磁流量计的重要组成部分,它为传感器提供励磁信号,并将传感器输出的感应电势信号进行放大,并转换成与流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示、累积和调节控制。因此准确、可靠的测量流量,必须要保证电磁流量计转换器的性能和质量,本文正是设计的电磁流量计转换器测试系统,以准确、高效地和高自动化程度地测试电磁流量计转换器。目前国内采用万用表与数字频率计来对转换器性能进行测试,这种方法耗费人力、效率低且不能实现对转换器的长期监测,针对这些问题下本文设计了基于测试系统的转换器测试流程,此流程能完备的测试所有转换器信号,据此流程要求,设计了测试系统的硬软件。硬件方面使用中间继电器形式改造了原有的信号发生器,使测试系统能精确地自动控制感应电势信号与励磁信号；使用高精度A/D转换器测量电磁流量转换器的模拟量输出；CPU的高精度脉冲捕获功能采集转换器的数字量输出；使用通信隔离模块与转换器进行Modbus协议通信；测试系统还具有彩色LCD显示,及存储功能。在硬件设计的基础上,完成了软件模块化设计,程序结构清晰,使用多种方法提高了系统的可靠性。实验证明,测试系统达到了设计预想的要求。本文按照电磁流量计检定规程进行了检定实验,从测试结果的性能指标来看,测试系统可以完成对转换器的性能测试,测试系统能够检测出大部分转换器的质量问题。从经济上和技术上都可以体现出该测试方案的优越性,具有广泛的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 流量测量的意义

- 1.2 电磁流量计简介

- 1.3 电磁流量计转换器简介

- 1.4 本文主要研究内容及意义

- 第二章 电磁流量计量计转换器的性能测试

- 2.1 转换器测试的内容及意义

- 2.1.1 测试系统测试转换器的性能

- 2.1.2 测试系统测试转换器的质量

- 2.1.3 测试对转换器互换性的意义

- 2.2 基于测试系统的测试流程

- 2.3 测试系统对于转换器测试的意义

- 第三章 测试系统系统硬件设计

- 3.1 测试系统的硬件结构

- 3.2 测试系统的微处理器LPC2478简介

- 3.3 信号控制单元

- 3.3.1 模拟信号发生器的介绍

- 3.3.2 感应电势档位信号控制电路

- 3.3.3 感应电势及励磁电路开闭控制电路

- 3.4 数据采集与测量单元

- 3.4.1 转换器模拟量输出的采集

- 3.4.2 转换器数字量输出的采集

- 3.5 串口通信单元

- 3.6 液晶显示单元

- 3.7 外部存储器扩展

- 3.7.1 扩展SDRAM

- 3.7.2 扩展FRAM

- 第四章 测试系统系统软件设计

- 4.1 测试系统软件开发环境

- 4.2 系统整体程序流程

- 4.3 初始化流程

- 4.4 模块式设计

- 4.4.1 A/D采样模块

- 4.4.2 频率采集模块

- 4.4.3 通信模块

- 4.4.4 显示模块

- 4.4.5 存储模块

- 4.5 系统各功能流程

- 4.6 超时退出及侦错设计

- 第五章 实验结果及数据分析

- 5.1 转换器性能测试结果

- 5.1.1 流量计检定流量值的计算

- 5.1.2 检定结果的性能指标计算

- 5.1.3 检定结果

- 5.2 转换器质量测试结果

- 第六章 结论及展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].碱金属热电转换器的原理及其应用[J]. 船电技术 2020(07)

- [2].《病人的福音——血液转换器》[J]. 上海质量 2016(11)

- [3].40A同步降压DC/DC转换器[J]. 今日电子 2017(11)

- [4].浅谈汽车三元催化转换器的常见故障诊断与排除[J]. 科技展望 2016(02)

- [5].水中垃圾转换器[J]. 科学启蒙 2020(Z1)

- [6].迷你型吸烟转换器[J]. 科学启蒙 2020(Z2)

- [7].基因转换器[J]. 第二课堂(A) 2019(05)

- [8].《废物转换器》[J]. 小学生导刊(高年级) 2018(05)

- [9].时空转换器[J]. 第二课堂(A) 2018(Z1)

- [10].《空气转换器》[J]. 小学生导刊(高年级) 2018(06)

- [11].无敌转换器[J]. 学苑创造(3-6年级阅读) 2014(Z2)

- [12].破旧服装转换器[J]. 小学生作文选刊 2013(02)

- [13].材料转换器[J]. 课堂内外(小学版) 2011(11)

- [14].太阳能垃圾吸收转换器[J]. 科学启蒙 2020(11)

- [15].儒卓力提供紧凑型DC/DC转换器[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2019(06)

- [16].一种高效率混合型全桥DC/DC转换器的设计[J]. 电力系统保护与控制 2018(14)

- [17].一种创意旅行转换器的设计与3D打印[J]. 中国科技信息 2018(13)

- [18].随处可见的质量安全更要重视——2015年上海市转换器产品质量监督抽查结果解读[J]. 上海质量 2015(07)

- [19].万能资源转换器[J]. 科学启蒙 2015(Z2)

- [20].用于通信的高压升压和反相转换器[J]. 中国电子商情(基础电子) 2019(10)

- [21].坚固的高效率50～600W DC/DC转换器[J]. 今日电子 2018(06)

- [22].同步DC-DC转换器MAX15041[J]. 电子设计工程 2010(01)

- [23].走向环保:提高反向转换器效率[J]. 电子设计应用 2009(04)

- [24].对确定可拆线中间转换器产品结构的一点看法[J]. 家电科技 2009(11)

- [25].Altera EC2630QI DC-DC中压总线转换器[J]. 世界电子元器件 2015(10)

- [26].以太网转RS232转换器的设计[J]. 电子制作 2015(05)

- [27].旅行转换器适用的安全标准研究[J]. 标准科学 2012(01)

- [28].IDT推出DisplayPort-to-Multi-Output-HDMI/DVI转换器系列[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2011(03)

- [29].三元催化转换器改进及其对发动机性能的影响[J]. 天津职业技术师范大学学报 2011(02)

- [30].智能监测用电容式集能转换器拓扑性能研究[J]. 电力自动化设备 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bb3c5406a1bb7d82e1a6d915.html