# 线缆故障检测抢修辅助系统研制

### 论文摘要

随着科学技术的快速发展,线缆的使用逐渐增多,许多系统故障都是由线缆故障引起的,线缆故障已成为影响系统整体可靠性的一个重要因素。在电气设备和电子装置等系统的调试和维护过程中,对线缆的故障点检测与定位成了测试工作中不可缺少的一部分。传统的故障检测方法存在检测速度慢、测试精度低、工作量大和容易造成人为误差等问题,已明显不能满足现代化检测技术的要求,因此,我们急需研发线缆故障检测抢修辅助系统。本文针对目前线缆检测中存在的不足,从提高故障检测精度与定位速度,减少维修人员劳动强度、提高工作效率的方面作了深入研究。设计了一种以ETX嵌入式系统为核心平台,以飞思卡尔16位单片机MC9S12DG128为下位控制核心,综合应用基于CPLD的PC 104 A/D数据采集卡、数字IO卡、正弦波信号发生器卡、交流伺服电机、MS6818线缆探测仪等,共同构建线缆故障检测抢修辅助系统。该系统将线缆短路状态检测、断路状态检测、虚焊状态检测及其快速定位融为一体,有效辅助维修人员的工作,解决了上述传统检测方法存在的问题,使得线缆故障检测快速可靠。系统方案采用“ETX嵌入式计算机平台+检测控制功能模块+辅助部件”的形式,综合利用成熟的计算机控制技术和电子设计技术搭建系统硬件平台,包括线缆抢修辅助设备主机一台、虚焊检测振动台一套、故障定位仪一台、连接适配线一套、连接器堵盖一套、抢修工具及工具箱一套、包装箱一套。每一设备部件都具有不同的功能和使用性,分别配合使用完成相应功能需求。本文完整介绍了项目的背景、意义,线缆故障的检测、故障点的准确快速定位、维修后线缆复测等原理,并从实际功能需求的角度对系统进行了分析和规划,给出具体的实现方案,确定软、硬件的总体设计方案,然后详细介绍硬件电路设计,主要功能芯片的控制语言编写和应用软件的设计过程等。最后简述了硬件调试路线过程和对仿真故障线缆的实际检测情况。该系统已经设计完成,并正式交付客户应用,实验测试运行情况良好,达到了预期的设计目的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内外发展状况

- 1.3 项目研究的目的意义

- 1.4 本文主要的工作

- 第二章 系统故障检测与定位原理

- 2.1 系统总体设计思路

- 2.2 系统故障检测原理

- 2.2.1 短路检测原理

- 2.2.2 断路检测原理

- 2.2.3 虚焊检测原理

- 2.3 系统故障点定位原理

- 2.3.1 短路故障点定位原理

- 2.3.2 断路故障点定位原理

- 2.3.3 虚焊故障点定位原理

- 第三章 系统硬件方案设计

- 3.1 测试主机

- 3.1.1 整机设计方案

- 3.1.2 ETX载板

- 3.1.3 通道矩阵切换卡

- 3.1.4 通道选择控制卡

- 3.1.5 数字I/O卡

- 3.1.6 A/D数据采集卡

- 3.1.7 虚焊检测信号发生器卡

- 3.1.8 故障点定位信号发生仪

- 3.2 虚焊检测振动台

- 3.2.1 振动台选择

- 3.2.2 主要设计参数指标

- 3.2.3 技术实现方案

- 3.2.4 振动台体设计的理论计算

- 3.3 线缆抢修适配器

- 3.4 抢修线缆堵盖

- 3.5 故障定位仪

- 第四章 系统软件方案设计

- 4.1 单片机开发环境

- 4.2 单片机程序调试方法及重点

- 4.2.1 CodeWarrior工程创建

- 4.2.2 编译调试

- 4.3 A/D数据采集卡软件设计

- 4.3.1 A/D数据处理

- 4.3.2 CPLD语言设计

- 4.3.3 系统驱动程序设计

- 4.4 虚焊检测振动台的软件设计

- 4.5 系统主程序设计

- 4.5.1 故障检测子程序

- 4.5.2 虚焊检测子程序

- 4.5.3 数据管理子程序

- 第五章 系统调试与测试

- 5.1 系统调试及测试思路

- 5.2 ETX系统的调试

- 5.3 检测功能板卡的调试

- 5.4 虚焊检测振动台系统的调试

- 5.5 线缆故障检测功能的调试

- 5.6 系统检测功能的测试及测试结果

- 5.7 设备主机的环境适应性试验

- 第六章 总结及展望

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].粒子群算法及其在线缆行业中的应用[J]. 电线电缆 2019(06)

- [2].线缆测试技术的发展综述[J]. 计算机测量与控制 2019(12)

- [3].挤吹线缆架结构优化设计[J]. 轻工机械 2020(01)

- [4].一种防止架空线缆拉断的保护装置及方法[J]. 中国新通信 2020(03)

- [5].新能源充电线缆的高空核电磁脉冲响应[J]. 电子科技 2020(02)

- [6].列车供电线缆的压降状态研究[J]. 铁道机车车辆 2020(02)

- [7].多种线缆线束电磁耦合分析的FDTD普适性模型与验证[J]. 无线电工程 2020(05)

- [8].标准线缆计米器的研究[J]. 计量与测试技术 2020(04)

- [9].工业机器人线缆服役可靠性加速实验系统[J]. 实验室研究与探索 2020(04)

- [10].线缆耐磨性能试验研究[J]. 内燃机与配件 2020(12)

- [11].数控线缆试样制作一体化装置的研究与应用[J]. 电工技术 2020(10)

- [12].车端线缆疲劳试验台的设计[J]. 科学技术创新 2020(25)

- [13].线缆端接方式与阻值偏移对信号影响仿真分析[J]. 计算机仿真 2020(07)

- [14].通信线缆收放装置的改良及设计[J]. 中阿科技论坛(中英阿文) 2020(01)

- [15].天线线缆产品缺陷分析与改进研究[J]. 产业科技创新 2020(09)

- [16].城轨车辆轴端接地线缆故障分析与处理[J]. 铁道车辆 2020(08)

- [17].远供电线缆的计算与应用[J]. 数字通信世界 2020(08)

- [18].力传感器线缆维修过程中的分类方法[J]. 工程与试验 2020(02)

- [19].通信线缆自动架空装置设计[J]. 制造业自动化 2020(09)

- [20].射频识别技术在广电设备和线缆管理中的应用[J]. 广播与电视技术 2020(09)

- [21].变革:亨通线缆这五年[J]. 智能建筑与智慧城市 2016(12)

- [22].光电线缆铺设“信息丝路”[J]. 中国对外贸易 2016(11)

- [23].淮南新光神光纤线缆有限公司[J]. 军民两用技术与产品 2017(03)

- [24].亨通线缆贺沪昆客专贵阳—昆明段和云桂铁路云南段顺利开通[J]. 中国铁路 2017(01)

- [25].元通线缆“流通4.0”模式营造[J]. 浙江经济 2017(05)

- [26].一种多功能通用线缆自动检测设备设计[J]. 科技经济导刊 2017(09)

- [27].亨通线缆通过国家安标二级期满复评[J]. 智能建筑与智慧城市 2017(08)

- [28].拖拽下大变形柔性线缆力学特性分析与测试[J]. 机械工程学报 2015(23)

- [29].安防线缆标准不日出台 力促行业健康发展[J]. 中国安防 2016(03)

- [30].江苏永鼎股份有限公司荣获2015年中国线缆产业最具竞争力50强企业[J]. 现代传输 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bb7d36dcdc1a9d906b52e4f6.html