# 在线地区电网故障仿真功能的研究与开发

### 论文摘要

电网调度员仿真培训系统(DTS)用于培训调度人员日常调度,以及处理紧急事故和决策的能力,本文的主要研究内容和取得的成果如下。(1)基于在线运行的地区电网EMS系统环境下,本文设计并实现了电网故障仿真系统。该系统主要由故障仿真系统主界面、研究态设置、电网故障设置、电网故障仿真核心程序及其与EMS数据和图形的接口和故障仿真结果显示等部分组成。(2)在已有简单故障仿真功能的基础上,采用全逻辑判断法,研究开发复杂故障仿真功能,完善了电网故障仿真的核心功能,有效地提高仿真培训系统的逼真度。本文研究开发了在开关/保护拒动或者误动情况下复杂故障仿真功能,实现了断路器失灵保护、备用电源自动投入装置、低频减载装置以及联锁切机装置等模型数据和仿真流程。(3)针对上述新增的仿真模型数据,本文研究开发了相应的数据自动建模功能,可根据电网数据变化实现模型数据的自动更新,大大减少了数据维护的工作量,满足实用化需求。(4)以某实际电网数据进行测试,验证了上述功能的正确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及其意义

- 1.2 国内外DTS的发展过程

- 1.3 地区电网DTS的研究现状

- 1.3.1 二次数据建模功能的研究现状

- 1.3.2 继电保护仿真功能的研究现状

- 1.4 已有地区电网故障仿真功能存在的问题

- 1.5 本文的主要工作

- 第2章 在线地区电网故障仿真系统的总体设计和开发

- 2.1 在线地区电网故障仿真系统的总体设计

- 2.2 地区电网故障仿真系统主界面的开发

- 2.3 地区电网故障仿真系统中各功能及其数据交互

- 2.3.1 数据建模功能与主界面的交互数据

- 2.3.2 主界面与故障仿真功能间的交互数据

- 2.3.3 故障设置功能的研究和开发

- 2.4 本章小结

- 第3章 地区电网故障仿真功能的研究和开发

- 3.1 地区电网故障仿真核心功能概述

- 3.2 地区电网故障仿真主流程的设计

- 3.3 断路器失灵保护仿真模型的研究

- 3.3.1 断路器失灵保护的基本原理

- 3.3.2 断路器失灵保护的设计流程及数据结构

- 3.4 备用电源自动投入装置仿真模型的研究

- 3.4.1 备用电源自动投入装置基本原理

- 3.4.2 备用电源自动投入装置设计流程及数据结构

- 3.5 低频减载装置仿真模型的研究

- 3.5.1 系统有功功率统计

- 3.5.2 低频减载装置基本原理

- 3.5.3 低频减载装置设计流程及数据结构

- 3.6 联锁切机装置仿真模型的研究

- 3.6.1 联锁切机装置的基本原理

- 3.6.2 联锁切机装置设计流程及数据结构

- 3.7 本章小结

- 第4章 电网故障仿真数据自动建模功能的研究和开发

- 4.1 数据自动建模功能概述

- 4.2 电流互感器数据维护功能的研究

- 4.3 断路器失灵保护数据维护功能的研究

- 4.4 备自投装置数据维护功能的研究

- 4.5 低频减载装置数据维护功能的研究

- 4.6 联锁切机装置数据维护功能的研究

- 4.7 本章小结

- 第5章 地区电网故障仿真系统功能的测试

- 5.1 测试系统介绍

- 5.2 地区电网故障仿真数据自动建模维护功能测试

- 5.3 地区电网故障仿真核心功能测试

- 5.3.1 断路器失灵保护功能测试

- 5.3.2 备自投装置功能测试

- 5.3.3 低频减载装置功能测试

- 5.3.4 联锁切机装置功能测试

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 研究成果

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].配电网故障的自动定位与判断技术分析[J]. 科学技术创新 2019(33)

- [2].配电网故障研判现状与展望[J]. 中国新技术新产品 2019(22)

- [3].配电网故障及应对措施分析[J]. 通信电源技术 2019(12)

- [4].基于电网模型和通用规则的电网故障诊断方法研究[J]. 信息系统工程 2020(02)

- [5].基于最小二乘支持向量机的配电网故障量预测模型[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2020(01)

- [6].10kV配电网故障在线检测与定位研究[J]. 电子元器件与信息技术 2020(07)

- [7].配电网故障技术分析及快速复电措施[J]. 科技资讯 2016(31)

- [8].试论配电网故障集约化抢修技术研究与措施应用[J]. 建材与装饰 2016(43)

- [9].创新电网故障处理教学模式[J]. 国网技术学院学报 2016(05)

- [10].电网故障冲击对发电机组的影响及应对措施[J]. 通讯世界 2017(16)

- [11].配电网故障快速复电系统在城区抢修的应用[J]. 云南电力技术 2016(S2)

- [12].浅论含分布式电源的配电网故障的恢复[J]. 通讯世界 2015(14)

- [13].几起10kV配电网故障的分析与处理[J]. 农村电工 2015(10)

- [14].110KV电网故障分析和继电保护整定计算教学分析[J]. 知识文库 2018(01)

- [15].对智能配电网故障的自动化处理技术探讨[J]. 电气时代 2020(03)

- [16].含分布式电源的城市电网故障分析方法研究[J]. 四川电力技术 2020(02)

- [17].基于电气量的电网故障智能诊断方法研究[J]. 自动化技术与应用 2020(10)

- [18].采用多数据源的配电网故障研判技术[J]. 电力系统及其自动化学报 2017(02)

- [19].配电网故障分析及管控[J]. 自动化应用 2017(08)

- [20].基于弱关联挖掘技术的电网故障自动诊断研究[J]. 现代电子技术 2016(10)

- [21].配电网故障及其控制措施研究[J]. 低碳世界 2014(17)

- [22].配电网故障发生原因及预防措施分析[J]. 机电信息 2013(24)

- [23].云层随机放电干扰下的电网故障挖掘仿真分析[J]. 计算机仿真 2013(10)

- [24].濮阳配电网故障的自组织临界性及其诱因[J]. 电网技术 2011(01)

- [25].大型双馈风电机组电网故障穿越过程载荷特性分析[J]. 电力系统自动化 2020(12)

- [26].基于模型预测方法的电网故障预测[J]. 辽宁石油化工大学学报 2017(02)

- [27].基于正弦与余弦优化算法的配电网故障区间定位[J]. 电力系统保护与控制 2017(13)

- [28].10kV配电网故障在线监测系统在油田的应用[J]. 电世界 2017(10)

- [29].地区电网故障恢复系统的设计与实现[J]. 山西电力 2015(06)

- [30].配电网故障风险综合评估方法研究[J]. 工程建设与设计 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bba0916ac67b44975aed0302.html