# 钆铝石榴石晶格的镥掺杂稳定化及（Gd，Lu）3Al5O12:Eu3+的荧光性能

### 论文摘要

本工作以稀土硝酸盐为母盐,碳酸氢铵为沉淀剂,采用反向滴定共沉淀技术,获得了目标产物为（Gd1-xLux）3Al5O12和[（Gd1-xLux）3-yEuy]Al5O12的前驱体。前驱体颗粒分散性良好、粒度均匀、直径约为50nm。前驱体经800℃、900℃、1000℃、1150℃和1300℃五个温度煅烧获得氧化物。采用FT-IR、DTA/TG、SEM、TEM、BET、XRD、PLE-PL对前驱体和所获得氧化物粉体进行了系统研究。FT-IR分析表明前驱体为（NH4）x（Gd,Lu,Eu）3Al5（CO3）y（OH）z·nH2O。镥掺杂可以稳定亚稳态的钆铝石榴石晶格,且随镥掺杂含量的增加目标产物（Gd1-xLux）3Al5O12石榴石相形成温度降低。钆铝石榴石中掺杂镥引起晶格畸变,宏观上表现为获得的石榴石相的XRD衍射峰向大角度偏移,微观上即所得钆铝石榴石晶格常数变小。石榴石的立方晶体结构使Eu3+激活离子处于高对称格位（D2）,故[（Gd1-xLux）3-yEuylAl5O12粉体在235nm激发下呈现强的591nm发射（5D0→7F1磁偶极子跃迁）和弱的611nm发射（5Do→7F2电偶极子跃迁）。所得石榴石荧光粉在波长为254nm的紫外灯照射下呈现鲜艳的橙红色。镥掺杂钆铝石榴石荧光粉的荧光强度随铕离子掺杂量的增加而增强,但超过最佳值Eu/（Eu+Gd+Lu）=5at%时发生荧光的浓度淬灭现象（Eu3+的荧光淬灭浓度为5at%）。由于镥掺杂降低了石榴石晶格中化学键的共价性,荧光粉的荧光强度倾向于随镥含量的增加而降低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 发光材料概述

- 1.1.1 光致发光

- 1.1.2 阴极射线致发光材料

- 1.1.3 电致发光

- 1.1.4 放射线致发光

- 1.1.5 光激励发光

- 1.1.6 能量传输

- 1.1.7 杂质和结构缺陷对发光性能的影响

- 1.1.8 发光中心

- 1.1.9 淬灭

- 1.1.10 发光材料基本性能指标及测试方法

- 1.2 稀土发光材料

- 1.2.1 稀土元素

- 1.2.2 稀土元素的电子层结构特点

- 1.2.3 镧系元素的价态

- 1.2.4 稀土元素的能级跃迁和光谱学性质

- 1.2.5 光谱发生红移或蓝移

- 1.2.6 稀土发光材料的优点

- 1.3 稀土发光材料的合成方法

- 1.3.1 高温固相法

- 1.3.2 沉淀法

- 1.3.3 水（溶剂）热法

- 1.3.4 溶胶-凝胶法

- 1.3.5 燃烧法

- 1.3.6 喷雾热解法

- 1.3.7 微波法

- 1.3.8 高分子网络凝胶法

- 1.4 问题的提出及研究内容

- 第二章 实验方法及表征手段

- 2.1 实验原料与仪器

- 2.2 实验工艺

- 2.2.1 实验原理

- 2.2.2 实验流程

- 2.3 表征手段

- 2.3.1 傅里叶红外变换光谱

- 2.3.2 热分析

- 2.3.3 X射线衍射

- 2.3.4 透射电子显微电镜（TEM）

- 2.3.5 扫描电镜（SEM）

- 2.3.6 比表面积

- 2.3.7 荧光光谱

- 第三章 钆铝石榴石晶格的镥掺杂稳定化

- 1-xLux)3Al5O12的前驱体的表征'>3.1 目标产物为(Gd1-xLux)3Al5O12的前驱体的表征

- 1-xLux)3Al5O12的前驱体的傅里叶变换红外光谱'>3.1.1 目标产物为(Gd1-xLux)3Al5O12的前驱体的傅里叶变换红外光谱

- 1-xLux)3Al5O12的前驱体的SEM形貌'>3.1.2 目标产物为(Gd1-xLux)3Al5O12的前驱体的SEM形貌

- 1-xLux)3Al5O12前驱体不同温度下所得煅烧产物的表征'>3.2 (Gd1-xLux)3Al5O12前驱体不同温度下所得煅烧产物的表征

- 1-xLux)3Al5O12的前驱体的热分析结果'>3.2.1 目标产物为(Gd1-xLux)3Al5O12的前驱体的热分析结果

- 1-xLux)3Al5O12的前驱体经不同温度煅烧所得粉体的X-射线衍射图'>3.2.2 目标产物为(Gd1-xLux)3Al5O12的前驱体经不同温度煅烧所得粉体的X-射线衍射图

- 1-xLux)3Al5O12的前驱体经不同温度煅烧所得粉体的傅里叶变换红外光谱图'>3.2.3 目标产物为(Gd1-xLux)3Al5O12的前驱体经不同温度煅烧所得粉体的傅里叶变换红外光谱图

- 1-xLux)3Al5O12的前驱体经不同温度煅烧所得粉体的SEM形貌'>3.2.4 目标产物为(Gd1-xLux)3Al5O12的前驱体经不同温度煅烧所得粉体的SEM形貌

- 3Al5O12：Eu3+荧光粉的表征'>第四章 （Gd,Lu）3Al5O12：Eu3+荧光粉的表征

- 3Al5O12：Eu3+荧光粉前驱体的表征'>4.1 （Gd,Lu）3Al5O12：Eu3+荧光粉前驱体的表征

- 3Al5O12：Eu3+荧光粉前驱体傅里叶变换红外图谱'>4.1.1 （Gd,Lu）3Al5O12：Eu3+荧光粉前驱体傅里叶变换红外图谱

- 3Al5O12：Eu3+荧光粉体前驱体的TEM形貌'>4.1.2 （Gd,Lu）3Al5O12：Eu3+荧光粉体前驱体的TEM形貌

- 3Al5O12：Eu3+荧光粉形貌'>4.2 （Gd,Lu）3Al5O12：Eu3+荧光粉形貌

- 3Al5O12：Eu3+荧光粉体的SEM形貌'>4.2.1 （Gd,Lu）3Al5O12：Eu3+荧光粉体的SEM形貌

- 3Al5O12：Eu3+荧光粉体的TEM形貌'>4.2.2 （Gd,Lu）3Al5O12：Eu3+荧光粉体的TEM形貌

- 3Al5O12：Eu3+荧光粉前驱体经不同温度煅烧所得粉体的BET结果'>4.3 （Gd,Lu）3Al5O12：Eu3+荧光粉前驱体经不同温度煅烧所得粉体的BET结果

- 3Al5O12：Eu3+荧光粉的荧光性能'>4.4 （Gd,Lu）3Al5O12：Eu3+荧光粉的荧光性能

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Eu~(3+)掺杂MgO-Al_2O_3-SiO_2系微晶玻璃的制备及发光性能研究[J]. 化工新型材料 2017(08)

- [2].Eu在羟基磷灰石中的掺杂及其发光性能研究[J]. 功能材料 2014(23)

- [3].EU:中国成年女性下尿路症状的患病率、潜在危险因素以及下尿路症状对中国成年女性生活质量的影响[J]. 现代泌尿外科杂志 2015(08)

- [4].EU正交铁心可控电抗器[J]. 中国电机工程学报 2009(24)

- [5].烧结温度对Eu~(3+)在羟基磷灰石中发光性能的影响[J]. 发光学报 2015(02)

- [6].Eu~(3+)作探针研究铋铕共掺硼硅酸盐玻璃光学特性[J]. 物理学报 2010(02)

- [7].碳纳米管-环糊精复合材料对Eu(Ⅲ)的吸附[J]. 原子能科学技术 2010(09)

- [8].羧甲基壳聚糖对Eu~(3+)离子吸附性能的研究[J]. 光谱实验室 2008(02)

- [9].EU:机器人辅助腹腔镜下肾部分切除术治疗肾细胞癌的术后五年评估[J]. 现代泌尿外科杂志 2016(02)

- [10].Eu~(3+)掺杂太阳能电池减反射膜制备及特性[J]. 能源与节能 2015(09)

- [11].掺Eu~(3+)钨酸钙的共沉淀法制备及表征[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [12].核-壳结构SiO_2@SrAl_2Si_2O_8∶Eu~(2+)粒子的制备及其性能[J]. 无机材料学报 2010(02)

- [13].树脂型光刻胶薄膜中Eu~(3+)的辐射跃迁特性[J]. 光谱学与光谱分析 2009(03)

- [14].聚丙烯酸对Eu~(3+)掺杂纳米羟基磷灰石的表面改性研究[J]. 硅酸盐通报 2020(06)

- [15].新型Eu(Ⅲ)三元配合物的合成及表征[J]. 印染助剂 2017(07)

- [16].基于~6LiI(Eu)闪烁体的小型高效率中子探测器试制[J]. 核电子学与探测技术 2013(11)

- [17].Eu~(3+)掺杂Na_2O-Nb_2O_5-SiO_2透明玻璃陶瓷的制备与表征[J]. 功能材料 2014(17)

- [18].肉桂酸及其衍生物的Eu(Ⅲ)配合物的合成、结构及荧光性质研究[J]. 无机化学学报 2013(09)

- [19].Eu~(2+)掺杂硫化锶/铝酸锶复合体系的发光性能[J]. 材料导报 2012(18)

- [20].Eu~(2+)/Eu~(3+)掺杂的微晶玻璃发光特性研究[J]. 光学学报 2010(04)

- [21].Eu~(3+)掺杂生物多孔硅酸钙发光材料性能[J]. 山东大学学报(工学版) 2010(03)

- [22].Eu~(3+)标抗原盐酸克伦特罗的时间分辨荧光免疫检测[J]. 食品科学 2010(20)

- [23].Eu~(3+)激活的红色荧光粉的研究进展[J]. 材料导报 2008(S2)

- [24].Eu~(2+)掺杂硅基氮氧化物荧光粉的制备与发光特性[J]. 材料科学与工艺 2015(05)

- [25].Eu~(3+)掺杂ZnO-TiO_2-3SiO_2发光材料的制备及其发光性能研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2013(03)

- [26].CaSi_2O_2N_2:Ce~(3+)/Eu~(2+)荧光粉的发光性能研究[J]. 光电子·激光 2015(05)

- [27].掺入Eu~(3+)中间层对ZnS:Mn~(2+)核壳量子点发光特性的影响[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [28].Eu~(3+)掺杂二氧化钛纳米粉末的制备及发光性质研究[J]. 菏泽学院学报 2009(05)

- [29].锶含量对稀土Eu掺杂锶钙羟基磷灰石发光性能及取代位置的影响[J]. 无机材料学报 2016(10)

- [30].Eu(Ⅲ)在红壤及其实性成分上的吸附动力学及热力学[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bba520cf57d61d9382074ac7.html