# CCD智能相机图像采集硬件平台的研究

### 论文摘要

在基于机器视觉及模式识别的工业检测系统中,需要对采集到的图像进行实时处理。针对基于PC机的系统存在的实时性、性价比不高及不能适应恶劣工作环境等问题。本文研究了基于CCD的智能相机图像采集硬件平台的设计方案,深入讨论了CCD(Charge Coupled Device)的驱动时序及驱动电路的实现方法。本文开始对国内外机器视觉系统的研究现状,以及今后的发展方向做了一下简单的介绍和分析。接下来详细介绍了CCD的分类、工作原理以及CCD的特性参数。分析了CCD噪声产生的原因以及如何用硬件实现相关双采样(CDS)的方法来消除噪声。CCD芯片采用SONY公司设计生产的ICX415AL芯片。该芯片是一款隔行排列并具有逐行扫描功能的面阵CCD,可以实现电子快门以及逐行高速传输。接下来介绍了ICX415AL的基本结构、工作原理和光谱特性并以ICX415AL为核心讨论了其外部驱动电路、相关双采样电路、AD转换电路以及与处理器的接口电路的结构组成和具体的实现方法。DSP图像处理部分采用TI公司推出的高性能数字图像处理器TMS320DM643,该处理器具有硬件视频接口和网络接口,为智能相机的嵌入式应用提供了高性能的运算平台。最后文章验证了图像采集电路的工作情况,给出了测试波形并对其测试结果进行了说明。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题概述

- 1.1.1 课题研究的背景

- 1.1.2 国内外研究及应用现状

- 1.2 本课题的研究内容

- 1.3 本论文的结构安排

- 第2章 CCD概述

- 2.1 CCD的工作原理

- 2.1.1 CCD的MOS结构及存储电荷原理

- 2.1.2 光电转换和存储

- 2.1.3 电荷转移

- 2.1.4 电荷读出

- 2.2 CCD的分类

- 2.3 CCD的特性参数

- 2.3.1 转移特性

- 2.3.2 光电转换特性

- 2.3.3 噪声特性

- 2.3.4 成像质量特性

- 2.3.5 其它特性

- 2.4 本章小结

- 第3章 系统结构与方案

- 3.1 功能需求

- 3.2 功能规则

- 3.3 系统结构设计

- 3.4 本章小结

- 第4章 CCD图像采集部分电路设计

- 4.1 光学系统

- 4.2 CCD的选择

- 4.3 ICX415AL的基本结构

- 4.4 ICX415AL的工作原理

- 4.5 ICX415AL的光谱响应特性

- 4.6 ICX415AL驱动电路实现方法

- 4.6.1 几种常用的面阵CCD驱动电路

- 4.6.2 CPLD技术的优越性

- 4.6.3 基于EPM570的CCD驱动时序电路的组成原理

- 4.7 ICX415AL模数转换电路实现方法

- 4.7.1 A/D转换器的选择

- 4.7.2 TLV990-21概述

- 4.7.3 TLV990-21的功能及特点

- 4.7.4 相关双采样（CDS）技术

- 4.7.5 本系统中TLV990-21D的工作过程及硬件电路设计

- 4.7.6 AD采样的注意事项

- 4.8 CCD系统电源设计

- 4.9 CCD驱动时序电路软件设计

- 4.9.1 集成开发环境Quartus Ⅱ简介

- 4.9.2 VHDL语言设计

- 4.10 本章小结

- 第5章 DSP系统设计

- 5.1 视频处理电路

- 5.1.1 TMS320DM643介绍

- 5.1.2 TMS320DM643对原始视频数据的采集电路

- 5.2 RS-接口电路

- 5.3 电源电路

- 5.4 DSP部分软件设计

- 5.4.1 系统软件构架

- 5.4.2 DSP/BIOS实时操作系统

- 5.4.3 驱动程序开发包（DDK）

- 5.4.4 图像采集设备驱动程序实现

- 5.4.5 软件流程

- 5.5 本章小结

- 第6章 CCD硬件电路测试与性能评价

- 6.1 CCD驱动时序验证

- 6.1.1 垂直驱动信号

- 6.1.2 水平驱动信号

- 6.2 CCD模拟信号输出验证

- 6.2.1 CCD信号同步输出验证

- 6.2.2 CCD信号动态响应验证

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录A

- 附录B

### 相关论文文献

- [1].电子竞技人员选拔方式研究——基于CCD素质分析模型[J]. 河北企业 2020(08)

- [2].基于CCD传感器的地铁隧道拱顶沉降监测系统[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [3].激光热处理高速升温过程的红外CCD监测方法[J]. 红外技术 2020(08)

- [4].基于CCD的火车车轮踏面磨损自动检测研究[J]. 机械制造 2016(12)

- [5].激光干扰CCD规则亮点分布原理研究[J]. 红外与激光工程 2016(11)

- [6].低温制冷CCD探测器在医疗机器人中的应用[J]. 科技创新与应用 2017(12)

- [7].CCD技术在光学实验教学中的应用[J]. 科教导刊(上旬刊) 2017(02)

- [8].CCD栅介质工艺对多晶硅层间介质的影响[J]. 半导体光电 2017(03)

- [9].基于彩色线阵CCD的蚕卵色选机研究[J]. 机电信息 2017(21)

- [10].CCD与CMOS图像传感器的现状及发展趋势[J]. 电子技术与软件工程 2017(13)

- [11].空间相机CCD信号处理电路匹配性分析[J]. 电子测量技术 2015(11)

- [12].CCD图像传感器和CMOS图像传感器的比较研究[J]. 信息通信 2015(12)

- [13].基于线性CCD搬运机器人弯道控制分析[J]. 山东工业技术 2016(12)

- [14].基于CCD的金属薄板印刷墨层厚度在线检测研究[J]. 包装工程 2014(23)

- [15].基于环境一号卫星CCD影像的磷石膏识别[J]. 遥感技术与应用 2014(06)

- [16].CCD暗电流自动抑制的一种方法[J]. 科学技术与工程 2015(19)

- [17].CCD暗物质实验原型装置放射性氡本底研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [18].CCD对飞秒激光与连续激光响应特性实验研究[J]. 光电技术应用 2017(04)

- [19].基于线性CCD的智能车路径识别控制系统[J]. 电子世界 2015(21)

- [20].基于线性CCD的智能车路径提取与寻迹[J]. 电子测量技术 2016(03)

- [21].通道可编程水色成像光谱仪CCD成像电路设计[J]. 红外技术 2016(07)

- [22].基于CCD无损测量生物组织光学参数[J]. 机械工程与自动化 2016(06)

- [23].基于CCD成像的侧向散射激光雷达几何标定方法[J]. 光子学报 2015(02)

- [24].改进的航空全帧型面阵CCD相机电子式像移补偿方法[J]. 红外与激光工程 2015(05)

- [25].多CCD大幅面扫描仪图像拼接算法与实现[J]. 科技致富向导 2015(08)

- [26].空间应用CCD视频处理器评估测试系统[J]. 光电工程 2013(12)

- [27].一种典型的科学级CCD驱动时序的FPGA设计[J]. 大气与环境光学学报 2012(03)

- [28].基于CCD工艺的模型参数提取测试图形设计[J]. 半导体光电 2011(04)

- [29].基于CCD的工件直径动态检测[J]. 自动化技术与应用 2011(12)

- [30].焊接机器人光电跟踪CCD传感系统的优化设计[J]. 北京石油化工学院学报 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bbbbbb70b44fbef782382326.html