# 哌嗪/噻二唑衍生物Ag[Ⅰ]修饰钼硅酸盐纳米颗粒的制备及摩擦性能

### 论文摘要

在基础油中加入多种有机或无机、液态或固态的添加剂可以提高润滑油的综合润滑性能,是减少摩擦抗御磨损的最有效的途径之一。随着纳米科学技术的迅速发展,特别是微结构的长足进展,微型器械、高速磁记录技术的迅速发展,以及低噪音、低磨损和高自动化机械的要求,使纳米级润滑问题的研究成为必然。纳米颗粒润滑油添加剂已成为近来复合材料研究领域的热点之一.本文以杂环哌嗪、噻二唑衍生物和钼硅酸为原料,在醇-水体系中成功制备出了纳米尺寸的哌嗪/噻二唑衍生物Ag[Ⅰ]修饰钼硅酸盐颗粒,经过红外、元素分析表征,确认了部分纳米颗粒的组成,并对合成的纳米颗粒进行了摩擦性能的研究,得出的主要结论如下:1.合成了2-烷硫基-5-巯基-1,3,4-噻二唑,并对合成的化合物结构进行了波谱分析确证。然后以合成的化合物通过通过银原子键合在Keggin结构钼硅杂多阴离子表面氧上的方法制备钼硅酸盐纳米颗粒。2.在醇-水体系中,钼硅杂多阴离子通过包裹的有机修饰剂形成的壳层来降低纳米体系总的表面能,阻止了纳米颗粒的团聚,限制了纳米颗粒的粒径大小,在透射电镜上对纳米颗粒的表征为:颗粒为球形,平均粒径为20nm;同时有机修饰壳层增加了纳米颗粒的油溶性,提高了纳米颗粒在基础油中的稳定性。3.修饰过的钼硅酸盐纳米颗粒用作润滑油添加剂能够显著提高基础油的摩擦性能,其抗磨作用可能是一种滚动机制XPS分析其摩擦机理可能是在摩擦表面形成的含有S、N有机物的理吸附膜和积压、摩擦热条件物理吸附膜中纳米粒子被破坏后形成的含Mo、Si、S、N等活性元素的化合物在摩擦热的作用下与基础油、摩擦表面金属发生摩擦化学反应,生成强度较高的边界润滑膜的双重作用,从而提高了润滑油的综合润滑性能。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 摩擦学发展概况及纳米摩擦学研究进展

- 1.1.1 摩擦学发展概况

- 1.1.2 润滑油的减摩机理及润滑状态的分类

- 1.1.3 当前润滑油应用所面临的问题

- 1.1.4 纳米摩擦学

- 1.1.5 纳米材料作为润滑油添加剂的研究进展

- 1.1.5.1 纳米材料与润滑技术

- 1.1.5.2 纳米颗粒作为抗磨添加剂及其作用机理研究

- 1.2 杂环化合物的摩擦学性能研究进展

- 1.2.1 含氮杂环衍生物多功能添加剂国内外发展

- 1.2.2 杂环衍生物多功能添加剂的种类

- 1.2.3 杂环化合物的摩擦机理研究

- 1.3 杂多化合物概论及应用研究

- 1.3.1 杂多化合物的组成、分类及结构

- 1.3.2 杂多化合物的应用研究

- 1.3.3 杂多化合物的理论研究

- 1.4 选题背景及研究思路

- 参考文献

- 4H10N2H)3HSIMO12O40纳米颗粒的制备、结构表征及摩擦学研究'>第二章 (C4H10N2H)3HSIMO12O40纳米颗粒的制备、结构表征及摩擦学研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验仪器

- 2.2.2 实验试剂

- 2.3 实验步骤

- 4H10N2H)3HSiMo12O40 纳米颗粒的合成'>2.3.1 (C4H10N2H)3HSiMo12O40纳米颗粒的合成

- 2.3.2 摩擦性能测试

- 2.3.3 钢球磨损表面分析

- 2.4 结果与讨论

- 4H10N2H)3HSiMo12O40 纳米颗粒的分散性'>2.4.1 (C4H10N2H)3HSiMo12O40纳米颗粒的分散性

- 2.4.2 IR、UV 和XRD 分析

- 2.4.3 组成及形貌分析

- 2.4.4 热分析

- 2.4.5 摩擦学性能

- 2.4.6 磨损表面分析

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 2-丁硫基-5-巯基-1，3，4-噻二唑Ag[Ⅰ]修饰的钼硅酸盐纳米颗粒摩擦性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验仪器和试剂

- 3.2.1 实验试剂

- 3.2.2 实验仪器

- 3.3 实验步骤

- 3.3.1 2-丁硫基-5-巯基-1，3，4-噻二唑的合成

- 3.3.2 2-丁硫基-5-巯基-1，3，4-噻二唑Ag[Ⅰ]修饰的钼硅酸盐纳米颗粒的制备

- 3.3.3 摩擦性能测试

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 2-硫代丁基-5-巯基-1，3，4-噻二唑结构表征

- 3.4.2 2-硫代丁基-5-巯基-1，3，4-噻二唑Ag[Ⅰ]修饰钼硅酸盐纳米颗粒的表征

- 3.4.2.1 组成及形貌分析

- 3.4.2.2 红外分析

- 3.4.2.3 热分析

- 3.4.3 摩擦学性能

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 基于2-辛硫基-5-巯基-1，3，4-噻二唑Ag[Ⅰ]修饰的钼硅酸盐纳米颗粒摩擦学性能

- 4.1 前言

- 4.2 实验仪器和试剂

- 4.2.1 实验试剂

- 4.2.2 实验仪器

- 4.3 实验步骤

- 4.3.1 2-辛硫基-5-巯基-1，3，4-噻二唑的合成

- 4.3.2 目标产物纳米颗粒的制备

- 4.3.3 摩擦性能测试

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 2-辛硫基-5-巯基-1,3,4-噻二唑结构表征

- 4.4.2 目标产物纳米颗粒的表征

- 4.4.2.1 红外分析

- 4.4.2.2 组成及形貌分析

- 4.4.2.3 热分析

- 4.4.3 摩擦学性能

- 4.5 本章小结

- 硕士期间发表和完成的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种新型荧光探针的合成及其对Ag~+识别性能研究[J]. 化学世界 2020(03)

- [2].基于石墨烯和功能核酸的Ag~+荧光检测方法[J]. 生物技术通报 2020(08)

- [3].二氢杨梅素-Ag~+纳米乳液的制备及其对金黄色葡萄球菌抑制性能与机理[J]. 食品科学 2020(15)

- [4].绿茶提取液纳米Ag的制备及表征[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].糖尿病酮症酸中毒患者AG值变化意义探讨[J]. 糖尿病新世界 2017(03)

- [6].载Ag活性碳纤维的制备及其杀菌性能评价[J]. 复合材料学报 2017(10)

- [7].静脉血气分析及AG值在糖尿病酮症酸中毒患者预后价值中的分析[J]. 吉林医学 2020(10)

- [8].Ag纳米粒子修饰的玻碳电极及对甲醛的检测研究[J]. 广东化工 2017(12)

- [9].加工率及退火温度对纯Ag硬度的影响[J]. 热加工工艺 2015(24)

- [10].巯基化复合微球的合成及其对Ag~+吸附性能的研究[J]. 食品工业科技 2016(16)

- [11].Ag(Ⅲ)-鲁米诺化学发光体系对泼尼松龙的测定研究[J]. 化学研究与应用 2014(12)

- [12].Ag~+对猕猴桃愈伤组织再分化培养的影响[J]. 江苏农业科学 2013(01)

- [13].水溶性白杨素磺化衍生物制备及Ag(Ⅰ)配合物的合成[J]. 光谱实验室 2012(04)

- [14].Ag晶体的力学稳定性和理论强度[J]. 材料导报 2009(12)

- [15].负载纳米Ag木质过滤材料的制备及其染料催化降解性能[J]. 林业工程学报 2020(06)

- [16].电感耦合等离子体原子发射光谱法测量铝锂合金中的Ag含量[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [17].狂犬病病毒aG株G基因的克隆与生物信息学分析[J]. 中国兽医科学 2012(03)

- [18].对电感耦合等离子体质谱法测定的地下水中Ag元素不确定度的评定[J]. 地质通报 2012(04)

- [19].电化学Ag量子线在维生素C检测中的应用[J]. 医学研究与教育 2011(02)

- [20].烧伤创面对红药膏中银(Ag~+)的吸收、分布和排泄[J]. 时珍国医国药 2009(07)

- [21].关于(Ag)型弱交换映象的公共不动点[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2009(08)

- [22].石墨烯及Ag/石墨烯纳米复合材料的原位合成[J]. 材料导报 2015(04)

- [23].Ag(Ⅲ)流动注射化学发光体系测定磺胺甲噁唑[J]. 中国卫生检验杂志 2014(10)

- [24].Ag(Ⅲ)配合物-鲁米诺化学发光体系用于文拉法辛的测定[J]. 分析测试学报 2011(12)

- [25].有机累托石负载Ag等离子体插层材料对苯酚的去除[J]. 咸阳师范学院学报 2020(02)

- [26].不锈钢镀Ag涂层的制备及对变形链球菌的抗菌性研究[J]. 口腔医学研究 2014(09)

- [27].丝瓜络负载聚苯胺吸附还原银(Ag~+)离子的研究[J]. 广州化工 2014(09)

- [28].解析软交换AG承载方案[J]. 通讯世界 2014(03)

- [29].Ag(110)表面吸附酞菁铜分子的紫外光电子谱研究[J]. 物理学报 2008(01)

- [30].Ag~+-13X分子筛吸附汽油中苯并噻吩的性能[J]. 化工科技 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bbbd78a0a9364246d6876ad9.html