# 电容成像技术在热物理量测量中的应用研究

### 论文摘要

电容层析成像技术是近年来发展起来的一项基于电容敏感原理的过程成像技术,该技术具有非辐射、非侵入、响应速度快、结构简单、成本低、可获取二维/三维过程参数信息等优点,是一项极具发展潜力的过程成像技术。本文针对电容层析成像技术的图像重建、传感器设计及标定等关键技术进行了深入的研究,具体内容如下: 详细总结了电容层析成像图像重建算法,将算法分为非迭代类、迭代类及智能优化三大类,并对算法的各类准则加以总结。同时,在总结近几年应用较广泛的迭代方法的基础上,给出了一种通用迭代公式,推导出了通用优化迭代步长公式,进一步导出了通用迭代-单步法公式。 比较了四种不同正则类算法,结果表明,除深度归一法外,标准Tikhonov法、光滑约束法及Rutishauser法成像质量无明显区别。实际应用中考虑正则参数的取值范围,应优先采用标准Tikhonov法、光滑约束法。此外,还采用相关系数、空间图像误差及归一化均方距离等评价指标对常用的ECT图像重建算法进行了比较评价。 提出一种采用均匀设计与最小二乘支持向量机相结合的电容层析成像传感器结构参数优化方法。该方法以敏感场均匀度为设计目标,采用均匀设计安排试验,并用因素轮换法进行寻优计算,从而得出优化的传感器结构参数。结果表明:经过优化的电容成像系统具有较好的成像效果。该方法试验次数少,具有较强的实用性。 针对常规传感器无法满足微小尺度脉动热管流型测量的需要,比较分析了三种不同径向电极布置方法,提出一种新型径向电极布置的微小尺度传感器,并对电极间绝缘介质介电常数及屏蔽罩与电极外表面距离对电极对间电容的影响都进行了详细的探讨。将新设计的传感器用于脉动热管流型监测,获得了较好的结果。 根据代用炸药压制成型测量的特点,提出采用无径向电极的内置电极传感器布置方式,采用线性标定法,并对该方法进行了验证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 过程参数检测的意义

- 1.2 过程成像技术的发展历史

- 1.3 过程成像技术的特点及分类

- 1.3.1 过程成像技术的特点

- 1.3.2 过程成像技术的分类

- 1.4 电容层析成像的研究热点、存在的问题及展望

- 1.4.1 研究热点

- 1.4.2 存在问题

- 1.4.3 发展展望

- 1.5 本文的主要工作

- 第二章 电容层析成像技术

- 2.1 拉冬（RADON）变换和拉冬逆变换的基本原理

- 2.2 电容层析成像系统构成

- 2.3 电容测量电路

- 2.4 电容层析成像正问题

- 2.5 电容层析成像逆问题

- 2.5.1 敏感场简介

- 2.5.2 图像重建准则

- 2.5.3 非迭代法

- 2.5.4 常规迭代类图像重建算法

- 2.5.5 智能优化图像重建技术

- 2.6 本章小结

- 第三章 多相流流型的电容层析成像图像重建算法

- 3.1 TIKHONOV图像重建算法比较

- 3.2 图像重建算法比较与评价

- 3.3 LANDWEBER迭代法在多孔内框架结构成像中的应用研究

- 3.4 本章小结

- 第四章 电容层析成像传感器结构设计

- 4.1 电容传感器的结构

- 4.2 电容层析成像传感器优化设计

- 4.2.1 传感器结构参数优化目标函数

- 4.2.2 传感器结构参数均匀设计

- 4.2.3 LS-SVM回归

- 4.3 小尺度电容层析成像传感器结构分析

- 4.3.1 微小尺度传感器结构

- 4.3.2 不同径向电极在新型小尺度传感器结构中的作用

- 4.3.3 电极间绝缘介质对微小尺度传感器的影响

- 4.3.4 屏蔽罩与电极间的距离对微小尺度传感器的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 电容层析成像系统特殊标定方法研究与应用

- 5.1 常规归一化方法及原理

- 5.2 内置电极标定方法在代用炸药压制成型工艺中的应用

- 5.3 通道型多孔介质火焰测量中的标定方法研究

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 博士研究生在读期间参加的科研课题

- 博士研究生在读期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].非规则几何形状电容层析成像传感器设计[J]. 传感器与微系统 2019(02)

- [2].高压激励电容层析成像系统传感器阵列设计[J]. 北京工业大学学报 2014(07)

- [3].三维ECT系统数值仿真与研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [4].利用电容层析成像监测泥石流[J]. 科技传播 2010(14)

- [5].电容层析成像正问题网格剖分的研究[J]. 科技信息 2008(33)

- [6].一种电容层析成像局部方差的图像融合方法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2015(04)

- [7].高速电容层析成像系统的硬件关键技术研究[J]. 电测与仪表 2010(02)

- [8].遥感、遥测、遥控[J]. 中国无线电电子学文摘 2011(01)

- [9].电容层析成像系统的仿真与研究[J]. 工业计量 2012(01)

- [10].两相流电容层析成像系统[J]. 测试技术学报 2009(06)

- [11].基于小波融合的电容层析成像图像重建[J]. 计量学报 2019(02)

- [12].工业总线标准电容层析成像系统设计[J]. 北京航空航天大学学报 2017(11)

- [13].一种电容层析成像系统电极组合激励测量方法[J]. 计量学报 2017(04)

- [14].基于非线性最小二乘的电容层析成像图像重建算法[J]. 高技术通讯 2010(02)

- [15].滑油磨粒大小的电容层析成像分析[J]. 电子测量与仪器学报 2017(12)

- [16].电容层析成像在双套管气力输送中的应用[J]. 河北工业科技 2012(02)

- [17].利用场量旋转变换的电容层析成像灵敏度系数简易计算方法[J]. 西安交通大学学报 2019(03)

- [18].基于GA-BP神经网络的电容层析成像图像重建[J]. 电子技术与软件工程 2018(23)

- [19].基于Broyden族校正的电容层析成像图像重建算法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(03)

- [20].油气润滑电容层析成像介电常数的计算与优化[J]. 机械研究与应用 2018(01)

- [21].基于稀疏度自适应压缩感知的电容层析成像图像重建算法[J]. 电子与信息学报 2018(05)

- [22].挡板式内循环流化床内三维电容层析成像仿真[J]. 仪表技术与传感器 2017(04)

- [23].压缩感知在电容层析成像中的应用[J]. 北京航空航天大学学报 2017(11)

- [24].基于修正稀疏拟牛顿的电容层析成像重建算法[J]. 系统仿真学报 2019(05)

- [25].Kalman滤波在电容层析成像图像重建中的应用[J]. 计量学报 2017(03)

- [26].基于改进FOCUSS算法的电容层析成像算法研究[J]. 计算机应用研究 2019(05)

- [27].一种新颖的电容层析成像数据采集滤波算法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2018(02)

- [28].基于谱投影梯度的电容层析成像图像重建算法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2018(04)

- [29].回字形电容层析成像传感器的成像规律与抗噪声性能分析[J]. 传感器与微系统 2018(08)

- [30].电容层析成像混联归一化模型研究[J]. 计量学报 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bbc695f6a4eae6b03b2fdcb0.html