# 徐州地区新农宅建筑设计思考

南京工业大学建筑学院211816

摘要：城市绿色建筑发展日益发达，美丽乡村建设也在蓬勃发展。针对徐州地区的气候特征、地势特征和人文背景，对当地农村住宅进行深度调研，并从建筑可持续和适用性的角度，提出新农宅建筑设计的几点思考。

关键词：徐州；新农宅；建筑设计；思考

党的十九大报告提出，“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”。美丽乡村是美丽中国建设的重要组成部分，也是实现农村全面建成小康社会的重要内容。2013年中央“一号文件”提出“努力建设美丽乡村”后，农业部办公厅随之发布了《关于开展“美丽乡村”创建活动的意见》，在全国范围内开展美丽乡村建设的系列行动。不同地区的气候、地势特征和文化背景不同，农村住宅的建设风格也不尽相同，针对徐州地区新农宅的发展，也需要从建筑设计专业角度进行科学有效的改进。

1背景介绍

徐州地区属于中国的华东地区，位于江苏省的西北部，行政划分有五区两市三县，面积有11258平方公里，是温带季风气候，夏热冬冷，四季分明，雨量适中，且多集中在夏季。地形以平原为主。徐州历史上是两汉文化发源地，现城市建设主导“楚韵汉风”，较为代表性的民居有户部山民居，在融合南北方建筑特点上形成了自己独特的建筑风格【1】。现如今徐州的农村地区，住宅多为自建房，随着外出打工人数增加，经济水平提高，加上当地政府扶持，部分农宅已有参照图纸，甚至出现批量化建设。但仍有许多村落住房建设主要以实用性为主，较少考虑美观和节能，且施工时仍依靠当地匠人，建筑地域特征较弱。

2.现状调研

现状调研主要分为两个方面：一是到徐州市邳州市岔河镇马庄村实地调研村内住宅现状；二是采访当地有经验的施工村民，了解住宅建设情况。

马庄村位于徐州市区的东北方向（如图1），村内有住户500余户，村内青壮年劳动力基本全部外出打工，打工地区主要集中在江苏南部和浙江省。正是打工热潮年复一年的持续，使得村民收入水平显著提高，不断有住户开始翻盖新楼房，如图2至图4，分别建于2010年、2013年和2016年，农宅越来越具有设计感，空间变得丰富，立面装饰更加复杂，且成组出现，但并没有地域特征。与当地住户交流了解到，近两年这些新出现的住宅形式多是打工的村民从外地带回的样式，但较少有专业图纸，有时仅是通过所拍照片来建造，这种情况在当地施工费用相对较高，所以常常几户一同建造，省去部分设计费，所以会呈现相同类型住宅成组出现的情况。除了建筑形式缺乏当地特色外，会发现有些住宅地基很高，远超出正常防水需要，建筑层高甚至达到4.2米，通过了解得知在建设过程中，当地村民传统思想严重，部分村民之间存在攀比心理，一味地追求建筑的宏伟和外观豪华，从建筑节能角度看这无疑是一种恶性竞争，也不利于提高住宅空间的舒适性。

为了更加深入了解该地区农宅建设情况，采访了当地一位具有三十多年施工经验的村民。据了解，目前该地区住宅形式都为砖混结构，造价为每平方米700元（水电施工额外计算），在没有图纸的情况下，建筑外观和空间布局由住户决定，一般开间为3.3米，进深10—15米，具体尺寸还要针对住户所拥有的地基尺寸来决定，建筑门洞尺寸宽度3-3.8米不等，高度3-4米不等，窗洞上端与门洞齐平，窗台高1米-1.2米，宽度2-3米不等，外立面装饰通过贴瓷砖来表现，施工费为每平方180元；现在也不断有住户提供理想住宅照片，再与施工工人交流，提高可实施性，并加入住户自己的特殊要求，往往也会出现层高和地基过高的情况，施工难度相对较大，施工费每平方米220-240元不等。目前，可以提供专业施工图纸的情况十分少见。

通过调研发现，虽然农宅开始变得越来越精致，但是村民对于建筑节能的意识却极为匮乏。即使经济条件差的村民无法让住宅变得富丽堂皇，却仍尽可能让住宅高一些，从而彰显自己不矮人一等的心理需求，这极大增加了建筑能耗，加之施工队多是当地普通村民，没受过过多专业训练，施工质量得不到保证，使得建筑的密封性也较差，在全球都在节能减排的时代背景下，农村作为碳排放量贡献不可忽视的一部分，该如何让新农宅也做到绿色的需求迫在眉睫。

3.改进方案

经过调研总结出现阶段徐州地区新农宅建设主要存在两大问题，一方面农宅的地域特征不明显，不利于村落建筑风貌建设，另一方面，农宅内部空间耗能大，为此针对两方面的问题，分别提出改进建议。

对于农宅的地域特征问题的出现主要因为农村的经济水平较差，住宅主要为了满足遮风挡雨的需求，加之徐州地区夏热冬冷，建筑的保温隔热和通风都需要考虑，使得建筑风格不够突出，近年来村民不断翻盖新农宅，也开始追求建筑的美观，这已表明若通过一定引导，村民已有经济能力去进行建筑装饰，在“楚韵汉风”城镇建设的背景下，可针对每个村落村民自己的意见，统一全村住宅的部分材质、配色和母题图案等，做到每个村落的特征明显，条件允许的情况下还可以寻求设计院提供专业的设计，整个村落统一购买一套或多套方案供住户选用，便于村落风貌营建，这将极大有利于推进美丽乡村建设，做到文化的传承，实现可持续发展。

经济条件的提高，翻新农宅多是2-3层，每层3.8-4.2米，现行《住宅设计规范》规定住宅层高不低于2.8米【2】，在不影响建筑高度的情况下，可以增加建筑层数，这样不仅可以提高空间舒适度和房间数量，也有利于建筑节能（如图5）。

4．总结

现如今徐州地区的新农宅建设随着经济发展正在如火如荼地进行着，新农宅越来越注重建筑设计，层数也由以往的单层变成多层，在建设过程中仍需提高建筑地域特征的表现和建筑节能处理，但最关键的还是要提高村民地集体意识和节能意识，只有村民自身认识到可持续发展的重要性，才有利于理想方案的实施和顺利进行，实现美丽乡村建设。

参考文献：

[1]孟杰.融合南北特色的徐州传统民居[J].江苏地方志，2009（03）：54-56.

[2]《住宅设计规范》GB50096-2011

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bbc876c12f9944036c5deaf9.html