# 磁性液体微压差传感器的理论及实验研究

### 论文摘要

微压差传感器广泛应用于航空航天、工业过程控制、机械制造、生物医学工程等许多领域。目前,人们已经开发了种类众多、性能各异的微压差传感器,但是随着技术水平的不断提高,人们对微压差传感器的性能提出了更高的要求,微型化、数字化、智能化成为其发展的新动向。因此,探究新原理、运用新材料、采用新结构来开发性能更加优异的微压差传感器成为世界各国研究的热点。磁性液体是一种新型的纳米磁性材料,它既具有铁磁性材料的磁性,又具有一般液体的流动性,其独特性能使其一经问世就得到了广泛的应用。近年来,磁性液体在传感器领域的应用也引起了人们越来越多的关注。将磁性液体应用于微压差传感器的研究在国内尚属空白,本论文主要研究了一种磁性液体微压差传感器的设计方法,对新型传感器的开发有着重要的意义。本论文的主要研究工作如下:(1)建立了磁性液体微压差传感器的理论模型,并对其输入输出关系进行了推导;(2)进行了传感器的结构设计,选择了适当的结构参数,制定了实验方案并搭建了实验台;(3)进行了传感器的电路设计,对处理电路进行了仿真和实验,并采集了实验数据;(4)研究了传感器的性能参数;(5)分析了该传感器模型中存在的问题,为进一步的研究和应用指明了方向。实验表明,该种磁性液体微压差传感器具有线性度好、灵敏度高、稳定可靠等优点,具有十分广阔的应用前景。新型磁性液体微压差传感器必将推动传感器领域的发展,因此,对它的开发研究具有十分重要的意义。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 磁性液体概述

- 1.2 国外磁性液体传感器的现状

- 1.3 国内磁性液体传感器的现状

- 1.4 本章小结

- 2 传感器基本知识概述

- 2.1 传感器简介

- 2.1.1 传感器的定义和组成

- 2.1.2 传感器的分类

- 2.1.3 传感器的特性分析

- 2.2 压差传感器现状

- 2.3 本章小结

- 3 微压差传感器工作原理

- 3.1 固体磁芯式互感传感器工作原理

- 3.2 液体磁芯式互感传感器工作原理

- 3.3 传感器的误差

- 3.4 本章小结

- 4 微压差传感器结构设计

- 4.1 线圈设计

- 4.2 U形管尺寸设计

- 4.3 磁性液体的选择

- 4.4 本章小结

- 5 微压差传感器电路设计

- 5.1 传感器初步实验

- 5.1.1 初级输出电路

- 5.1.2 激励电压的选择

- 5.1.3 激励频率的选择

- 5.2 整流电路设计

- 5.3 滤波电路设计

- 5.4 减法电路设计

- 5.5 本章小结

- 6 微压差传感器实验过程与结果分析

- 6.1 实验过程

- 6.2 实验数据

- 6.3 结果分析

- 6.3.1 灵敏度分析

- 6.3.2 线性度分析

- 6.3.3 激励频率的影响

- 7 结束语

- 7.1 总结

- 7.2 问题及建议

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].森萨塔科技开发高共模压差传感器[J]. 汽车与配件 2019(21)

- [2].一种大过载压差传感器结构研究[J]. 传感器与微系统 2018(03)

- [3].新型磁性液体微压差传感器的设计及耐压分析[J]. 仪器仪表学报 2015(09)

- [4].磁性液体微压差传感器动态建模研究[J]. 电工技术学报 2015(S1)

- [5].压差传感器信号不可信问题探讨[J]. 中国汽车 2019(03)

- [6].高可靠性压差传感器的设计与测试[J]. 仪表技术与传感器 2018(05)

- [7].差动式磁性液体微压差传感器数学模型计算及试验验证[J]. 机械工程学报 2010(12)

- [8].基于高共模差压系统的压差传感器的校准[J]. 中国科技信息 2020(07)

- [9].颗粒捕集器压差传感器位置的试验研究[J]. 装备制造技术 2019(04)

- [10].霍尔式磁性液体微压差传感器的设计及特性研究[J]. 仪器仪表学报 2020(06)

- [11].压差传感器在柴油商用车上的应用研究[J]. 汽车电器 2017(12)

- [12].车辆排气系统压差传感器布置设计要点[J]. 轻型汽车技术 2018(Z1)

- [13].无介质硅压阻式压力/压差传感器的研制[J]. 宇航计测技术 2015(04)

- [14].磁性液体微压差传感器校准信号源的研究[J]. 仪器仪表学报 2011(04)

- [15].非线性电感式压差传感器动态校准[J]. 计测技术 2011(05)

- [16].耐高温小型压差传感器的研制[J]. 计量与测试技术 2013(05)

- [17].B737NG燃油滤传感器改装评估分析[J]. 中国设备工程 2020(12)

- [18].采用压差传感器测量医用气体流量的不确定度评定[J]. 中国医学装备 2014(08)

- [19].一种工程机械精细化操作的液压系统[J]. 液压气动与密封 2019(08)

- [20].基于压差传感技术的输油管道沉降在线监测方法[J]. 化学工程与装备 2016(08)

- [21].汽车尾气排放系统中颗粒捕集器用传感器的应用分析[J]. 科技创新与应用 2019(18)

- [22].基于DPF压差传感器的灰分控制研究[J]. 农业装备与车辆工程 2019(S1)

- [23].某新型拖船拖曳绞车损坏原因分析及解决方案[J]. 青岛远洋船员职业学院学报 2019(04)

- [24].MEMS压差传感器在小型无人机空速测量中的应用[J]. 仪表技术与传感器 2011(11)

- [25].基于Pareto磁性液体微压差传感器优化设计[J]. 燕山大学学报 2018(02)

- [26].小型立式原油流动性能测试装置的研制[J]. 实验技术与管理 2008(09)

- [27].一种耐高温、耐恶劣环境大压力传感器的设计[J]. 应用科技 2018(04)

- [28].基于AVR单片机的压力控制系统设计[J]. 计算机测量与控制 2011(09)

- [29].测量多孔粉体扩散系数和孔分布的实验装置(英文)[J]. 催化学报 2008(11)

- [30].一种电子式煤钻屑瓦斯解吸指标测定仪的设计[J]. 电子技术与软件工程 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bbcc187fc29ea0245d0d92e2.html