# 静电纺丝技术制备稀土离子掺杂La2Mo2O9低维纳米材料与表征

### 论文摘要

目前纳米稀土发光材料是材料科学领域研究的热点之一,具有广阔的应用前景。钼酸镧是一种重要的功能材料,它不仅可作为快离子的导体催化剂应用于众多领域,还具有良好的稳定性和有效的能量传递等特点,使其成为一种优良的发光的基体材料。因此,采用静电纺丝技术制备稀土离子掺杂La2Mo2O9低维纳米发光材料将是一个有意义、重要的研究课题。本文中以聚乙烯吡咯烷酮和金属硝酸盐为前驱体,通过溶胶-凝胶过程制备出具有一定粘度的前驱体溶胶,并采用静电纺丝技术制备了PVP/硝酸盐复合纤维及复合纳米带,经过热处理得到了La2Mo2O9、La2Mo2O9：Eu3+、La2Mo2O9：Tb3+、La2Mo2O9：Sm3+、La2Mo2O9：Er3+、La2Mo2O9：Nd3+、La2Mo2O9：Pr3+纳米纤维及多孔纳米带,采用TG-DTA、XRD、FTIR、FESEM、TEM和荧光光谱等技术对样品进行了表征。结果表明,所制备的稀土离子掺杂的La2Mo2O9纳米纤维尺寸均一,彼此没有交联,纤维直径平均为180-220 nm,长度大于100μm。所制备的稀土离子掺杂的La2Mo2O9纳米带为多孔结构,宽厚比大,平均带宽5-7μm,厚度约130-280 nm,长度大于500μm。获得了一些有意义的研究结果,为进一步深入研究稀土离子掺杂的La2Mo2O9发光纳米材料的性质奠定了一定的基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 静电纺丝技术

- 1.2.1 静电纺丝技术的起源

- 1.2.2 静电纺丝技术机理

- 1.2.3 静电纺丝常用装备

- 1.2.4 静电纺丝的影响因素

- 1.2.5 静电纺丝技术的应用

- 1.2.6 静电纺丝技术的发展前景

- 1.3 稀土发光材料

- 1.3.1 稀土发光材料的分类

- 1.3.2 稀土发光材料的应用

- 1.3.3 稀土发光材料的制作方法

- 1.3.4 纳米稀土发光材料

- 2Mo2O9纳米材料'>1.4 稀土La2Mo2O9纳米材料

- 2Mo2O9结构特点'>1.4.1 La2Mo2O9结构特点

- 1.5 本课题研究的目的和意义

- 第二章 化学试剂、实验仪器及表征方法

- 2.1 主要化学试剂

- 2.2 实验仪器与设备

- 2.3 表征方法

- 2.3.1 生物显微镜分析

- 2.3.2 X射线衍射（XRD）分析

- 2.3.3 红外光谱（FTIR）分析

- 2.3.4 场发射扫描电子显微镜（FE-SEM）分析

- 2.3.5 差热-热重（TG-DTA）分析

- 2.3.6 荧光光谱分析

- 2Mo2O9纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第三章 La2Mo2O9纳米纤维、纳米带的制备与表征

- 3.1 引言

- 3.2 实验

- 3.2.1 前驱体溶液的配制

- 3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>3.2.2 PVP/[La（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备

- 2Mo2O9纳米纤维的制备'>3.2.3 La2Mo2O9纳米纤维的制备

- 3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备'>3.2.4 PVP/[La（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备

- 2Mo2O9纳米带的制备'>3.2.5 La2Mo2O9纳米带的制备

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 XRD分析

- 3.3.2 差热—热重分析（TG-DTA）

- 3.3.3 FTIR分析

- 3.3.4 FESEM分析

- 3.3.5 EDS分析

- 3.4 本章小结

- 2Mo2O9:Er3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第四章 La2Mo2O9:Er3+纳米纤维、纳米带的制备与表征

- 4.1 引言

- 4.2 实验

- 4.2.1 前驱体溶液的配制

- 3）3+Eu（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>4.2.2 PVP/[La（NO3）3+Eu（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备

- 2Mo2O9:Eu3+纳米纤维的制备'>4.2.3 La2Mo2O9:Eu3+纳米纤维的制备

- 3）3+Eu（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备'>4.2.4 PVP/[La（NO3）3+Eu（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备

- 2Mo2O9:Eu3+纳米带的制备'>4.2.5 La2Mo2O9:Eu3+纳米带的制备

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 XRD分析

- 4.3.2 FESEM分析

- 4.3.3 EDS分析

- 4.3.4 荧光光谱分析

- 4.4 本章小结

- 2Mo2O9:Tb3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第五章 La2Mo2O9:Tb3+纳米纤维、纳米带的制备与表征

- 5.1 引言

- 5.2 实验

- 5.2.1 前驱体溶液的配制

- 3）3+Tb（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>5.2.2 PVP/[La（NO3）3+Tb（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备

- 2Mo2O9:Tb3+纳米纤维的制备'>5.2.3 La2Mo2O9:Tb3+纳米纤维的制备

- 3）3+Tb（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备'>5.2.4 PVP/[La（NO3）3+Tb（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备

- 2Mo2O9:Tb3+纳米带的制备'>5.2.5 La2Mo2O9:Tb3+纳米带的制备

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 XRD分析

- 5.3.2 FESEM分析

- 5.3.3 EDS分析

- 5.3.4 荧光光谱分析

- 5.4 本章小结

- 2Mo2O9:Sm3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第六章 La2Mo2O9:Sm3+纳米纤维、纳米带的制备与表征

- 6.1 引言

- 6.2 实验

- 6.2.1 前驱体溶液的配制

- 3）3+Sm（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>6.2.2 PVP/[La（NO3）3+Sm（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备

- 2Mo2O9:Sm3+纳米纤维的制备'>6.2.3 La2Mo2O9:Sm3+纳米纤维的制备

- 3）3+Sm（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备'>6.2.4 PVP/[La（NO3）3+Sm（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备

- 2Mo2O9:Sm3+纳米带的制备'>6.2.5 La2Mo2O9:Sm3+纳米带的制备

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 XRD分析

- 6.3.2 FESEM分析

- 6.3.3 EDS分析

- 6.3.4 荧光光谱分析

- 6.4 本章小结

- 2Mo2O9:Er3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第七章 La2Mo2O9:Er3+纳米纤维、纳米带的制备与表征

- 7.1 引言

- 7.2 实验

- 7.2.1 前驱体溶液的配制

- 3）3+Er（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>7.2.2 PVP/[La（NO3）3+Er（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备

- 2Mo2O9:Er3+纳米纤维的制备'>7.2.3 La2Mo2O9:Er3+纳米纤维的制备

- 3）3+Er（NO3）3+（MH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备'>7.2.4 PVP/[La（NO3）3+Er（NO3）3+（MH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备

- 2Mo2O9:Er3+纳米带的制备'>7.2.5 La2Mo2O9:Er3+纳米带的制备

- 7.3 结果与讨论

- 7.3.1 XRD分析

- 7.3.2 FESEM分析

- 7.3.3 EDS分析

- 7.4 本章小结

- 2Mo2O9:Nd3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第八章 La2Mo2O9:Nd3+纳米纤维、纳米带的制备与表征

- 8.1 引言

- 8.2 实验

- 8.2.1 前驱体溶液的配制

- 3）3+Nd（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>8.2.2 PVP/[La（NO3）3+Nd（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备

- 2Mo2O9:Nd3+纳米纤维的制备'>8.2.3 La2Mo2O9:Nd3+纳米纤维的制备

- 3）3+Nd（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备'>8.2.4 PVP/[La（NO3）3+Nd（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备

- 2Mo2O9:Nd3+纳米带的制备'>8.2.5 La2Mo2O9:Nd3+纳米带的制备

- 8.3 结果与讨论

- 8.3.1 XRD分析

- 8.3.2 FESEM分析

- 8.3.3 EDS分析

- 8.3.4 荧光光谱分析

- 8.4 本章小结

- 2Mo2O9:Pr3+纳米纤维、纳米带的制备与表征'>第九章 La2Mo2O9:Pr3+纳米纤维、纳米带的制备与表征

- 9.1 引言

- 9.2 实验

- 9.2.1 前驱体溶液的配制

- 3）3+Pr（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备'>9.2.2 PVP/[La（NO3）3+Pr（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米纤维的制备

- 2Mo2O9:Pr3+纳米纤维的制备'>9.2.3 La2Mo2O9:Pr3+纳米纤维的制备

- 3）3+Pr（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备'>9.2.4 PVP/[La（NO3）3+Pr（NO3）3+（NH4）6Mo7O24]复合纳米带的制备

- 2Mo2O9:Pr3+纳米带的制备'>9.2.5 La2Mo2O9:Pr3+纳米带的制备

- 9.3 结果与讨论

- 9.3.1 XRD分析

- 9.3.2 FESEM分析

- 9.3.3 EDS分析

- 9.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].氧离子导体β-La_2Mo_2O_9结构性质的第一性原理研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [2].电泳沉积法制备La_2Mo_2O_9氧离子导体薄膜[J]. 稀土 2009(03)

- [3].氧离子导体La_2Mo_2O_9氧离子扩散行为的理论研究[J]. 江西理工大学学报 2013(05)

- [4].Gd~(3+)掺杂La_2Mo_2O_9的相稳定性及热导率[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [5].新型氧离子导体La_2Mo_2O_9的研究进展[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [6].红色荧光粉La_2Mo_2O_9∶Eu~(3+),W~(6+)的制备及发光性能[J]. 发光学报 2015(04)

- [7].新型氧离子导体La_2Mo_2O_9[J]. 化学进展 2010(01)

- [8].Eu~(3+)激活的La_2Mo_2O_9红色荧光粉的制备与性能[J]. 发光学报 2008(01)

- [9].W、Ba共掺杂La_2Mo_2O_9电解质材料的制备及其性能[J]. 广东化工 2018(20)

- [10].氧离子导体La_2Mo_2O_9中α→β相变非等温动力学的研究[J]. 无机化学学报 2012(07)

- [11].Al掺杂对氧离子导体La_2Mo_2O_9的氧离子扩散和导电性能影响(英文)[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [12].Sm_(0.1)Nd_(0.1)Ce_(0.8)O_(1.9)/La_2Mo_2O_9复合电解质材料的制备及性能表征[J]. 稀有金属材料与工程 2018(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bbe64e788a0ede6925832aee.html