# 白泥的综合利用

### 论文摘要

目前我国造纸工业发展迅速，而造纸原料则以非木材（草类）纤维为主，碱法制浆造纸黑液的处理以碱回收为主，从而导致产生大量的废白泥，造成了环境污染，成为了当前环保工作者关注的问题之一。本文对碱法草浆苛化白泥主要成分含量进行了分析，并根据白泥主要成份为碳酸钙这一特点，对白泥在精制碳酸钙和烟气脱硫两方面的应用进行了论述和探讨。通过实验找出白泥精制碳酸钙的最佳方法，并证明白泥做脱硫剂进行脱硫的可行性，为工程使用提供依据，并对实际生产起一定的指导作用。通过对碱法草浆苛化白泥的精制方法和工艺的研究，找出了草浆苛化白泥精制碳酸钙作造纸填料的三种简单可行的方法：水洗法、干燥法和助剂法。并通过实验得出以下结论：水洗法制得的碳酸钙的白度为84．5-85．3％（ISO）。实验室用水量为：白泥／水=1／20-40。用水量与操作方式有关。干燥法制得的碳酸钙的白度可以达到88．2％（ISO）。实验室的洗涤用水量最少为：白泥／水=1／5-10。助剂法精制碳酸钙的白度可以达到87．4％（ISO）。实验室的洗涤用水量为：白泥／水=1／10-30。通过上述三种方法得到的产品碳酸钙中，硅的含量基本稳定，残碱含量符合作为填料的要求。干燥法得到的产品碳酸钙的白度最高且耗水量最小，再综合考虑设备投资、操作简易性及生产成本等，在上述三种白泥精制方法中，干燥法是较好的工业精制白泥为造纸填料的方法。根据目前造纸厂应用白泥精制碳酸钙作为造纸填料来看，本实验得到的产品碳酸钙理论上完全可应用于造纸填料。与此同时本文还对碱法草浆苛化白泥在脱硫方面的应用进行了探讨，通过实验验证了白泥作为脱硫剂的可行性，并对白泥和普通电厂使用石灰石在脱硫方面进行比较，得出在相同条件下，若白泥和石灰石中碳酸钙含量相近，则同样重量的白泥要比石灰石脱硫效果好。本文通过实验研究证明了造纸白泥在精制碳酸钙和脱硫两方面综合利用的可行性，为造纸白泥的回收利用提供了实践依据，从而达到“以废治废”的目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 概述

- 1.2 碱回收与造纸工业的环境保护

- 1.2.1 我国碱回收的现状和取得的成果

- 1.2.2 造纸白泥的产生与主要成分

- 1.2.3 白泥应用现状

- 1.2.4 白泥精制碳酸钙

- 1.2.5 白泥在脱硫方面的应用

- 1.3 本研究的目的和意义

- 1.4 本课题主要研究内容和创新点

- 第2章 白泥组成成分分析

- 2.1 引言

- 2.2 实验方法与步骤

- 2.2.1 主要的仪器与设备

- 2.2.2 主要的药品、试剂及原料

- 2.2.3 测定方法

- 2.3 白泥成分分析结果

- 2.4 本章小结

- 第3章 白泥精制碳酸钙

- 3.1 引言

- 3.2 白泥精制碳酸钙的方法与步骤

- 3.2.1 主要的仪器与设备

- 3.2.2 产品主要成分的测定

- 3.2.3 白泥精制碳酸钙的方法与步骤

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 不同精制方法产品碳酸钙的物理性质比较

- 3.3.2 各精制方法实现条件研究

- 3.4 白泥精制工艺的优化

- 3.4.1 洗涤水温的选取

- 3.4.2 碳酸化温度的选取

- 3.5 本章小结

- 第4章 白泥在脱硫方面的应用

- 4.1 引言

- 4.2 实验仪器及实验条件

- 4.2.1 实验仪器

- 4.2.2 实验条件

- 4.2.3 实验过程及结果分析

- 4.3 结论

- 第5章 白泥精制碳酸钙产品的应用

- 第6章 结论和建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者硕士期间发表论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].造纸白泥综合利用研究进展[J]. 科技风 2018(13)

- [2].造纸白泥处理含磷污水的研究[J]. 非金属矿 2017(06)

- [3].造纸废渣集中化资源化利用新模式探讨[J]. 中国资源综合利用 2010(11)

- [4].氨碱法纯碱生产固体废弃物(白泥)产生及处理现状研究[J]. 环境 2013(S1)

- [5].造纸白泥资源化利用的可行性途径初探[J]. 三明学院学报 2018(04)

- [6].白泥在汽车密封条中的应用[J]. 武汉工程大学学报 2019(04)

- [7].白泥烟气脱硫技术与燃煤电厂工程应用[J]. 环境科学研究 2018(09)

- [8].造纸厂碱回收白泥原位改性固化处理技术[J]. 施工技术 2018(S4)

- [9].大规格白泥盘式预挂过滤机的开发与应用[J]. 纸和造纸 2018(01)

- [10].水泥窑协同处理造纸固废白泥技术及其应用[J]. 中国水泥 2019(01)

- [11].白泥超轻陶粒的制备与性能研究[J]. 矿物学报 2019(05)

- [12].造纸白泥在硅酸盐工业中的应用研究现状[J]. 硅酸盐通报 2014(02)

- [13].总溶解固体(TDS)对白泥脱硫浆液氧化影响实验[J]. 哈尔滨工业大学学报 2018(02)

- [14].造纸白泥烧结页岩多孔砖的抗压性能及弹性模量[J]. 科学技术与工程 2017(35)

- [15].制碱白泥应用于燃煤电厂湿法烟气脱硫过程的反应特性[J]. 广东电力 2018(05)

- [16].白泥作为钙质原料在硅酸盐材料中的应用[J]. 中国造纸 2014(03)

- [17].白泥坑水综合整治工程中管网工程的特点及其管理[J]. 城市建筑 2019(15)

- [18].造纸白泥表面预处理技术的发展现状与展望[J]. 纸和造纸 2016(06)

- [19].造纸白泥在烟气脱硫中的应用[J]. 中华纸业 2009(08)

- [20].白泥烟气脱硫的应用[J]. 能源环境保护 2008(03)

- [21].造纸白泥烧结页岩砖的泛霜及石灰爆裂试验研究[J]. 新型建筑材料 2019(10)

- [22].利用白泥制备蒸压砖的研究[J]. 新型建筑材料 2019(07)

- [23].白泥回收轻钙的品质及对加填与施胶的影响[J]. 湖南造纸 2015(01)

- [24].造纸白泥废料在树脂型人造石中的应用[J]. 塑料科技 2018(05)

- [25].压块法煅烧白泥制备石灰的研究[J]. 纸和造纸 2015(06)

- [26].白泥处理食品废水的应用试验研究[J]. 山东化工 2011(06)

- [27].造纸白泥活化莲藕渣制备活性炭及其表征[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [28].利用5000t/d水泥窑处理纸厂废渣的研究应用[J]. 水泥 2015(10)

- [29].螯合剂在白泥精制中的应用研究[J]. 中国造纸 2012(09)

- [30].降低氨碱厂白泥中氯离子的研究[J]. 纯碱工业 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bc057617b955ed2e450ec3db.html