# 橡胶沥青在城市道路水泥混凝土路面改造工程中的应用研究

### 论文摘要

随着我国交通运输行业的迅猛发展,车辆大型化,重载、超载现象越来越严重,普通沥青混凝路面己经无法满足现代道路运输行业对其高温稳定性、低温抗裂性、抗老化性和耐久性的要求。相比于基质沥青,橡胶沥青在高温稳定性、低温抗裂性能、抗老化性能、抗疲劳性能、抗水损等方面都有明显的改善。橡胶沥青是利用废旧橡胶粉对沥青进行改性,其特点在于资源的重复利用。橡胶沥青在市政工程中的应用既经济实用又简单有效,是建设节约型社会的体现。本文通过室内试验,研究典型橡胶沥青混合料的材料性能特点,并对橡胶沥青和典型橡胶沥青混合料进行全面的路用性能评价,实测橡胶沥青混合料的设计参数。针对城市道路面层对抗剪强度要求高的特点研究相应的橡胶沥青和橡胶沥青混合料技术;研究橡胶沥青应力吸收层技术,作为旧水泥混凝土路面加铺沥青层的防反射裂缝措施,减少和延缓反射裂缝的产生。在室内试验和试验路段的研究基础上,制定适用于广州地区城市道路建设和养护的橡胶沥青与橡胶沥青混合料的技术指标和标准,提出橡胶沥青混合料的设计方法。广州市珠吉路橡胶沥青试验工程实践证明,用橡胶沥青和其混合料所铺筑的路面,具有环保、降噪、舒适、耐久、经济等优点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国、内外研究现状

- 1.3 研究内容和方法

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 研究方法

- 1.4 基本概念

- 第二章 橡胶沥青混合料性能试验研究

- 2.1 原材料性能

- 2.1.1 沥青

- 2.1.2 集料

- 2.1.3 填料

- 2.2 橡胶沥青混合料级配设计

- 2.2.1 体积法设计步骤

- 2.2.2 RAC-13 橡胶沥青混合料级配设计

- 2.2.3 RAC-20 橡胶沥青混合料级配设计

- 2.2.4 应力吸收层沥青混合料级配设计

- 2.3 本章小结

- 第三章 广州市珠吉路橡胶沥青试验段的铺筑及性能评价

- 3.1 试验段路面结构设计方案及布置

- 3.1.1 试验段结构设计

- 3.2 材料

- 3.2.1 集料

- 3.2.2 沥青

- 3.2.3 橡胶粉

- 3.2.4 橡胶沥青

- 3.3 橡胶沥青混合料生产配合比设计

- 3.3.1 橡胶沥青混合料最终生产配合比确定

- 3.4 质量控制

- 3.4.1 橡胶沥青混合料工地抽提结果

- 3.4.2 马歇尔试验结果统计

- 3.4.3 车辙试验结果统计

- 3.5 热拌橡胶沥青混合料路面施工

- 3.5.1 橡胶沥青混合料路面施工要点

- 3.5.2 主要投入的机械设备

- 3.5.3 橡胶沥青混合料的拌和

- 3.5.4 橡胶沥青混合料的摊铺

- 3.5.5 橡胶沥青混合料的压实

- 3.5.6 橡胶沥青应力吸收层的施工

- 3.6 路面竣工检测

- 3.6.1 外观方面

- 3.6.2 其他竣工检查指标

- 3.7 试验路性能评价

- 3.8 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].节能低排放型温拌沥青混合料在寒冷地区的应用前景[J]. 吉林交通科技 2012(04)

- [2].融雪剂盐冻侵蚀作用对沥青混合料性能影响及劣化机理研究[J]. 新型建筑材料 2019(12)

- [3].公路施工中温拌沥青混合料施工要点分析[J]. 城市建筑 2019(24)

- [4].高寒地区成品橡胶沥青混合料的低温性能及评价方法[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [5].温拌沥青混合料的应用研究[J]. 城市道桥与防洪 2019(12)

- [6].冻融循环条件下两种环保型透水沥青混合料的性能衰变分析[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [7].沥青胶结料对浇筑式沥青混合料指标影响分析[J]. 公路 2020(01)

- [8].基于能量法的浇注式沥青混合料疲劳特性分析[J]. 青海交通科技 2019(06)

- [9].复合浇筑式沥青混合料在钢桥面铺装中的应用研究[J]. 市政技术 2020(01)

- [10].沥青混合料动态模量主曲线方法对比分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [11].路桥施工中沥青混合料试验检测方法[J]. 四川建材 2020(03)

- [12].基于劲度模量分析的橡胶沥青混合料疲劳寿命研究[J]. 工程力学 2020(04)

- [13].高粘沥青与沥青混合料性能对比研究[J]. 四川水泥 2020(02)

- [14].排水沥青混合料与常规上面层沥青混合料技术性对比分析[J]. 西部交通科技 2019(12)

- [15].延庆崇礼高速公路沥青混合料低温性能试验研究[J]. 科学技术与工程 2020(14)

- [16].注重理论与实践结合的《沥青与沥青混合料》教学改革探讨[J]. 科技视界 2020(14)

- [17].温拌沥青及温拌沥青混合料性能研究[J]. 交通科技 2020(02)

- [18].温拌沥青混合料在生产阶段的节能减排量化分析[J]. 材料导报 2020(S1)

- [19].细集料沥青混合料的微观形貌及界面黏附性能[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(06)

- [20].基于高黏剂改性透水沥青混合料的工艺对比研究[J]. 中外公路 2020(03)

- [21].基于沥青损伤等效的沥青混合料火烧评价方法研究[J]. 中外公路 2020(03)

- [22].基于不同温拌机理的沥青混合料性能研究[J]. 山东交通科技 2020(03)

- [23].盐雾环境作用周期变化对沥青混合料性能影响研究[J]. 公路工程 2020(04)

- [24].麦秸秆增强沥青混合料性能及机理研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(08)

- [25].冷拌沥青混合料在干线公路上面层的应用及跟踪观测研究[J]. 运输经理世界 2020(03)

- [26].温拌沥青混合料施工技术在公路工程中的应用[J]. 工程技术研究 2020(16)

- [27].温拌沥青混合料在路面工程中的应用研究[J]. 建筑技术开发 2020(16)

- [28].基于加速加载试验的温拌沥青混合料长期性能研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [29].高分子裂解物半温拌沥青混合料压实特性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(06)

- [30].高模量沥青混合料抗车辙性能研究[J]. 福建交通科技 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bc1a0f4502ffb3b73fcc3891.html