# 认知异构无线网络若干关键技术研究

### 论文摘要

随着移动网络的宽带化和宽带网络的移动化进程的不断发展,基于全IP的异构网络共存和融合已成为下一代无线网络的重要特征。泛在全IP异构融合无线网络环境下,多种网络技术并存,不同网络有各自不同的网络拓扑、传输速率、信道特性、网络容量、资源预留方式和调度机制等。如何在网络架构和业务行为模型、网络资源调度、网络效用最大化、端到端QoS保障的无缝切换等方面满足未来异构网络多样性和高质量服务的要求,成为未来异构无线网络无缝集成的关键。认知网络技术的出现为解决上述问题提供了新的思路和有效的措施。本文首先对异构无线网络的演进和发展趋势进行了总结,之后详细阐述了认知无线电及认知网络相关技术,在此基础上,对实现未来认知异构无线网络所面临的若干关键问题进行了深入的分析、整理和归纳。结合异构无线网络和认知网络的特点,本文提出了面向未来的认知异构无线网络架构CHNet,能根据用户的业务QoS需求和外界以及网络环境的变化,通过对网络参数的重新配置及智能节点间的协作,对网络的状态做出实时调整,从而保障整体网络端到端的效能以及用户端到端的业务QoS需求；基于所提出的网络架构,提出了基于模糊逻辑的认知异构网络业务行为模型。仿真结果验证了所提出的行为模型能够较好地反映出网络的业务行为,适用于未来复杂多变的网络业务环境,并对其他网络技术的研究提供支持。针对复杂异构无线网络环境下的资源调度问题,本文提出了一种具有认知能力的跨层自适应协同调度方案CACS,在物理层采用了自适应编码调制技术、在数据链路层采用了混合自动重传请求技术,同时结合了异构无线网络异构接入节点间的协同传输技术,可以有效改进非可靠网络条件下数据业务传输的质量,并提高网络资源利用率；同时提出了跨层自适应协同调度方案相应的判决算法,根据该算法,系统能够针对不同的网络情况,自适应地采取相应措施。仿真验证所提出的跨层自适应协同调度方案能够极大地提升网络吞吐量,并显著降低端到端时延和丢包率。为达到未来认知异构无线网络的效用最大化,本文提出了面向未来认知异构无线网络的完整的分布式跨层设计方案DCDS,充分考虑了分布式无线多跳网络协议栈各层的信息,建模网络效用最大化问题,并利用拉格朗日对偶分解方法,将最优化目标分解为各协议层的联合优化。仿真结果表明所提出的优化方案能够有效提高网络平均吞吐量,最大化网络的效用。针对当前异构无线网络的发展现状及未来认知异构无线网络的发展趋势,本文还提出了采用跨层设计的端到端QoS保障的无缝切换方案CSHS,基于MIH屏蔽异构网络底层差异,通过引入新的垂直切换管理单元VHM完成垂直切换智能的系统发现及切换判决,并采用网络层的FMIPv6协议来完成后续的切换执行过程。仿真结果表明所提出的无缝切换方案能够有效减小不必要的切换可能性,同时还能够降低切换时延和系统信令开销,并完全避免了切换过程中的数据丢包。最后,对全文进行总结,指出了论文工作的不足,并为下一步的研究提出了若干建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 选题背景及意义

- 1.2.1 异构无线网络发展趋势

- 1.2.2 认知无线电技术

- 1.2.3 认知网络技术

- 1.2.4 认知异构无线网络面临的机遇与挑战

- 1.3 主要工作和创新点

- 1.3.1 攻读学位期间主要工作

- 1.3.2 本文创新点

- 1.4 本文的组织结构

- 参考文献

- 第二章 认知异构无线网络架构与行为模型研究

- 2.1 引言

- 2.2 相关研究

- 2.2.1 异构无线网络架构设计方案

- 2.2.2 认知网络架构模型

- 2.3 认知异构无线网络架构

- 2.3.1 CHNet各部分组成介绍

- 2.3.2 i-Node框架及功能描述

- 2.4 基于模糊逻辑的业务行为模型

- 2.4.1 模糊逻辑基本理论

- 2.4.2 业务行为建模

- 2.4.3 仿真及验证

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 自适应协同调度机制研究

- 3.1 引言

- 3.2 研究现状

- 3.2.1 AMC技术

- 3.2.2 HARQ技术

- 3.2.3 协同技术

- 3.3 跨层自适应协同调度机制

- 3.3.1 网络模型

- 3.3.2 自适应协同调度方案

- 3.3.3 判决算法

- 3.3.4 仿真分析

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 分布式跨层设计方案研究

- 4.1 引言

- 4.2 相关研究

- 4.2.1 无线多跳网络

- 4.2.2 跨层设计

- 4.3 分布式跨层设计方案

- 4.3.1 思想来源

- 4.3.2 系统模型

- 4.3.3 问题描述

- 4.3.4 算法数学描述

- 4.4 方案实现

- 4.5 仿真验证

- 4.6 本章小结

- 参考文献

- 第五章 端到端QOS保障无缝切换机制研究

- 5.1 引言

- 5.2 研究现状及存在问题

- 5.2.1 垂直切换概述

- 5.2.2 快速移动IPv6切换技术

- 5.2.3 介质独立切换技术

- 5.3 端到端QoS保障无缝切换方案

- 5.3.1 CSHS架构模型

- 5.3.2 WLAN到WWAN的切换判决

- 5.3.3 WWAN到WLAN的切换判决

- 5.3.4 CSHS执行过程

- 5.4 仿真及分析

- 5.4.1 仿真场景设置

- 5.4.2 不必要的切换可能性分析

- 5.4.3 系统信令开销分析

- 5.4.4 切换时延分析

- 5.4.5 切换丢包率分析

- 5.5 本章小结

- 参考文献

- 第六章 总结和展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 附录1 缩略语

- 附录2 文中图表列表

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].“同题异构”促进教师专业成长[J]. 幼儿教育 2009(28)

- [2].异构柔性负荷建模调控关键技术及发展方向研究[J]. 中国电机工程学报 2019(24)

- [3].异构云环境的接入以及统一管理研究[J]. 中国新通信 2020(04)

- [4].异构无人系统协同作战关键技术综述[J]. 宇航学报 2020(06)

- [5].关于异构云系统的研究与应用[J]. 广播电视网络 2020(06)

- [6].分析FPGA推动5G异构无线网络[J]. 通讯世界 2017(06)

- [7].基于云资源异构性的资源分配研究[J]. 现代工业经济和信息化 2015(18)

- [8].“同题异构”一课三研在园本教研中的新实践[J]. 考试周刊 2011(08)

- [9].异构众核计算的“三个三”[J]. 中国教育网络 2011(09)

- [10].“同题异构”中存在的问题及对策[J]. 江苏教育学院学报(自然科学版) 2011(04)

- [11].面向异构众核超级计算机的大规模稀疏计算性能优化研究[J]. 大数据 2020(04)

- [12].面向弱匹配的跨媒异构迁移学习[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2019(11)

- [13].同题寻异构 异曲求同工——同题异构教学中的个性化尝试及思考[J]. 中学政治教学参考 2012(07)

- [14].寻找美点 探异求同——《行道树》同题异构之认识[J]. 语文学刊 2011(18)

- [15].“同题”如何“异构”[J]. 中学物理 2016(13)

- [16].“同题”如何“异构”[J]. 高中数理化 2016(20)

- [17].化学异构法生产塔格糖的研究[J]. 中国食品添加剂 2013(S1)

- [18].异构迁移学习研究综述[J]. 电信科学 2020(03)

- [19].异构混合并行计算综述[J]. 计算机科学 2020(08)

- [20].基于机器学习的异构感知多核调度方法[J]. 计算机应用 2020(10)

- [21].数字图书馆异构性成因分析及对策研究[J]. 图书情报研究 2015(03)

- [22].琢“例”中促成长 之“同”中看“异构”——听余映潮“同题异构”课有感[J]. 语文学刊 2012(11)

- [23].说“同义异构”[J]. 语文学习 2008(01)

- [24].同序替换 同质异构——新材料作文记叙文构思方法例谈[J]. 课程教育研究 2014(06)

- [25].蒋斧本《唐韵》残卷异构字研究[J]. 现代语文(语言研究版) 2008(01)

- [26].基于异构模式的云计算关键技术研究[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(21)

- [27].张家山汉简(247号墓)中的异构字[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版) 2011(03)

- [28].睡虎地秦简异构字探析[J]. 学术研究 2010(06)

- [29].海量动态异构空间标绘信息实时接入技术[J]. 国土资源遥感 2017(02)

- [30].一种新的异构无线网络安全体系结构[J]. 计算机与数字工程 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bcb7bdbf8c97da944d69096e.html