# 钛酸钾晶须增强镍磷基化学复合镀层的制备与性能研究

### 论文摘要

采用化学复合镀技术,将钛酸钾晶须（PTWs）这一新型的无机纤维引入镍磷（Ni-P）化学镀层之中。通过实验和理论分析,获得了沉积Ni-P-PTWs化学复合镀层的最优工艺条件,并提出该复合镀层的共沉积机制。在此基础上,系统研究了该复合镀层的化学性能、摩擦学性能和力学性能。正交实验优化得到的Ni-P-PTWs化学复合镀层镀覆工艺为:施镀温度86℃、PTWs质量浓度10g·L-1、搅拌速度160r·min-1、pH值4.9。该工艺下获得的Ni-P-PTWs化学复合镀层为嵌埋式结构。在实用的酸性化学镀镍工艺条件下,PTWs的Zeta电位为负值,因此在Ni-P-PTWs化学复合镀中PTWs主要依靠机械力实现吸附和共沉积。PTWs和镀件相互作用时,其吸附分为弱吸附和强吸附两个阶段,只有当PTWs的吸附强度大于临界吸附强度时,PTWs才能嵌入到镀层中。本文提出的共析量数学模型在该复合镀体系中得到实验证实。腐蚀性能检验结果表明,Ni-P-PTWs化学复合镀层的耐腐蚀性能相比于Ni-P镀层,未进一步改善,且随着复合镀层中PTWs含量的增加,复合镀层的耐蚀性下降。高温氧化性能测试表明,Ni-P-PTWs复合镀层的增重曲线符合幂函数关系,由于PTWs降低了氧化膜的致密性,使原有基质金属镀层的高温抗氧化性能下降。Ni-P-PTWs化学复合镀层的稳定结构为Ni+Ni3P+PTWs的混合结构。由于PTWs的软化效应占主导地位,导致复合镀层硬度较低。在热处理过程中,复合镀层的硬度随温度呈现单峰变化规律。由于PTWs具有一定的自润滑性能,复合镀层的摩擦因数小,而且稳定,具有良好的减摩抗磨性能。Ni-P-PTWs化学复合镀层的残余应力随镀液pH值的升高而逐渐由压应力转化为拉应力,热处理温度的升高使镀层的拉应力增大。随着镀层厚度的增加,残余应力不断减小。拉伸试验结果表明PTWs的共沉积有利于提高Ni-P-PTWs化学复合镀层的韧性,但复合镀层的断裂仍呈现脆性断裂的特征。随着PTWs含量的增加,Ni-P-PTWs复合镀试样的抗拉强度和弹性模量降低,而最大延伸率、断面收缩率和拉伸断口侧面的裂纹密度增加。纳米压痕试验结果表明随着镀层中PTWs含量的增加,复合镀层的硬度和弹性模量下降;同时,复合镀层的硬度和弹性模量随压头压入深度的增大呈渐增的趋势。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 化学复合镀技术概况

- 1.2 化学复合镀层的沉积机理

- 1.3 化学复合镀层的分类和应用

- 1.4 钛酸钾晶须增强金属基复合材料概述

- 1.5 课题的目的和内容

- 第2章 Ni-P-PTWs化学复合镀层的制备工艺

- 2.1 前言

- 2.2 试验方法

- 2.3 工艺条件对镀速的影响规律

- 2.4 工艺条件对Ni-P-PTWs镀层中PTWs复合量的影响

- 2.5 镀层的表面和断面照片

- 2.6 本章小结

- 第3章 Ni-P-PTWs化学复合镀层的沉积机理

- 3.1 前言

- 3.2 PTWs在镀液中的Zeta电位

- 3.3 Ni-P-PTWs化学复合镀层的共沉积机理

- 3.4 本章小结

- 第4章 Ni-P-PTWs化学复合镀层的化学性能

- 4.1 前言

- 4.2 试验方法

- 4.3 实验结果与讨论

- 4.4 本章小结

- 第5章 Ni-P-PTWs化学复合镀层的硬度与摩擦学性能

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.3 Ni-P-PTWs化学复合镀层的硬度

- 5.4 Ni-P-PTWs化学复合镀层的摩擦学性能

- 5.5 本章小结

- 第6章 Ni-P-PTWs化学复合镀层的残余应力

- 6.1 前言

- 6.2 X射线衍射法测定残余应力的基本原理

- 6.3 实验方法

- 6.4 Ni-P-PTWs化学复合镀层的残余应力变化规律

- 6.5 本章小结

- 第7章 Ni-P-PTWs化学复合镀层的拉伸性能

- 7.1 前言

- 7.2 试验方法

- 7.3 Ni-P-PTWs化学复合镀层的拉伸性能

- 7.4 本章小结

- 第8章 纳米压痕法研究Ni-P-PTWs化学复合镀层的力学性能

- 8.1 前言

- 8.2 实验方法

- 8.3 试验结果与分析

- 8.4 本章小结

- 第9章 结论与展望

- 9.1 结论

- 9.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].镍基与铜基碳化硅复合镀层制备技术发展现状[J]. 热喷涂技术 2020(02)

- [2].低碳钢表面化学复合镀层制备及性能研究[J]. 铸造技术 2018(07)

- [3].金属基纳米复合材料不同复合镀层研究综述[J]. 山东化工 2018(12)

- [4].温度对电沉积纯银镀层和纯银/银石墨复合镀层磨损性能和行为的影响[J]. 摩擦学学报 2017(02)

- [5].电沉积制备镍基复合镀层的研究进展[J]. 表面技术 2017(05)

- [6].船用柴油机活塞杆表面微粒增强镍基复合镀层的制备及其性能分析[J]. 电镀与环保 2017(03)

- [7].电沉积Cu-Ni-Sn-Al_2O_3复合镀层及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(05)

- [8].电沉积法制备碳纳米管/黑镍复合镀层[J]. 真空科学与技术学报 2016(06)

- [9].户外高压隔离开关用银石墨复合镀层的耐蚀性和抗硫性能[J]. 腐蚀与防护 2016(06)

- [10].靶电流对磁控溅射减摩复合镀层组织与性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2016(06)

- [11].摩擦电喷镀nano-Al_2O_3/Ni复合镀层的制备及表征[J]. 功能材料 2016(S1)

- [12].塑料模具的复合镀层工艺及性能研究[J]. 科技创新与应用 2013(30)

- [13].纳米碳管化学复合镀层组织、沉积机理及性能[J]. 黑龙江科技学院学报 2010(01)

- [14].硼酸铝晶须增强镍磷基化学复合镀层的力学性能研究[J]. 材料研究与应用 2008(02)

- [15].超声波对电沉积复合镀层的影响[J]. 电镀与环保 2019(02)

- [16].Ni-P/nano-Al_2O_3复合镀层的制备及性能[J]. 电镀与精饰 2018(08)

- [17].银石墨复合镀层的摩擦磨损性能和导电能力[J]. 中国表面工程 2016(06)

- [18].电沉积制备铜基复合镀层的研究进展[J]. 电镀与环保 2014(03)

- [19].碳纳米管/锡铅合金复合镀层的滑动磨损特性[J]. 材料保护 2013(05)

- [20].磁控溅射制备碳/铬复合镀层的结构特征及自润滑性能[J]. 机械工程材料 2011(03)

- [21].电沉积nano-Al_2O_3/Ni+Co梯度复合镀层[J]. 吉林大学学报(工学版) 2009(S1)

- [22].镍、磷和空心微珠复合镀层摩擦磨损性能研究(英文)[J]. 深圳大学学报(理工版) 2008(02)

- [23].化学复合镀层激光处理后基材组织与性能的研究[J]. 金属热处理 2008(09)

- [24].电沉积铜基纳米碳化硅复合镀层实验研究[J]. 电镀与精饰 2016(11)

- [25].电沉积制备铜-锡-PTFE自润滑复合镀层工艺参数对其性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(11)

- [26].稀土铼元素对高温自润滑复合镀层性能的影响[J]. 中国表面工程 2008(05)

- [27].氨基磺酸镍/碳化硅复合镀层组织及硬度分析[J]. 金属功能材料 2020(01)

- [28].电刷镀镍–钨–二硫化钼复合镀层的组织和耐摩擦磨损性能[J]. 电镀与涂饰 2019(07)

- [29].超声辅助换向脉冲喷射电沉积钴–碳化铬复合镀层[J]. 电镀与涂饰 2017(17)

- [30].电沉积镍基复合镀层的研究概况[J]. 机械工程与自动化 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bcedf34da8efc6253dacd98b.html