# 球床多孔介质通道高速区流动特性研究

### 论文摘要

本文以球床水冷反应堆为研究背景,对管内填充玻璃球构成的球床多孔介质通道内单相水紊流区的流动特性进行了研究。实验采用的不锈钢管的内径为50mm,填充玻璃球直径分别为2mm、3mm、5mm和8mm,相应的孔隙率为0.379、0.39、0.397、0.408。实验在常压下进行,流量范围为0.6~10m3/h。多孔介质内的流动特性计算中比较常用的公式为Ergun方程。通过与实验数据对比分析,结果表明在Forchheimer区,传统Ergun经验公式和Macdonald经验公式能够较好的预测流体在多孔介质中的压降,尤其是空隙率较小的情况实验值与经验公式符合的很好,并且随着雷诺数的增加实验值与经验值的吻合更好。在紊流区,传统Ergun经验公式和Macdonald经验公式与实验值出现很大偏差,所以紊流区中不可以用经验公式进行预测。在紊流区,本文以实验值为基础,对Ergun型经验公式的常系数进行了重新拟合得到了较合理的公式。并对紊流区中流动机理进行了分析,随着雷诺数的增大粘性份额不断减小,惯性力所占份额随着雷诺数的增大不断增大,在紊流区中只有2mm的粘性份额与惯性份额有一定交叉,其他小球的惯性份额始终高于粘性份额。本文最后用分形理论分别对Forchheimer区和紊流区进行了分析。结果表明分形理论值在Forchheimer区和紊流区中比传统Ergun型经验公式据有更准确的预测值,而且比Ergun型经验公式有更准确的物理意义。从分形理论可以看出,不仅与流速,空隙率有关,而且孔隙大小,相分形维数,迂曲度分形维数对压力的损失有不可替代的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 多孔介质理论中的一些基本概念

- 1.2.1 多孔介质的定义

- 1.2.2 多孔介质的参数

- 1.3 研究概况

- 1.3.1 理论研究现状

- 1.3.2 多孔介质中紊流的研究现状

- 1.4 本文的选题与主要工作

- 第2章 实验系统和实验设计

- 2.1 实验装置系统

- 2.1.1 循环水系统

- 2.1.2 测量系统

- 2.2 实验段

- 2.3 实验台的调试与安装

- 2.3.1 实验回路的安装与调试

- 2.3.2 测量仪表的安装

- 2.3.3 测量仪表的标定

- 2.4 实验操作步骤及注意事项

- 2.4.1 实验操作步骤

- 2.4.2 实验注意事项

- 2.5 本章小结

- 第3章 颗粒堆积型多孔介质内流动的基本理论

- 3.1 颗粒堆积的多孔介质的孔隙结构的描述

- 3.2 Darcy 定律

- 3.3 Ergun 方程

- 3.4 毛细管束模型

- 3.5 本章小结

- 第4章 球床多孔介质阻力压降实验研究

- 4.1 流区的划分

- 4.2 对已有经验公式的对比分析

- 4.2.1 Forchheimer 区阻力压降与Ergun 型经验公式的对比分析

- 4.2.2 紊流区与Ergun 型经验公式的对比分析

- 4.3 阻力压降公式的拟合

- 4.3.1 紊流区压降公式的拟合

- 4.3.2 常规阻力系数模型

- 4.4 流动机理分析

- 4.4.1 紊流区中惯性份额与粘性份额的变化

- 4.4.2 紊流区数值计算

- 4.5 本章小结

- 第5章 分形理论对多孔介质输运性质的分析

- 5.1 多孔介质输运性质分形分析的基本理论基础

- 5.1.1 沿多孔介质通道的粘性能损失

- 5.1.2 沿多孔介质通道的惯性能损失

- 5.1.3 总能量损失

- 5.2 分形模型与实验结果的对比分析

- 5.2.1 Forchheimer 区阻力压降与分形模型的对比分析

- 5.2.2 紊流区与分形模型的对比分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].离心泵小流量工况下的内部流动特性[J]. 山西农经 2016(18)

- [2].剪切条件下单裂隙细观流动特性研究[J]. 水利与建筑工程学报 2020(01)

- [3].不同气压下发动机主油道润滑油流动特性研究[J]. 农业装备与车辆工程 2020(08)

- [4].微小尺度典型冷却结构的相似流动特性研究[J]. 热能动力工程 2017(03)

- [5].粒度级配对粉煤流动特性的影响研究[J]. 煤炭技术 2017(05)

- [6].水平换热通道自然循环流动特性分析[J]. 热能动力工程 2017(09)

- [7].弹舱流动特性数值模拟及风洞试验研究[J]. 空气动力学学报 2009(03)

- [8].车用发动机润滑油流动特性研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [9].突扩管内部水环流动特性的数值研究[J]. 炼油技术与工程 2020(09)

- [10].湿颗粒流化床流动特性的实验研究[J]. 工程热物理学报 2017(06)

- [11].某型燃气轮机压气机至透平前径向内抽气流动特性研究[J]. 机械工程师 2017(05)

- [12].窄裂纹通道流动特性数值计算研究[J]. 舰船科学技术 2018(15)

- [13].不同射流孔数流化床流动特性的数值模拟[J]. 电力科学与工程 2012(11)

- [14].液固系统流动特性试验研究装置的改进[J]. 广西轻工业 2008(07)

- [15].插入芯体的螺旋型波纹管液氮流动特性仿真研究[J]. 低温与超导 2019(12)

- [16].气体发动机进气管流动特性分析[J]. 内燃机与配件 2017(03)

- [17].CPU吸热盒传热与流动特性研究及其优化[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [18].通断微通道流动特性的数值模拟研究[J]. 低温与超导 2020(07)

- [19].冰浆在水平直管中流动特性研究[J]. 制冷与空调 2016(11)

- [20].上卓沟泥石流流动特性及流体—结构流固耦合数值模拟研究[J]. 水利学报 2015(S1)

- [21].航电设备内冷通道扩展表面的传热与流动特性研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2013(08)

- [22].润湿性对水在微管和岩芯中流动特性的影响[J]. 科学通报 2009(07)

- [23].气液射流反应流动特性的数值研究[J]. 西安交通大学学报 2020(03)

- [24].花柄管管内单相传热与流动特性的实验与数值研究[J]. 制冷与空调(四川) 2019(05)

- [25].动压载荷下受限纳米水膜流动特性的分子动力学仿真研究[J]. 摩擦学学报 2016(06)

- [26].鼓泡床取热器流动特性的数值模拟[J]. 广东化工 2015(17)

- [27].丹东百特科技有限公司[J]. 中国粉体工业 2013(01)

- [28].大口径活塞套筒式调流调压阀流动特性分析[J]. 水利学报 2019(04)

- [29].流化床锅炉气固流动特性数值模拟研究[J]. 低温与超导 2019(09)

- [30].非能动IVR-ERVC试验装置的流动特性初步研究[J]. 核技术 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bcf0fb8a19f6fa7be23b3b33.html