# 基于神经网络的灵巧手交叉耦合控制研究

### 论文摘要

作为机器人系统中最重要的末端执行器,灵巧手一直以来都是机器人领域研究的热点,对多指灵巧手控制的研究在提高整个机器人系统的性能方面具有重要的意义。本文结合国家科技部(863计划)项目“新一代五指仿人灵巧手及其协调控制的研究”,在HIT/DLR II灵巧手及其实时控制平台上,以提高手指的位置跟踪精度为目标,将交叉耦合控制方法应用于手指关节控制,并基于神经网络研究耦合控制参数的自整定方法。手指基关节的运动由两个电机共同耦合驱动,由于电气及机械加工上存在不同,无法保证两电机运动的同步性。PID控制等常用的串联机器人位置控制方法,其控制目标针对的是独立驱动器的位置误差,未考虑多驱动器耦合运动时的同步误差。因此上述位置控制方法并不完全适用于手指基关节,会对手指的位置跟踪精度及操作性能造成影响,进而影响灵巧手的抓取性能。本文在对灵巧手的硬件及通信系统进行研究后,重点对由于基关节两电机不同步而造成的耦合误差进行分析。通过将耦合误差引入控制量中进行补偿,设计基关节驱动空间的交叉耦合控制器,以提高手指的轨迹跟踪精度;此外构建手指的仿真系统并对算法进行仿真验证。交叉耦合控制器中控制参数较多,对于时变及非线性系统难以实现精确调整。针对上述问题,本文在构建的仿真系统中研究各耦合控制参数对控制性能的影响;而后利用神经网络强大的非线性映射及自学习能力,根据神经网络的反向传播算法调节耦合控制参数;通过引入同步误差的二次型,对BP算法的性能指标函数进行改进,使同步误差快速收敛。仿真实验表明,通过神经网络的参数调节器的构建,实现了耦合控制参数的自整定,提高了灵巧手对环境的适应性。此外,为了进一步提高位置控制精度,对手指关节进行了摩擦参数辨识及补偿。最后通过实验验证了上述控制算法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 多指灵巧手的研究现状

- 1.3 多指手的控制方法概述

- 1.3.1 位置控制策略

- 1.3.2 力控制策略

- 1.4 交叉耦合控制

- 1.5 课题来源及主要研究内容

- 第2章 多指灵巧手的电气及通信系统

- 2.1 引言

- 2.2 电源及驱动系统

- 2.2.1 电源系统

- 2.2.2 电机驱动系统

- 2.3 传感器信息采集系统

- 2.3.1 巨磁阻位置传感器

- 2.3.2 触觉传感器

- 2.4 通信系统

- 2.4.1 SPI通信设计

- 2.4.2 SCI通信设计

- 2.5 本章小结

- 第3章 手指的交叉耦合控制研究

- 3.1 引言

- 3.2 手指基关节耦合误差分析

- 3.2.1 运动空间中手指的位置误差

- 3.2.2 驱动空间中基关节耦合误差分析

- 3.3 基关节交叉耦合控制器

- 3.4 MATLAB仿真

- 3.4.1 手指仿真系统的建立

- 3.4.2 仿真结果

- 3.5 耦合控制参数的调整规律

- 3.5.1 耦合控制率参数的研究

- 3.5.2 其它耦合参数的研究

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于神经网络的耦合参数整定研究

- 4.1 引言

- 4.2 交叉耦合控制算法的离散化

- 4.3 基于BP算法的耦合控制参数自整定

- 4.3.1 BP神经网络简介

- 4.3.2 BP神经网络参数自整定算法

- 4.4 基于RBF神经网络的手指雅克比信息辨识器的设计

- 4.4.1 RBF神经网络的结构

- 4.4.2 RBF神经网络调节器算法设计

- 4.5 MATLAB仿真

- 4.6 本章小结

- 第5章 基于摩擦补偿的手指位置控制实验

- 5.1 引言

- 5.2 基于QNX的实时控制平台

- 5.3 手指关节摩擦参数辨识及补偿实验

- 5.3.1 关节摩擦参数辨识

- 5.3.2 数据处理与摩擦补偿实验

- 5.4 位置控制实验

- 5.4.1 交叉耦合控制实验

- 5.4.2 神经网络交叉耦合控制实验

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].模糊交叉耦合控制在跟踪雷达伺服系统中的应用[J]. 机械与电子 2020(06)

- [2].机械臂的分数阶交叉耦合同步策略研究[J]. 机械科学与技术 2020(08)

- [3].交叉耦合补偿在飞机水平安定面疲劳试验中的应用[J]. 工程与试验 2020(03)

- [4].交叉耦合帐篷映像格子模型的改进及性能分析[J]. 北京石油化工学院学报 2013(04)

- [5].基于多层模糊控制的交叉耦合补偿方法的研究及应用[J]. 机械设计 2012(01)

- [6].矿用电缆卷放车电动机交叉耦合控制方法[J]. 工矿自动化 2020(09)

- [7].基于加权交叉耦合的多电机同步控制研究[J]. 电气传动 2015(09)

- [8].基于高精度轮廓误差估计的交叉耦合控制[J]. 机械工程学报 2014(03)

- [9].基于交叉耦合映像格子的图像加密方案的设计[J]. 信息与控制 2011(06)

- [10].四轮毂电机交叉耦合同步控制策略研究[J]. 机械设计与制造 2020(07)

- [11].基于化学发光免疫分析仪三轴取样模型的交叉耦合控制[J]. 科技与创新 2018(01)

- [12].基于改进型的交叉耦合双电机同步控制方法[J]. 大连民族大学学报 2017(05)

- [13].基于非线性积分滑模的交叉耦合控制研究[J]. 国外电子测量技术 2020(01)

- [14].滤棒定长分切系统交叉耦合自抗扰控制[J]. 微电机 2015(03)

- [15].基于交叉耦合映像格子时空混沌的S盒设计[J]. 应用科学学报 2015(04)

- [16].基于功耗约束的电容交叉耦合低噪声放大器[J]. 科技信息 2013(14)

- [17].一类交叉耦合抛物型方程组解的整体存在及爆破问题[J]. 兰州理工大学学报 2011(04)

- [18].雷达伺服变增益交叉耦合协调控制研究[J]. 兵工自动化 2011(01)

- [19].基于模糊PID控制器的多电机交叉耦合控制同步控制系统设计[J]. 电工技术 2019(06)

- [20].多线切割机的无模型自适应交叉耦合控制[J]. 控制工程 2012(01)

- [21].两轴运动平台交叉耦合控制系统研究与分析[J]. 煤矿机械 2008(09)

- [22].基于交叉耦合控制的双轴轮廓加工系统设计研究[J]. 电气自动化 2018(04)

- [23].改进型相邻交叉耦合结构的多电机同步控制[J]. 包装工程 2017(03)

- [24].基于交叉耦合结构的轮廓控制器设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(04)

- [25].一种低功耗全差分交叉耦合环形振荡器设计[J]. 固体电子学研究与进展 2014(01)

- [26].基于相邻交叉耦合的四缸升降同步控制[J]. 液压气动与密封 2019(09)

- [27].一类交叉耦合抛物型方程组正解的爆破性质[J]. 福建工程学院学报 2012(06)

- [28].一种基于交叉耦合控制的串联机器人笛卡尔空间轨迹跟踪方法[J]. 机械与电子 2010(10)

- [29].基于交叉耦合结构的同步控制器设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(09)

- [30].基于遗传算法的交叉耦合控制器优化设计[J]. 机械设计与制造 2018(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bd082f5ddee7054e9952505c.html