# 纳米尺度金属—有机骨架材料的快速制备及其性质研究

### 论文摘要

金属有机骨架化合物是一类通过金属离子／团簇和有机配体自组装而形成的骨架材料。这类材料不仅具有与传统的沸石分子筛类似的多孔晶体结构,而且它可以通过定向的选择金属中心和对有机配体的剪裁修饰,获得微孔（小于2nm）或介孔（2-50nm）尺寸的孔道和孔穴。MOFs具备结构稳定、比表面积大、孔道多样性等特点,在储存气体、催化、分离、磁力、荧光传感等方面有广泛的潜在应用。通常合成金属-有机骨架材料和纳米级的金属-有机骨架的方法有低压蒸汽法或溶剂扩散法、水热法、溶剂热法,但是使用这些传统的方法反应和结晶需要较长的时间。为了使得MOF的合成变得非常的简单和高效率,目前常用的方法如微波法,超声合成法等,可以对MOF材料的形貌大小进行调控,也可以用来合成新颖的结构。在本论文中,我们使用膨胀石墨辅助水热合成和超声合成法金属-有机骨架纳米晶,具有简便和环境友好等特点。本论文的主要研究内容如下：1.与传统合成方法相比,我们以膨胀石墨（EG）为模板,采用水热法设计合成MIL-101（Cr）晶体材料,可以大大缩短反应时间。应用比表面及孔隙分析仪、X射线粉末衍射仪和扫描电子显微镜对晶体材料的比表面积、孔隙结构、晶形结构以及其外观形貌等参数进行分析表征,研究模板剂EG添加量对MIL-101（Cr）晶体骨架、比表面积和孔隙结构等性能的影响,总结出合成MIL-101（Cr）材料所需的最适工艺条件。这种合成方法由于EG的加入,可以加快晶核生成,使MIL-101（Cr）能够迅速生长成八面体形状。2.采用水热法设计合成EG／MOFs[MIL-53（Cr）,]复合材料。该方法在缩短反应时间的同时,还能够得到MIL-53（Cr）与EG复合的层状结构。考察载体EG的添加量对MIL-53（Cr）晶体尺寸与形貌进行设计与调控,随着EG量的变化,复合物的形貌发生从八面体、纳米棒到纳米片的变化,探索合成过程中EG对MIL-53（Cr）的可控制备。复合材料对苯胺水溶液的吸附吸附试验表明,复合物对苯胺吸附具有吸附协同作用,吸附性能优于前躯体。3.我们在超声条件下成功快速合成了以Tb（III）为金属中心,以1,3,5-苯甲酸为配体,具有一维结构的MOF[Tb（1,3,5-btc）（H2O）6]n纳米晶。并考察超声时间与纳米晶形貌之间的关系,随着反应时间的增长,产物由短棒转变为纳米线。荧光性质表明,[Tb（1,3,5-btc）（H20）6]n纳米晶对芳香胺具有高度敏感性质,同时研究了[Tb（1,3,5-btc）（H20）6]n纳米晶材料对有机胺的选择性及其荧光传感性质。结果表明,[Tb（1,3,5-btc）（H20）6]n纳米晶对芳胺分子具有高度的敏感,这对设计新颖的对混合有机胺废水中芳胺分子敏感的荧光传感器,具有潜在的应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 纳米孔洞金属-有机骨架材料及其研究进展

- 1.3 纳米孔洞金属-有机骨架的制备与表征

- 1.3.1 纳米孔洞金属-有机骨架的制备方法

- 1.3.2 纳米孔洞金属-有机骨架常见的表征手段

- 1.4 纳米孔洞金属-有机骨架的应用

- 1.4.1 催化

- 1.4.2 气体储存与选择性吸附

- 1.4.3 光学、电学与磁学材料

- 1.5 本课题的选题目的、研究意义及主要研究成果

- 1.5.1 本课题的选题目的和研究意义

- 1.5.2 本课题的主要研究内容

- 参考文献

- 第二章 膨胀石墨/纳米孔洞金属/有机骨架复合材料的设计、合成及其对有机胺的吸附协同效应

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 表征方法与手段

- 2.2.3 膨胀石墨的制备

- 2.2.4 膨胀石墨/MIL-53（Cr）的合成

- 2.2.5 标准曲线的绘制

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 膨胀石墨/MIL-53（Cr）的粉末X-射线衍射

- 2.3.2 膨胀石墨/MIL-53（Cr）的扫描电镜和透射电镜

- 2.3.3 膨胀石墨/MIL-53（Cr）对有机胺的吸附协同效应

- 2.4 结论

- 参考文献

- 第三章 膨胀石墨模板法快速制备MIL-101（Cr）材料

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验试剂

- 3.2.2 表征方法与手段

- 3.2.3 MIL-101（Cr）的合成

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 MIL-101（Cr）的粉末X-射线衍射

- 3.3.2 MIL-lOl（Cr）的扫描电镜和透射电镜

- 3.3.4 MIL-lOl（Cr）的合成条件和氮气吸附性质

- 3.4 结论

- 参考文献

- 第四章 超声合成纳米孔洞金属-有机骨架纳米线及其荧光性质研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验试剂

- 4.2.2 表征方法与手段

- 4.2.3 [Tb（1,3,5-btc）（H2O）6]n纳米线的超声合成

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 ITb（1,3,5-btc）（H2O）6]n纳米线的X-射线衍射

- 4.3.2 [Tb（1,3,5-btc）（H2O）6]n纳米线的扫描电镜

- 4.3.3 [Tb（1,3,5-btc）（H2O）6]n纳米线的荧光光谱

- 4.3.4 [Tb（1,3,5-btc）（H2O）6]n对有机胺的选择性

- 4.3.5 [Tb（l,3,5-btc）（H20）6]n 对芳胺的敏感

- 4.4 结论

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bd0e94e5a3a7e44bed436a61.html