# 单周期控制软件开关Boost变换器PFC技术的研究

### 论文摘要

开关电源是为用电设备提供直流电源的一种电力电子装置,获得越来越广泛的应用。但由此产生的网侧输入功率因数降低和谐波污染等问题也日趋严重,功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)技术可有效地减少网侧输入电流谐波含量并提高电源功率因数,正成为电力电子研究的热点之一。在各种用于PFC变换器的电路拓扑中,Boost变换器因其拓扑结构简单、变换效率高、控制策略易实现等优点,被广泛应用于PFC电路中。Boost PFC变换器基本都是工作于不连续导电模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)和连续导电模式(Continuous Conduction Mode, CCM)。目前,大多采用平均电流控制来达到功率因数校正的目的,但平均电流控制中需要检测输入电压、电感电流、输出电压,并且使用乘法器来实现,使得系统控制复杂,投资增加。单周期控制技术和软开关技术都是近些年来被提出的用于PFC的新型技术,单周期控制(One Cycle Control, OCC)作为一种新型的控制方式在功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)电路中得到广泛地应用。单周期控制是一种新兴的非线性控制技术,与传统线性控制相比,它考虑到了开关非线性的影响,更适合对开关变换器的控制,能使系统有更快的动态响应、更强的鲁棒性和更好的输入波动抑制特性,并且单周控制PFC技术不需要乘法器,无需采样输入电压,简化了控制电路的设计。而软开关技术的应用对于降低开关损耗,进而提高开关频率,无疑起到极为重要的作用。本文采用的基于单周期控制的软开关Boost PFC变换器,在深入分析了单周期控制原理的基础上,将无源无损软开关技术应用于Boost PFC变换器中。本文第二章详细介绍了无源无损软开关的工作过程,第三章主要分析了用单周期控制的Boost结构有源功率因数校正电路,推导出单相Boost结构APFC的单周期控制方程,并用基本的电路实现这种控制,和其他的APFC控制电路相比,电路结构大大简化。第四章结合单周期控制芯片IR1150,采用分立元器件搭建了IR1150的主要控制电路,进行了主电路和控制电路的主要参数设计。最后通过Saber仿真验证了本论文设计的单周期控制的Boost APFC电路无论在稳态还是暂态,都能保持受控量的平均值恰好等于或正比于给定值,即能在一个开关周期内有效抵制系统的扰动,具有极快的瞬态响应,能实现很高的功率因数、很低的谐波分量、且控制电路简单。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 有源功率因数校正（APFC）的提出

- 1.2 功率因数技术概述

- 1.2.1 功率因数的定义

- 1.2.2 谐波电流的危害

- 1.3 功率因数校正电路的实现方法

- 1.3.1 CCM Boost PFC变换器

- 1.3.2 DCM Boost PFC变换器

- 1.3.3 PFC变换器的现状和发展趋势

- 1.4 课题的研究意义

- 1.5 本文主要研究内容

- 第2章 无源无损软开关变换技术

- 2.1 软开关技术的基本概念

- 2.2 软开关技术的分类

- 2.3 无源无损软开关技术

- 2.4 无源无损缓冲电路的分类

- 2.5 无源无损软开关工作原理

- 2.6 小结

- 第3章 单周期控制Boost变换器APFC原理

- 3.1 引言

- 3.2 单周期控制技术的基本理论

- 3.3 固定频率的单周期控制技术

- 3.4 单周期控制Boost变换器APFC原理

- 3.4.1 Boost变换器功率级输入输出关系

- 3.4.2 单周期控制Boost变换器APFC工作原理

- 3.4.3 稳定性分析

- 3.4.4 单周期控制的抵抗扰动的能力分析

- 3.5 小结

- 第4章 单周控制的软开关Boost结构APFC电路设计

- 4.1 引言

- 4.2 单周期控制芯片IR1150的应用

- 4.2.1 单周期控制芯片IR1150的功能

- 4.2.2 IR1150控制Boost有源功率因数校正功能的实现

- 4.3 主电路设计

- 4.3.1 电路设计条件

- 4.3.2 最大输入功率和电流计算

- 4.3.3 主回路电路参数设计

- 4.3.4 功率器件的选择

- 4.3.5 无源无损缓冲电路的设计

- 4.4 控制电路的设计

- 4.4.1 采样电阻的设计

- 4.4.2 电压反馈回路设计

- 4.4.3 复位积分器的设计

- 4.5 小结

- 第5章 基于单周控制的软开关Boost结构APFC仿真

- 5.1 基于单周期控制Boost APFC电路仿真模型

- 5.2 对于软开关工作性能仿真验证

- 5.3 单周期控制仿真

- 5.3.1 单周期控制电路波形仿真

- 5.3.2 输入电压在峰值和过零点时开关展开波形

- 5.3.3 单周期控制Boost PFC稳态仿真波形

- 5.3.4 单周期控制Boost PFC瞬态仿真波形

- 5.4 单周期控制出现DCM模式原因分析

- 5.5 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].带恒功率负载的Boost变换器建模与稳定性分析[J]. 集美大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].新型交错并联boost变换器的研究[J]. 电子设计工程 2020(06)

- [3].带恒功率负载的Boost变换器非线性控制[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [4].一种基于Boost变换器的蓄电池并网放电系统研究[J]. 浙江电力 2016(12)

- [5].Boost电路寄生参数影响分析与验证[J]. 电力电子技术 2017(08)

- [6].多相交错并联Boost功率因数校正器的研究[J]. 电子科技 2016(05)

- [7].级联Boost变换器输出电压纹波分析[J]. 电源技术 2015(01)

- [8].基于状态关联性的Boost变换器混沌与反混沌控制[J]. 物理学报 2015(04)

- [9].基于H桥Boost电路能馈型直流电子负载研制[J]. 电器与能效管理技术 2020(09)

- [10].基于时间尺度的Boost变换器自抗扰控制[J]. 测控技术 2017(06)

- [11].基于BOOST软件的柴油机典型故障模拟[J]. 水运管理 2014(08)

- [12].基于交错并联控制的Boost电路的优化方法[J]. 计算机测量与控制 2015(09)

- [13].双Boost并联输出型逆变器研究[J]. 电力电子技术 2020(11)

- [14].反极性Boost开关调整器的原理与设计[J]. 科技创新与应用 2014(30)

- [15].临界导电模式下BOOST变换器功率因数校正电路设计[J]. 机电工程 2011(05)

- [16].单相Boost型SPWM并网逆变器研究[J]. 电力电子技术 2016(01)

- [17].一种有源箝位交错并联Boost电路的研究[J]. 电气自动化 2016(04)

- [18].适用于光伏发电的新型交错并联Boost变换器[J]. 电力电子技术 2015(02)

- [19].基于Boost变换器的最大功率控制器设计[J]. 电气应用 2014(18)

- [20].交错并联Boost功率因数校正器设计[J]. 重庆电力高等专科学校学报 2014(05)

- [21].有源箝位软开关全桥Boost变换器[J]. 电源学报 2013(02)

- [22].燃料电池车用大功率软开关Boost变换器[J]. 电力电子技术 2013(06)

- [23].Boost电路在光伏发电系统中的应用[J]. 电源技术 2012(03)

- [24].基于Boost消息机制研究与实现[J]. 电脑编程技巧与维护 2012(20)

- [25].基于单周期控制的双频Boost功率因数校正变换器[J]. 低压电器 2011(12)

- [26].基于单周期控制的Boost变换器功率因数校正技术的研究[J]. 工矿自动化 2010(03)

- [27].基于BOOST软件对某款汽油机排气歧管的优化[J]. 汽车技术 2010(04)

- [28].一种改进型两相交错并联Boost变换器[J]. 电机与控制学报 2010(07)

- [29].基于状态空间平均法分析BOOST变换器的稳定性[J]. 科技信息 2009(03)

- [30].一种基于Boost电路的新型矩阵变换器的研究[J]. 湘潭大学自然科学学报 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bd2364ab1c74540aa8c1297b.html