# 改善纳米TiO2光催化性能的合成方法研究

### 论文摘要

近年来,半导体催化剂因其在空气净化、有害污染物治理和水清洁等环境方面的广泛应用而备受关注。在众多的半导体氧化物光催化剂中,TiO2因其氧化能力强、廉价、物理化学性质稳定而成为被广泛应用的光催化剂之一。然而,TiO2在实际应用中仍然存在着量子效率和可见光利用率低等问题,极大的限制了TiO2的发展。本论文针对TiO2光催化领域存在的这些问题,通过改善合成方法和优化实验条件制备出不同系列的光催化剂,研究了晶相结构、比表面积等性质对光催化活性的影响本质,为进一步发展高活性纳米TiO2光催化剂的制备方法积累经验。本论文的主要内容如下:发展了以十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）和氨水协同作用制备高活性纳米TiO2光催化剂的方法。用该方法制备的TiO2具有小晶粒、大比表面积、晶化程度高的优点,从而大大提高了光催化剂的催化活性。这种方法是在钛酸四丁酯水解得到的纳米晶和CTAB共存的条件下,经过水热和氨水回流处理,焙烧后制得小晶粒尺寸、大比表面积、晶化程度好的高活性纳米TiO2光催化剂。在制备的过程中,CTAB抑制纳米粒子聚集并组装TiO2纳米晶,氨水除与TiO2纳米粒子有较强的相互作用外,在回流处理过程中还增强了CTAB与TiO2纳米粒子的相互作用,这种CTAB与氨水间的协同作用极大地阻碍了TiO2纳米粒子间的进一步接触,提高了TiO2的热稳定性,抑制了在焙烧过程中晶粒的增长、聚集、比表面积降低和相转变的发生,使TiO2在保持较小晶粒和较大比表面积的同时,仍然具有较适宜的晶化度,通过这种方法制备的TiO2显示出了比Degussa P25更高的光催化活性。发展了CTAB和乙二胺协同作用制备高活性纳米TiO2光催化剂的方法。采用这种方法同样制备了小晶粒、大比表面积、晶化程度高的纳米TiO2,这种方法中用乙二胺代替氨水主要是为了克服氨水易分解、成本高以及所带来的操作繁琐等缺点,并对CTAB和乙二胺协同作用制备高活性纳米TiO2的合成机理进行了分析。所制备的纳米TiO2的光催化活性显著高于Degussa P25,这为进一步制备高活性的纳米TiO2提供了新的合成思路。发展了改变溶剂极性制备晶相组成可控的介孔TiO2的合成方法。该方法通过改变溶剂的极性（水和乙醇的比例）制备了纯锐钛矿以及锐钛矿和板钛矿比例可调的一系列介孔TiO2。结果表明溶剂极性的不同会引起TiO2中锐钛矿和板钛矿的相对含量、晶粒尺寸和比表面积的变化,研究了晶相结构、组成、比表面积等性质对光催化活性的影响。发展了以高热稳定性、小晶粒、大比表面积TiO2作为原材料制备氮掺杂TiO2可见光催化剂的方法。这种方法是将按照本论文第5章的实验方法制备的锐钛矿TiO2在空气中800℃焙烧后直接降至某一温度,通入NH3/N2的混合气,并在此温度下保持一定时间制备了氮掺杂TiO2。结果表明,该方法可以有效地掺氮而同时保持原有的锐钛矿结构以及小晶粒、大比表面积的优点。氮掺杂后的TiO2明显拓展了可见光响应范围,制备的适当氮掺杂量的TiO2在保持较高的紫外光催化活性的基础上显著提高了可见光催化活性,显现出比同样条件下进行氮掺杂的Degussa P25高很多的光催化活性。发展了ZrO2改性的硫掺杂介孔TiO2可见光催化剂的制备方法。该方法是在蒸发诱导自组装的基础上,通过加入硫脲和氧氯化锆制得具有可见光响应的硫掺杂介孔TiO2,而ZrO2的引入则显著的抑制了晶粒的生长和聚集,阻碍了锐钛矿向金红石的转变,同时也抑制了硫元素在焙烧时的过度损失。因此,所制备的ZrO2改性的硫掺杂TiO2相对于未改性的硫掺杂TiO2具有更小的粒径、更大的比表面积和孔体积,并显示出比未改性的硫掺杂TiO2更高的可见光响应和催化活性。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 纳米半导体材料的特性及其主要应用

- 1.2.1 纳米材料的性质

- 1.2.2 纳米半导体材料的应用领域

- 2 光催化剂'>1.3 TiO2光催化剂

- 2 光催化剂的制备'>1.3.1 纳米 TiO2光催化剂的制备

- 2 光催化剂的光催化机理'>1.3.2 TiO2光催化剂的光催化机理

- 2 的性质对光催化活性的影响'>1.3.3 TiO2的性质对光催化活性的影响

- 2 光催化效率的提高途径'>1.3.4 TiO2光催化效率的提高途径

- 2 可见光催化的实现方法'>1.3.5 TiO2可见光催化的实现方法

- 2 光催化活性的提高'>1.3.6 纯 TiO2光催化活性的提高

- 1.4 立题依据与研究内容

- 1.4.1 立题依据

- 1.4.2 研究内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器及设备

- 2.2 催化剂表征方法

- 2.3 光催化活性测试

- 2.3.1 液-固相光催化活性测试

- 2.3.2 总有机碳测定（TOC）

- 2 活性的合成方法'>第3章 CTAB 和氨水协同作用提高 TiO2活性的合成方法

- 3.1 引言

- 2 的合成方法'>3.2 纳米 TiO2的合成方法

- 2 的结构特性'>3.3 CTAB 和氨水协同作用下纳米 TiO2的结构特性

- 2 的光催化活性'>3.4 CTAB 和氨水协同作用下纳米TiO2的光催化活性

- 3.5 本章小结

- 2活性的合成方法'>第4章 CTAB 和乙二胺协同作用提高TiO2活性的合成方法

- 4.1 引言

- 2 的合成方法'>4.2 纳米TiO2的合成方法

- 2 的结构特性'>4.3 CTAB 和乙二胺协同作用下纳米TiO2的结构特性

- 2 的合成机理分析'>4.4 CTAB 和乙二胺协同作用下纳米TiO2的合成机理分析

- 2 的光催化活性'>4.5 CTAB 和乙二胺协同作用下纳米TiO2的光催化活性

- 4.6 本章小结

- 2 晶相的调控作用'>第5章 改变溶剂极性对介孔TiO2晶相的调控作用

- 5.1 引言

- 2 的合成方法'>5.2 可控晶相介孔TiO2的合成方法

- 2 的结构特性'>5.3 可控晶相介孔TiO2的结构特性

- 2 的光催化活性'>5.4 可控晶相介孔TiO2的光催化活性

- 5.5 本章小结

- 2'>第6章 利用非金属离子掺杂制备高可见光活性的纳米TiO2

- 6.1 引言

- 2 改性硫掺杂纳米 TiO2 可见光催化剂的制备'>6.2 ZrO2 改性硫掺杂纳米 TiO2可见光催化剂的制备

- 2 的合成方法'>6.2.1 纳米 TiO2的合成方法

- 2改性硫掺杂纳米TiO2 的光催化活性'>6.2.2 ZrO2改性硫掺杂纳米TiO2的光催化活性

- 2 可见光催化剂的制备'>6.3 高活性、高稳定性氮掺杂纳米TiO2可见光催化剂的制备

- 2 的合成方法'>6.3.1 纳米 TiO2的合成方法

- 6.3.2 实验条件对氮掺杂 TiO2 光催化性能的影响

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bd2e75015c2d62771d339cc1.html