# 含硅丙烯酸酯核/壳乳液的制备及其共混膜梯度结构的研究

### 论文摘要

由于材料的组成和结构呈连续分布、材料的性质和功能沿厚度方向呈梯度变化,高分子梯度材料作为梯度功能材料的一个重要分支,在许多技术领域和日常生活领域都有着极大的应用前景。有机硅聚合物的表面能比丙烯酸酯类聚合物的表面能低,通过控制成膜条件,含硅丙烯酸酯类聚合物共混乳液在成膜时会发生自组织行为（如自分层）,由此得到的有机硅高分子梯度膜的一侧表面具备有机硅的耐沾污、疏水、耐腐蚀和耐老化等优点,另一侧表面具备丙烯酸酯类聚合物优异的粘接性、成膜性、耐候性和装饰性。本论文首先用γ-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷（KH-570）和三甲基氯硅烷（CMS）发生取代反应合成高硅含量单体γ-甲基丙烯酰氧丙基三（三甲基硅氧基）硅烷（TRIS）,不但解决了KH-570在乳液聚合过程中的水解问题,还引入了-Si（CH3）3基团,可以提高聚合物中的硅含量和憎水性。以甲基丙烯酸甲酯（MMA）和TRIS为原料,以十二烷基硫酸钠（SDS）和1-丙烯基-2-羟基烷基磺酸钠（COPS-1）为复配乳化剂,采用种子乳液聚合半连续滴加法,分别制备了有机硅均聚物（PTRIS）乳液、一系列不同配比的聚（TRIS-甲基丙烯酸甲酯）（P（TRIS-co-MMA））乳液和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）乳液。测试结果表明,随着乳液中TRIS单体比例的增加,乳液的稳定性逐渐降低,乳胶粒的粒径增大而粒径分布变宽,并且共聚物出现宽泛的Tg平台；所合成的聚（TRIS-甲基丙烯酸甲酯）乳胶粒子具有三层核／壳结构的特殊形态。随着共聚物组分中TRIS含量的增加,各乳胶膜的表面能依次降低,疏水性能随之提高。由于乳液共混成膜时链段会发生自组织迁移,以一种聚（TRIS-甲基丙烯酸甲酯）核／壳乳液分别与三种不同Tg的丙烯酸酯共聚物乳液共混,制备共混乳胶膜。通过表面接触角测试、SEM和AFM等测试,详细探讨了成膜温度、热处理条件、两共混组分的Tg差异和成膜基材等因素对硅丙共混乳液自组织形成梯度结构的影响。测试结果表明,1.适当提高成膜温度,有助于共混乳胶膜中两组分发生自分层,产生梯度结构。2.以玻璃为成膜基材,当P（TRIS-co-MMA）组分不能参与成膜（即成膜温度为25℃和45℃）时,退火有利于乳胶膜中的含硅组分进一步迁移,使得乳胶膜两接触表面的表面能差异继续增大,并且沿断面方向上Si成梯度化分布；当P（TRIS-co-MMA）组分能够参与成膜（即成膜温度为55℃和65℃）时,退火对两接触表面的表面能影响不大。3.共混组分的Tg差别越大,其共混乳胶膜的自组织迁移效果越明显。4.成膜基材不同,会影响含硅组分的迁移方向,从而对乳胶膜的表面性能和梯度结构造成影响,并且共混组分的Tg差别会对含硅链段向两接触表面的迁移程度造成影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 高分子功能梯度材料的研究进展

- 1.1.1 高分子功能梯度材料的类型及制备方法

- 1.1.1.1 共聚型高分子梯度材料

- 1.1.1.2 填充复合型高分子梯度材料

- 1.1.1.3 共混型高分子梯度材料

- 1.1.1.4 穿网络型高分子梯度材料

- 1.1.2 高分子梯度材料的表征

- 1.1.2.1 X射线光电子能谱（XPS）

- 1.1.2.2 红外光谱技术

- 1.1.2.3 次离子质谱（SIMS）

- 1.1.2.4 电镜分析

- 1.1.2.5 热分析及其他方法

- 1.1.3 高分子梯度材料的性能及应用

- 1.2 硅-丙乳液的研究进展

- 1.2.1 硅-丙乳液的制备

- 1.2.1.1 共混乳液

- 1.2.1.2 共聚乳液

- 1.2.1.3 复合乳液

- 1.2.2 影响硅-丙乳液性能的因素

- 1.2.2.1 有机硅单体的种类

- 1.2.2.2 改善有机硅乳液聚合的条件

- 1.2.2.3 聚合方法

- 1.2.3 含硅丙烯酸酯聚合物乳液的应用

- 1.2.3.1 涂料方面

- 1.2.3.2 胶粘剂方面

- 1.2.3.3 织物整理剂方面

- 1.3 共混乳液自组织成膜的探讨

- 1.3.1 乳胶粒的成膜过程

- 1.3.2 共混乳液自分层的预测

- 1.3.3 共混乳液自组织成膜过程中的主要影响因素

- 1.3.3.1 聚合物的玻璃化转变温度

- 1.3.3.2 成膜温度与热处理

- 1.3.3.3 成膜基材

- 1.3.3.4 聚合物的结构

- 1.3.3.5 聚合物的分子量

- 1.3.3.6 乳胶粒粒径

- 1.3.3.7 乳化剂

- 1.3.3.8 界面张力的影响

- 1.4 聚合物乳液成膜研究动态

- 1.4.1 乳液成膜的几种模型

- 1.4.2 研究乳液成膜的方法

- 1.5 研究目的及意义

- 第2章 有机硅单体TRIS的合成、硅丙共聚乳液的制备与表征

- 2.1 引言

- 2.2 TRIS的合成与表征

- 2.2.1 TRIS的合成路线

- 2.2.2 实验部分

- 2.2.2.1 试剂

- 2.2.2.2 单体的合成

- 2.2.2.3 测试与表征

- 2.2.3 结果与讨论

- 2.2.3.1 反应物配比对有机硅单体（TRIS）产率的影响

- 2.2.3.2 红外谱图分析

- 2.2.3.3 核磁谱图分析

- 2.3 硅丙共聚乳液的制备与表征

- 2.3.1 硅丙共聚乳液的合成路线

- 2.3.2 实验部分

- 2.3.2.1 试剂

- 2.3.2.2 乳液的制备

- 2.3.3 测试与表征

- 2.3.3.1 乳液凝胶率、固含量及稳定性的测试

- 2.3.3.2 乳液粒径及其分布的测试

- g测试'>2.3.3.3 乳液聚合物的Tg测试

- 2.3.3.4 乳胶粒形态的测试

- 2.3.3.5 乳液聚合物的结构表征

- 2.3.3.6 乳胶膜的静态接触角

- 2.3.3.7 乳胶膜的吸水率

- 2.3.4 结果与讨论

- 2.3.4.1 聚合物乳液的粒径及其分布

- 2.3.4.2 聚合物的DSC分析

- 2.3.4.3 TEM显微分析

- 2.3.4.4 聚合物的红外分析

- 2.3.5 聚合物的表面性能

- 2.3.5.1 接触角分析

- 2.3.5.2 吸水率

- 2.5 结论

- 第3章 含硅丙烯酸酯共混乳液成膜及乳胶膜梯度结构的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 原料及预处理

- 3.2.2 乳液的合成及共混

- 3.2.3 乳液成膜

- 3.2.4 共混乳液乳胶膜的表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 DSC分析

- 3.3.2 成膜温度的影响

- 3.3.2.1 表面能分析

- 3.3.2.2 SEM分析

- 3.3.2.3 AFM分析

- 3.3.3 热处理的影响

- 3.3.3.1 表面能分析

- 3.3.3.2 SEM分析

- 3.3.3.3 AFM分析

- g差异影响'>3.3.4 共混两组分Tg差异影响

- 3.3.4.1 表面能分析

- 3.3.4.2 SEM分析

- 3.3.5 成膜基材的影响

- 3.3.5.1 表面能分析

- 3.3.5.2 SEM分析

- 3.4 结论

- 第4章 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].乳化工艺对乳液液晶形成及稳定性的影响[J]. 广东化工 2020(06)

- [2].超声作用下乳蛋白-磷脂复合体系对人乳脂类似物乳液形成与稳定的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(08)

- [3].天然乳液在内墙涂料中的应用[J]. 广东化工 2020(09)

- [4].电场与拉伸流场共同作用下双重乳液形变特性研究[J]. 工程热物理学报 2020(05)

- [5].环保型PTFE分散乳液真空浓缩工业技术研究[J]. 化工设计通讯 2020(05)

- [6].PTFE乳液喷涂制品临界开裂厚度的影响因素探讨[J]. 有机氟工业 2020(03)

- [7].双重乳液的制备及应用研究进展[J]. 食品与机械 2020(09)

- [8].有机乳液改性水性无机富锌底漆的制备及其性能研究[J]. 建筑科技 2018(03)

- [9].多彩用分散相乳液和纤维素的筛选[J]. 涂料技术与文摘 2017(01)

- [10].影响乳清分离蛋白和酪蛋白乳液物理稳定性因素研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].二氧化碳乳液微观稳定性实验研究[J]. 特种油气藏 2015(05)

- [12].夏季补水,如何选择合适的护肤乳液[J]. 黄河.黄土.黄种人 2019(11)

- [13].睡前保养,你做对了吗[J]. 家庭医药(快乐养生) 2012(04)

- [14].乳霜还是乳液肌肤说了算[J]. 医药保健杂志 2008(07)

- [15].复合型乳液拓扑结构调控及其应用研究进展[J]. 精细化工 2020(05)

- [16].醋丙乳液改性豆胶性能的研究[J]. 中国人造板 2020(08)

- [17].食品乳液凝胶的制备及其应用研究进展[J]. 食品科学 2019(03)

- [18].铝加工中废乳液的处理工艺改进[J]. 云南冶金 2015(03)

- [19].欢迎订阅2015年《乳液科学与技术》杂志[J]. 食品与发酵工业 2014(10)

- [20].他克莫司眼用乳液的质量控制[J]. 中国现代应用药学 2009(11)

- [21].乌拉草乳液配方筛选及其保湿功能评价[J]. 大众标准化 2019(18)

- [22].胶乳液改善水泥石性能研究[J]. 当代化工 2019(01)

- [23].苯丙耐污渍乳液的耐污渍影响因素研究[J]. 中国涂料 2016(12)

- [24].高性能羟丙乳液研究与应用[J]. 中国涂料 2017(06)

- [25].废乳液处理工艺的设计及改进[J]. 有色金属加工 2015(03)

- [26].相变乳液的制备、性能与应用[J]. 材料科学与工程学报 2013(01)

- [27].聚(α-甲基苯乙烯/甲基丙烯酸丁酯)无皂乳液的合成与性能[J]. 涂料工业 2012(05)

- [28].改性工艺对电石渣乳液活性的影响[J]. 化工进展 2010(01)

- [29].中医乳液学说[J]. 中医杂志 2010(S2)

- [30].常温下自交联核壳乳液的制备[J]. 中国印刷与包装研究 2010(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bd31a07739822f4aafd198d6.html