# 解析现代建筑地基基础工程施工技术周孟俊

湖州美欣达房地产开发有限公司浙江湖州313000

摘要：地基基础工程作为建筑工程施工的最重要内容，其对现代建筑的整体施工质量有着非常深远的影响。因此，在现代建筑的地基基础和桩基础的施工过程中，施工人员必须要严格按照相关施工技术要求来进行施工，而施工管理人员也必须采取正确有效的管理措施对整个施工过程进行严格管理，从而保障工程的施工质量。

关键词：建筑；地基；基础；工程；施工

地基基础施工是土建工程建设的首要施工工序，其质量的优劣对高层建筑施工质量起到关键性的作用，同时是整个建筑工程质量控制的基础。在工程建设施工过程中，地基基础施工的质量决定着整个工程建设的质量，因工程所在地域不同，施工场地的地质状况也会随之而改变。这种因素的存在会增加工程建设地基施工的难度，也会提高对地基基础施工质量的要求。地基基础施工的质量控制在我国工程建设中任重而道远，我们只有提高工程建设地基基础施工的技术水平，才能真正确保土建工程建设质量的安全性。

一.建筑地基基础工程施工概述

为能够给予建筑物一个稳定安全的基础平台，就要在底部构建支撑结构，这种结构就是地基。地基基础可以说是建筑物安全稳定性的最重要因素之一，就像大树的根系一样，使建筑物能够屹立不倒。在现代建筑中，工程的规模越来越大型化，特别是在一线城市中，高层和超高层建筑已经成为趋势，这种建筑的竖向作用力非常大，对于地基基础的要求也十分之高。所以在地基基础施工过程中，要对技术的运用做到精益求精，以便保证建筑的安全性。桩基础，是指为了承载来自不同方向的作用力而在施工过程中建设的设施，它是由承台和基桩的连接共同形成的，由于其具有十分强大的抗压能力和稳定性能，所以称为建筑桩，特别是高层建筑中不可或缺的一部分，桩基础分为不同的类型，比如根据受力不同可以分为端承桩和摩擦桩，根据施工方式不同可分为灌注桩和预制桩。在现代工程建筑体系中，桩基础施工有了很大的发展和改进，技术趋于成熟化。

二.地基基础施工技术

2.1地基基础施工中常出现的问题

2.1.1塌方是地基建设中最为常见也是破坏性最大的问题，这一现象的出现，是因为对于施工现场地质了解不够充分，没有做好保护措施造成的，它不仅会拖慢整个工程的进度，而且对于周边建筑也会产生影响，还会发生严重的安全事故。

2.1.2由于对外部环境因素的忽视，对于地基没有采取相应的保护巩固措施，使得质量受到影响。比如在雨季施工，如果没有运用防水技术，大量的降雨会使得地基积水，软化土质，容易发生垮塌。

2.1.3施工的不规范和技术运用不到位也是地基基础建设中十分普遍的现象，就实际情况来看，很多工程中，设计和施工衔接不当，具体操作出现偏差都和施工不当有很大的关系，严重影响着工程质量。

2.2具体技术

2.2.1在地基建设中，一些较软土层因为其自身的特性，内部间隙较大，容易出现沉降，不利于地基稳定。对于这一问题，可以通过具有高度稳定性和强度的建筑材料对软土层进行替换，比如合适规格的混凝土，在具体的替换中，要采用分层填土技术，即在对一层软土进行替换，浇筑了混凝土后，要经过一定的间歇才能进行下一层的替换浇筑，以便将裂缝和气孔量降到最低，加大承载力度。

2.2.2为了让地基土层的密度更高，降低土壤中的间隙，从而实现沉降的控制，必须要对基土进行压实，增加其稳定性。目前在地基施工中，最为常见的两种压实方法分别是机械冲击碾压技术和振动夯实技术。这两种方法要根据施工现场的实际情况和前期施工方案来确定。

三.桩基础施工技术

3.1桩基础施工中常出现的问题

首先，在桩基施工中，在设计时要根据实际情况来确定桩的长度和型号，以便确保桩基能够满足建筑的承载要求，但是在实践过程中，一方面设计人员在制定方案时没有根据前期调查数据和建筑综合情况来进行精确计算和设计，另一方面由于具体操作的不规范性，使得实际和设计出现偏差，影响了整体质量。在施工方案的选择上，由于对地质特点，承载需求和地面沉降的调查上工作不够细致，往往到了具体施工阶段，才发现实际情况和方案出现冲突。

3.2具体技术

桩基础的施工过程中首先要选择质量优异的预制管桩，在管桩进场的时候要会同监理单位以及建设单位进行管桩质量的验收，检查桩身是否存在裂缝，混凝土强度是否符合设计要求等等，在施工准备过程中要控制管桩的吊运以及堆放，避免管桩自身由于内在应力而发生断裂，影响施工质量。在施工的过程中首先要对桩位下的障碍物进行清除，如有必要要进行每一个桩位的钎探，保证成桩质量。其次要对桩位的轴线位置进行校验，确保桩位准确。在进行数量较多、范围较广的桩基础施工过程中，要注意控制打桩顺序，对于较为密集的桩群要从中间向周围施打，而对于基坑范围较小的地基则可以逐排施打或者是从中间向四周施打，对于一侧毗邻重要建筑物的工程则要从毗邻建筑物的一侧向另一侧施打。

在施打的过程中要遵守“重锤低击、低锤重打”的原则，注意调整转身的垂直度，保证垂直度偏差在0.5%以内，另外接桩的时候要确保接头数低于3个，这就要求在选择预制桩的时候要根据施工方案来确定每一节桩的长度，避免由于接头数过多而影响施工质量。

在建筑工程的施工中，桩基础的选择对于确保建筑工程的施工质量具有重要的作用。桩基础的选择面依据建筑环境的变化而变化，确定桩基础的类型需要遵循下列的原则：一是依据土层条件因地制宜。在建筑工程桩基础的施工中，需要考虑土壤的成分、桩端持力层的深度以及地下水的水位等因素，这些因素影响着桩基础的施工质量，因此具体的施工中依据各种桩基础的结构和技术指标来选择合适的桩基础类型。二是基础荷载量的有效控制。基础荷载量是影响单桩的承载力的最主要因素，因此在建筑工程桩基础的施工前需要对建筑上层和基础荷载量进行详细的计算，并且设计出合适的桩基础。三是工程进度的控制。建筑工程的进度是影响建筑工程质量的重要因素，在建筑工程的施工中需要采取措施准确的把握工程的施工进度。如果施工的工期比较短，采用施工速度快的静压力桩的方法进行施工。如果施工的工期比较长，可以利用应用范围比较广泛的人工挖孔桩进行施工。

四.结语

可以看出，作为建筑中十分关键的部分，地基和桩基础对施工技术的要求非常严格，如果对于节点的处理没有到位，会产生各种质量问题，给建筑带来安全隐患。所以，在施工过程中，一定要科学的运用先进的施工技术，同时要加强管理，建立健全相关的制度，培养施工人员的安全意识和质量意识，全面性的保障地基基础和桩基础的顺利完成。

参考文献：

[1]王如华，祝家华，张星.工业厂房地基基础与桩基础土建施工技术探讨[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2010（1）：131.

[2]许惟阳.高重建筑物地基与基础桩基础[A].中国土木工程学会第四届土力学及基础工程学术会议论文选集[C].1983：13.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bd322ae1abb0e47aeb901034.html