# cBN磨具用微晶玻璃结合剂的制备与研究

### 论文摘要

本文就cBN磨料、cBN磨具的发展和微晶玻璃的制备做了详细系统的综述。依据cBN砂轮的要求，选用氟硅酸盐微晶玻璃做为研究对象，选用CaF2为晶核剂，利用分析纯的原料，采用烧结法制备了晶相为富含氟的碱钙硅石微晶玻璃，采用了XRD、SEM等手段对微晶玻璃的结构和性能进行了研究。实验结果表明：在720℃晶化2h后，在CaF2晶体的基础上析出了硅碱钙石晶体和富含氟的硅碱钙石。其中硼酸含量为11%时，经850℃烧结的微晶玻璃结合剂的强度最大，对应的抗折强度为94.13MPa。晶体为随机取向,尺寸为2.5μm以内互锁的板条状晶体。此时的断裂韧性也最好，其KIC值为0.4386MPa·m1/2。用烧结法制备微晶玻璃，烧结制度对微晶玻璃的性能有很大的影响。对于研究体系，液相烧结温度为850℃,保温2h；晶化温度为750℃，晶化2h为最合适的热处理制度。该条件下的得到的微晶玻璃有由于晶体各向异性，该微晶玻璃有很高的抗弯强度和硬度及断裂韧性。立方氮化硼遇到空气中的氧，在800℃以上反应形成氧化硼，它会在立方氮化硼的表面表面形成一层氧化膜，能够防止立方氮化硼的进一步氧化。当温度超过1000℃后，随着氧化层的挥发，空气中的氧气就会进一步侵蚀立方氮化硼，使其破坏。立方氮化硼磨具在空气中烧结，温度不宜超过900℃，烧结温度越低越有利于保护磨料不受损失，从而提高磨削效率。选用11%H3BO3掺量的微晶玻璃直接作cBN磨具的结合剂，发现其膨胀系数大，润湿性差，强度不高等。通过加入低熔点的硼硅酸盐玻璃可以提高结合剂对磨粒的润湿性，提高结合强度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 献综述

- 1.1 立方氮化硼（cBN）砂轮

- 1.1.1 立方氮化硼（cBN）

- 1.1.2 立方氮化硼（cBN）砂轮研究状况和发展方向

- 1.2 cBN砂轮结合剂

- 1.2.1 树脂结合剂cBN砂轮

- 1.2.2 金属结合剂cBN砂轮

- 1.3 陶瓷结合剂cBN砂轮

- 1.3.1 普通陶瓷结合剂 cBN 砂轮

- 1.3.2 cBN陶瓷结合剂种类

- 1.3.2.1 铅玻璃

- 1.3.2.2 硼玻璃

- 1.3.2.3 铝硼硅酸盐玻璃

- 1.4 微晶玻璃结合剂

- 1.4.1 微晶玻璃

- 1.4.1.1 微晶玻璃的形成

- 1.4.1.2 均匀成核

- 1.4.1.3 非均匀成核

- 1.4.1.4 晶体长大

- 1.5 微晶玻璃的制备工艺

- 1.6 微晶玻璃的性能

- 1.7 微晶玻璃的应用

- 1.8 微晶玻璃结合剂研究状况

- 1.9 耐火度的影响

- 1.10 膨胀系数的影响

- 1.11 烧成工艺对强度的影响

- 1.12 课题研究的目的和意义

- 1.13 课题研究的主要内容

- 第二章 试验

- 2.1 基础玻璃配方

- 2.2 制备工艺

- 2.2.1 原材料的选择

- 2.2.2 基础玻璃制备工艺流程图

- 2.2.3 基础玻璃的熔制

- 2.2.4 实验设备与仪器

- 2.3 性能测试

- 2.3.1 流动性

- 2.3.2 耐火度

- 2.3.3 膨胀系数

- 2.3.4 抗弯强度

- 2.3.5 显微硬度

- 2.3.6 断裂韧性

- 2.3.7 密度

- 2.3.8 差热分析

- 2.3.9 物相分析

- 2.3.10 显微结构分析

- 第三章 微晶玻璃结合剂结构和性能的研究

- 3.1 基础玻璃化配方的选定

- 3.1.1 配方的筛选

- 3.1.2 配方的选择

- 3.2 配方改进

- 3.2.1 差热分析

- 3.2.2 微晶玻璃结合剂的耐火度和流动性

- 3.2.3 微晶玻璃结合剂收缩率与密度

- 3.2.4 微晶玻璃结合剂的力学性能

- 3.2.5 显微硬度

- 3.2.6 断裂韧性

- 3.2.7 XRD

- 3.2.8 SEM 分析

- 3.3 小结

- 第四章 烧结工艺的研究

- 4.1 烧结理论

- 4.2 热处理制度

- 4.3 晶化工艺对试样性能和微观结构的影响

- 4.4 小结

- 第五章 cBN磨料的热分析

- 5.1 立方氮化硼热失重分析

- 5.2 小结

- 第六章 微晶玻璃用作cBN磨具结合剂的研究

- 6.1 磨具配方的确定

- 6.2 磨具制备工艺的确定

- 6.3 磨具试样的结构和性能分析

- 6.4 加入填料

- 6.4.1 加入硼酸

- 6.4.2 加入低熔点的硼玻璃

- 6.5 小结

- 结果和展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].利用金属尾矿制备泡沫微晶玻璃的研究现状及展望[J]. 有色金属科学与工程 2020(02)

- [2].透明微晶玻璃的研究进展[J]. 佛山陶瓷 2019(02)

- [3].未来厨房重颜值 微晶玻璃步入发展新通路[J]. 现代家电 2019(08)

- [4].微晶玻璃稳步开拓增量市场[J]. 现代家电 2019(12)

- [5].微晶玻璃技术全球专利情报分析[J]. 中国陶瓷 2019(10)

- [6].装饰微晶玻璃板材的应用及其产业发展[J]. 上海建材 2017(06)

- [7].碳酸钙对缓冷高钛高炉渣制备泡沫微晶玻璃的影响[J]. 材料导报 2016(22)

- [8].仿软玉的微晶玻璃[J]. 玻璃与搪瓷 2017(03)

- [9].CaO-Al_2O_3-SiO_2系粉煤灰微晶玻璃的制备及其性能[J]. 材料热处理学报 2016(01)

- [10].浅谈压延微晶玻璃的出路[J]. 佛山陶瓷 2016(05)

- [11].K_2O-Na_2O-Al_2O_3-SiO_2系统牙科微晶玻璃匹配氧化铝陶瓷的初步研究[J]. 口腔医学研究 2016(11)

- [12].深度洗牌 微晶玻璃盼行业创新[J]. 现代家电 2015(02)

- [13].粉煤灰微晶玻璃研究进展[J]. 广东化工 2015(12)

- [14].氟氧微晶玻璃的研究进展[J]. 哈尔滨理工大学学报 2015(03)

- [15].Yb:YAG微晶玻璃的制备与光谱特性[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [16].烧结法制备粉煤灰微晶玻璃的实验研究[J]. 硅酸盐通报 2013(10)

- [17].铁尾矿黑色微晶玻璃制备工艺概述[J]. 现代矿业 2020(06)

- [18].二次铝灰制备微晶玻璃及性能研究[J]. 硅酸盐通报 2019(03)

- [19].结合中国专利申请分析微晶玻璃制造技术的发展和应用[J]. 云南化工 2019(04)

- [20].微波热处理温度对尾矿微晶玻璃晶化过程及性能的影响[J]. 材料导报 2019(20)

- [21].压延微晶玻璃工艺简介[J]. 玻璃与搪瓷 2019(05)

- [22].浅谈微晶玻璃建材装饰通体板的发展进程与前景[J]. 陶瓷 2018(05)

- [23].CaO-Al_2O_3-SiO_2系微晶玻璃的制备及性能研究[J]. 陶瓷 2018(10)

- [24].晶化温度对锂铝硅微晶玻璃热膨胀系数和热稳定性的影响[J]. 玻璃 2015(12)

- [25].微晶玻璃的清洁与保养[J]. 建材发展导向 2016(16)

- [26].铕激活复相磷酸盐发光微晶玻璃的制备与表征[J]. 武汉工程大学学报 2015(02)

- [27].MgO-Al_2O_3-SiO_2系微晶玻璃微观缺陷与性能[J]. 深圳大学学报(理工版) 2015(04)

- [28].硅碱钙石微晶玻璃的析晶特性及其增韧机理研究[J]. 无机材料学报 2015(09)

- [29].微晶玻璃建材的研究及应用[J]. 居业 2015(16)

- [30].2013年微晶玻璃市场回顾与展望[J]. 现代家电 2014(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bd3ce571a99ef72cd84fa0f4.html