# 带水平加强层的高层建筑地震响应分析

### 论文摘要

在高层或超高层框架-核心筒结构中合理布置水平加强层,在当今很多实际工程中都有灵活的运用。它能有效减小结构水平方向的位移、提高结构的抗震能力。同时,在对加强层进行设置时,有很多设置参考理论,本文选择B.S.Smith的最优加强层设置理论,运用大型有限元软件ANSYS,建立一高层框架-核心筒结构,分别对其设置六种不同的加强层工况,采用时程分析法对结构在地震作用下的响应进行了分析,本文主要工作如下：1.分别在对设置加强层前和设置加强层之后的高层框架-核心筒结构进行模态分析,得到各种工况下的结构自振频率以及振型特性,为下面的分析打下基础。2.通过时程分析法,得到在不同工况下结构顶层位移和层间位移角随时间变化曲线,能直观反应出加强层的优化控制效果；比较不同工况下结构内力变化情况,分析在地震作用下加强层对结构的影响。3.以上述计算结果作为依据,说明布置合理的加强层,能有效提高结构抗震能力。总结设置不同加强层对结构的动力特性影响规律,证明水平加强层能有效减小结构侧移以及提高抗侧刚度。4.基于B.S.Smith最优加强层理论,采用时程分析法进行计算,得到在该框架-核心筒结构设置单道加强层时的最优位置,与理论值进行对比,证明B.S.Smith理论的普遍适用性,并为实际工程问题提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 高层建筑设计加强层的原理和研究概况

- 1.2.1 加强层的概念

- 1.2.2 加强层的作用

- 1.2.3 加强层在实际生活中的应用

- 1.3 国内外对加强层的研究现状

- 1.4 本论文的主要工作

- 第2章 相关理论的原理介绍和结构计算模型

- 2.1 有限元法的分析过程

- 2.2 带有加强层的结构计算理论

- 2.3 计算模型的建立

- 2.3.1 结构模型概况

- 2.3.2 计算参数选定和单元类型选择

- 2.3.3 模型的简化和边界条件处理

- 2.3.4 不同的加强层设置方案

- 第3章 高层建筑动力特性和地震作用分析

- 3.1 地震作用计算方法

- 3.1.1 振型分解反应谱法

- 3.1.2 时程分析法

- 3.2 结构模态分析结果

- 3.2.1 六种工况下的频率

- 3.2.2 模态振型曲线和振型特性

- 3.3 时程动力响应分析

- 3.3.1 地震波的选取

- 3.3.2 基本结构动力学特性计算分析与结果

- 3.4 带加强层的高层框架-核心筒结构地震作用对比分析

- 3.4.1 不同工况下结构位移对比

- 3.4.2 不同工况下结构层间位移角对比

- 3.4.3 不同工况下结构受力对比

- 3.5 本章小结

- 第4章 验算设置单道加强层的最优位置

- 4.1 设置理论最优加强层前后结果对比

- 4.2 检验加强层最优位置

- 4.3 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].超高层建筑伸臂加强层结构设计的若干问题[J]. 建筑技术开发 2019(19)

- [2].超高层建筑核心筒加强层施工技术[J]. 建筑施工 2016(11)

- [3].水平加强层最佳位置研究综述[J]. 江西建材 2017(04)

- [4].高层结构水平加强层对整体稳定性的影响[J]. 住宅与房地产 2017(15)

- [5].水平加强层刚度不同时框-筒结构变形性能分析[J]. 甘肃科学学报 2016(02)

- [6].300m超高层框架-核心筒加强层设计探讨[J]. 广东土木与建筑 2014(09)

- [7].带水平加强层的框-筒结构受力分析[J]. 低温建筑技术 2012(10)

- [8].浅析水平加强层在高层建筑结构中的应用[J]. 中国科技财富 2008(11)

- [9].超高层建筑伸臂加强层结构设计的若干问题[J]. 建筑结构 2019(07)

- [10].广州地区250m高钢筋混凝土框架-核心筒结构加强层设置探讨[J]. 建筑结构 2015(17)

- [11].超高层钢框架-核心筒加强层设置的探讨分析[J]. 四川建筑科学研究 2013(04)

- [12].带钢桁架水平加强层的高层混合结构抗震性能分析[J]. 钢结构 2010(09)

- [13].带两道加强层变截面框架-核心筒的振动特性[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [14].框架—核心筒结构设置加强层问题的探讨[J]. 四川建筑 2009(05)

- [15].带加强层高层建筑中加强层刚度的合理取值[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(10)

- [16].高层框—筒结构中加强层对上部伸臂内力和下部结构沉降性能的影响[J]. 四川建筑科学研究 2009(06)

- [17].刚臂加强层在工程中的应用[J]. 山西建筑 2008(02)

- [18].带加强层超高层结构受力性能研究及设计建议[J]. 建筑结构 2008(02)

- [19].高层与超高层建筑中水平加强层的作用机理与设计要点分析[J]. 科技信息 2011(13)

- [20].刚性加强层设置对超高层建筑结构受力性能影响[J]. 中外建筑 2009(05)

- [21].加强层对高层钢框架-支撑结构的影响[J]. 四川建筑 2010(01)

- [22].高层建筑水平加强层对结构抗震性能的影响分析[J]. 科技风 2008(05)

- [23].加强层对框架-双核心筒结构受力性能的影响分析[J]. 重庆建筑 2019(02)

- [24].带水平加强层的超高层钢框架-核心筒结构设计分析[J]. 钢结构 2018(02)

- [25].某框架-核心筒结构加强层最佳位置的分析[J]. 安徽建筑 2015(06)

- [26].超高层结构考虑加强层构件失效后的结构性能[J]. 建筑结构 2017(S2)

- [27].昆明西山万达广场超高层写字楼加强层设计技术要点[J]. 广东土木与建筑 2014(07)

- [28].带加强层框架-核心筒结构研究综述[J]. 中国水运(下半月) 2015(01)

- [29].加强层的设置对超高层框筒结构水平位移的影响[J]. 华北科技学院学报 2008(04)

- [30].支撑布置方式对具水平加强层全钢高层结构抗震性能的影响分析[J]. 福建建筑 2008(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bdf9fa0a57f33fc3d925e617.html