# 液相法制备锂离子电池负极材料Li4Ti5O12及其改性研究

### 论文摘要

Li4Ti5O12在脱嵌锂离子的过程中体积变化率小于1%，具有很好的循环稳定性。Li4Ti5O12还具有能量利用率高，平台性好，安全性高等优点，因此成为锂电材料研究的热点，同时因其电压较低而常被作为负极材料来研究。尽管Li4Ti5O12具有诸多优点，但其导电性差且嵌锂容量相对于碳负极偏低，使得材料的应用受到一定限制。因此在Li4Ti5O12商业化之前，需要考虑对其进行改性研究。本文从合成制备，表面修饰，及与其他负极材料复合等方面入手，并结合XRD、SEM、TEM等结构形貌表征手段及CV、EIS及充放电测试等电化学测试方法对尖晶石型Li4Ti5O12及其改性材料进行了深入的研究。在优化合成工艺方面，选用LiOH为锂源，采用液相法制备了Li4Ti5O12样品，并考察了n（Li）/n（Ti）比，烧结温度及热处理时间三个主要影响因素对制备材料的影响，从而确定了最佳合成工艺。通过分组对比研究，最终确定n（Li）/n（Ti）=0.85，烧结温度为750℃，热处理时间为8 h。此时得到的Li4Ti5O12可逆容量达到150 mAh/g，并且表现出良好的循环稳定性。为了提高Li4Ti5O12的导电性，实验中选取活性炭、炭黑及PVA为碳源，对制备的Li4Ti5O12进行了包覆研究。对比研究表明，炭黑及PVA为碳源制备的Li4Ti5O12/C材料可逆容量及循环稳定性增加，而引入活性炭后Li4Ti5O12的电化学性能明显降低。经5%与10%量的PVA热解碳包覆后，Li4Ti5O12的循环稳定性及倍率性能明显增加。经过60次充放电循环后，5 C倍率下两种Li4Ti5O12/C材料分别可维持123 mAh/g及125 mAh/g的可逆容量。以Li4Ti5O12为基体材料，实验分别尝试制备了Li4Ti5O12/TiO2、Li4Ti5O12/CuO及Li4Ti5O12/Fe2O3三类复合电极材料。研究表明，相比于CuO与Fe2O3，适量的TiO2与Li4Ti5O12组合后可得到电化学性能优良的复合电极材料。当Li4Ti5O12:TiO2为9:1的时候，所得材料在0.5 C、1 C、2C、5 C时分别可以维持168 mAh/g、163 mAh/g、155 mAh/g及139mAh/g，具有突出的高比容量；而当Li4Ti5O12:TiO2为19:1时，所得材料传荷电阻可达24Ω，因而优良的倍率性能。此外，在不同倍率时，两种Li4Ti5O12/TiO2的库伦效率都始终接近于100%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 锂离子电池电极材料研究进展

- 1.2.1 锂离子电池正极材料

- 1.2.2 锂离子电池负极材料

- 1.3 锂离子电池负极材料研究进展

- 1.3.1 碳材料

- 1.3.2 氮化物

- 1.3.3 锡基材料

- 1.3.4 硅基材料

- 1.3.5 LixTiyOz 类钛基氧化物

- 4Ti5O12 的研究进展'>1.4 尖晶石型Li4Ti5O12的研究进展

- 4Ti5O12 的结构特点'>1.4.1 Li4Ti5O12的结构特点

- 4Ti5O12 的制备方法'>1.4.2 Li4Ti5O12的制备方法

- 4Ti5O12 的改性研究'>1.4.3 Li4Ti5O12的改性研究

- 1.5 本文研究目的和主要研究内容

- 1.5.1 研究目的

- 1.5.2 本文主要研究内容

- 第2章 实验原料与方法

- 2.1 实验原料及仪器设备

- 2.1.1 实验所用化学试剂

- 2.1.2 实验所用仪器设备

- 2.2 材料的制备

- 4Ti5O12'>2.2.1 液相法制备Li4Ti5O12

- 4Ti5O12/TiO2 复合材料的制备'>2.2.2 Li4Ti5O12/TiO2复合材料的制备

- 4Ti5O12 包覆碳材料的制备'>2.2.3 Li4Ti5O12包覆碳材料的制备

- 2.3 扣式电池的组装

- 2.4 电极材料的特性表征

- 2.4.1 热重差热分析

- 2.4.2 X 射线衍射分析

- 2.4.3 粒度分布测试

- 2.4.4 扫描电子显微镜观察

- 2.4.5 透射电子显微镜观察

- 2.4.6 充放电测试

- 2.4.7 循环伏安测试

- 2.4.8 电化学阻抗测试

- 4Ti5O12 的合成研究'>第3章 Li4Ti5O12的合成研究

- 3.1 原料及合成方法的确定

- 4Ti5O12 烧结温度区间的确定'>3.2 Li4Ti5O12烧结温度区间的确定

- 3.3 最佳合成条件的探索

- 3.3.1 n（Li）/n（Ti）比对材料性能的影响

- 3.3.2 热处理温度对材料性能的影响

- 3.3.3 烧结时间对材料性能的影响

- 3.4 本章小结

- 4Ti5O12/C 材料研究'>第4章 Li4Ti5O12/C 材料研究

- 4.1 碳源的选取

- 4Ti5O12 结构的影响'>4.2 碳的引入对Li4Ti5O12结构的影响

- 4Ti5O12/C 材料的形貌分析'>4.3 Li4Ti5O12/C 材料的形貌分析

- 4.4 最佳碳包覆量

- 4Ti5O12/C 的电化学性能'>4.4.1 Li4Ti5O12/C 的电化学性能

- 4Ti5O12/C 材料'>4.4.2 最优Li4Ti5O12/C 材料

- 4.5 本章小结

- 4Ti5O12/MxOy 复合电极材料的研究'>第5章 Li4Ti5O12/MxOy 复合电极材料的研究

- 5.1 前言

- 4Ti5O12/CuO 复合电极材料'>5.2 Li4Ti5O12/CuO 复合电极材料

- 5.2.1 材料的制备

- 4Ti5O12/CuO 复合材料电化学性能评测'>5.2.2 Li4Ti5O12/CuO 复合材料电化学性能评测

- 4Ti5O12/Fe2O3 复合电极材料'>5.3 Li4Ti5O12/Fe2O3复合电极材料

- 4Ti5O12/Fe2O3 复合材料的制备'>5.3.1 Li4Ti5O12/Fe2O3复合材料的制备

- 4Ti5O12/Fe2O3 电化学性能评测'>5.3.2 Li4Ti5O12/Fe2O3电化学性能评测

- 4Ti5O12/TiO2 复合电极材料'>5.4 Li4Ti5O12/TiO2复合电极材料

- 4Ti5O12/TiO2 的制备'>5.4.1 Li4Ti5O12/TiO2的制备

- 4Ti5O12/TiO2 材料的形貌分析'>5.4.2 Li4Ti5O12/TiO2材料的形貌分析

- 2加入对Li4Ti5O12 结构的影响'>5.4.3 TiO2加入对Li4Ti5O12结构的影响

- 4Ti5O12/TiO2 材料的电化学性能测试'>5.4.4 Li4Ti5O12/TiO2材料的电化学性能测试

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].液相法制备磷酸铁锂的研究进展[J]. 金属功能材料 2013(06)

- [2].液相法制备碳酸钴及其结构表征[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(01)

- [3].不溶性硫磺低温液相法制备工艺条件优化[J]. 化学工程师 2011(11)

- [4].液相法制备活性氧化铝粉体的研究现状[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].一种液相法制备层状硼材料的方法[J]. 化学分析计量 2018(01)

- [6].液相法制备锂离子电池负极材料Li_4Ti_5O_(12)[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [7].固相与液相法制备磷酸铁锂的对比实验研究[J]. 化工新型材料 2008(11)

- [8].硅铝比对完全液相法制备的一步法二甲醚合成催化剂反应性能的影响[J]. 高等学校化学学报 2011(01)

- [9].液相法制备纳米二氧化锰[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [10].液相法制备纳米ZrO_2粉体的研究进展[J]. 粉末冶金工业 2020(04)

- [11].液相法制备Sb_2Se_3纳米材料研究进展[J]. 化工新型材料 2015(01)

- [12].液相法制备锆镨黄色料[J]. 佛山陶瓷 2019(02)

- [13].碳助剂对完全液相法制备的Cu-Zn-Al催化剂性能的影响[J]. 催化学报 2010(11)

- [14].TiO_2纳米粉液相法制备的研究现状及展望[J]. 硅酸盐通报 2008(05)

- [15].液相法制备纳米TiO_2光催化剂的研究进展[J]. 硅谷 2009(20)

- [16].纳米氧化锌的液相法制备及应用性比较[J]. 化学试剂 2008(11)

- [17].利用电石渣液相法制备纳米碳酸钙[J]. 化工环保 2008(06)

- [18].纳米镁铝尖晶石粉体的制备方法[J]. 机械管理开发 2008(04)

- [19].液相法制备纳米材料的研究进展[J]. 山东化工 2016(02)

- [20].胶溶剂对完全液相法制备的Cu/Zn/Al催化剂结构和性能的影响[J]. 应用化工 2012(07)

- [21].液相法制备二氧化硅包覆氧化铬绿色料的研究[J]. 硅酸盐通报 2014(07)

- [22].表面活性剂用量对完全液相法制备的Cu-Zn-Al合成醇催化剂性能影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2012(04)

- [23].微波液相法制备钴酸铁及其储锂性能研究[J]. 功能材料 2019(08)

- [24].液相法制备无机纳米一维材料进展[J]. 船电技术 2018(05)

- [25].快速液相法制备板状单晶LiCoO_2正极材料[J]. 电源技术 2018(10)

- [26].液体石蜡体系中含铜物种的化学变化[J]. 应用化学 2013(01)

- [27].液相法制备锂离子电池用钛酸锂负极材料的研究进展[J]. 材料导报 2012(03)

- [28].液相法制备纳米材料的研究进展[J]. 云南化工 2010(06)

- [29].液相法制备纳米镍粉研究进展[J]. 中国粉体技术 2008(01)

- [30].液相法制备碳纳米管/硫正极材料及电化学性能研究[J]. 广东化工 2014(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bdfc8ab54c9871c856167361.html