# 土木工程建筑中混凝土结构的施工技术探讨陈忠斌

福州电力设计院有限公司平潭分公司福建省福州市350400

摘要：混凝土在建筑中确保了建筑的质量，混凝土建筑技术的应用有助于建筑业的发展，这两者相辅相成，是不可替代的。特别是中国目前处于经济转型阶段，城市化程度正在提高，人们更加关注建筑的质量。因此，建筑技术的分析和建筑工程中混凝土的质量管理可以更好地满足人们的需求。

关键词：土木工程建筑；混凝土结构；施工技术

1土木工程建筑中的混凝土结构特征

优化混凝土结构施工技术，是土木工程建筑中混凝土结构相关技术实施的重要内容。随着人们对于土木工程建筑结构质量要求逐步提升，近年来土木工程建筑中混凝土结构的施工技术和质量愈发引人关注。在应用及优化相关技术进行混凝土结构施工前，必须要深入了解土木工程建筑中混凝土结构的主要特征及具体实施要求。

结合现阶段土木工程建筑施工情况可知，土木工程混凝土结构施工强度大，其在实际应用中，对于施工技术质量具有很高的要求，且土木工程混凝土可为整个施工创造便利化条件，施工便捷，但需要严格控制好混凝土材料的配置、浇筑和养护等工作环节，还需严格按照相关技术标准进行施工，为节省混凝土结构施工成本，提高土木工程施工质量提供安全保障。另外，对于土木工程中的一些大体积混凝土结构而言，在对其施工时由于混凝土结构内部水化热无法及时排出，凝土结构外部和内部温度存在较大差异，因此会产生施工结构裂缝。

2土木工程建筑混凝土结构施工技术影响因素

2.1混凝土原材料和配制因素

混凝土质量以及成分配比是决定其性能的关键因素，在实际应用过程中，经常存在着材料质量达不到设计要求、配制工艺不合理等问题，对混凝土施工质量造成不利的影响。混凝土质量管控不住是由于检验环节出现了问题，没有按着相关规定进行严格的检验，同时在材料选型、保存和运输环节，如果没有进行科学的管理，也会对混凝土质量产生影响。混凝土的配制工艺不科学，是因为没有依据施工技术标准来对配比进行合理的计算，只是依据过去的配比经验来进行设计，导致配比和材料具备的性能达不到一致，混凝土具备的强度和塌落度没有达到设计标准，这就对建筑的质量造成了影响。

2.2混凝土强度、水灰比因素

水泥是混凝土中最为重要的材料之一，水泥强度等级高，形成的混凝土就会具备很高的强度，土木工程种类之间的差异导致对于混凝土的强度要求也不尽相同，必须要结合工程设计要求、施工现场环境影响因素，科学合理的选用满足实际要求的水泥，水泥规格型号选用的准确，可以为土木工程打下良好的质量基础。除此之外，水灰比因素对于混凝土结构强度之间形成正比例关系，为了有效保证混凝土结构施工质量，应该科学合理设计出满足实际施工需求的水灰比，并满足相关标准要求，为达到土木工程建筑的质量要求，进行可靠的保障。

3混凝土结构施工技术要点

主要围绕常规土木工程混凝土施工流程，对各流程中的施工技术要点进行分析。

3.1混凝土制备

混凝土材料本身的质量直接决定了混凝土结构质量，而决定混凝土材料本身质量的施工技术就是混凝土制备。混凝土制备施工主要需重视三个重点，混凝土原料选择、混凝土拌和、外加剂添加控制，下文将对此进行分析。

3.1.1混凝土原料选择

混凝土原料大致包括：水泥、粗骨料、细骨料、水等，这些材料是决定混凝土最终质量的关键，因此要慎重进行选择。在选择混凝土材料时，首先要围绕设计中的强度要求、对水泥、粗骨料、细骨料进行选择，严格控制这些原材料的性能等级、数量以及类型，其次针对水原料的选择，主要根据其他三项原料的用量来控制水的用量。此外，在现代技术背景下，这些材料的类型有很多，而不同类型的材料在性能上各有特点，例如部分材料具有良好的防水性能，所以在选择时有必要结合实际要求来进行选择。

3.1.2混凝土拌和

在原料制备完毕之后，就需要通过拌和工艺将所有原料融合，由此才能形成混凝土，但在混凝土拌和当中，也熬重视相应的技术要点，否则会对混凝土质量造成影响。在拌和过程当中，首先要注意原材料的投放顺序，一般顺序为石子—水泥—砂子—水，其次在拌和当中拌和的方向必须一致，不能出现混乱，且拌和速度应当均速不可过快，同时水原料需要在拌和当中进行投放，主要控制其用量，最终在拌和时间上，一般需要时长为90秒左右，但在一些特殊条件下，可以延长到180秒左右。

3.1.3外加剂添加控制

因为在混凝土拌和的过程当中，很容易出现原料含水量过多，导致混凝土水化热温度异常等不利于混凝土质量的现象，那么为了消除此类现象的影响，在拌和当中需要通过外加剂添加方法来进行控制。通常混凝土拌和中应用的外加剂为减水剂，主要功能在于降低混凝土拌和的含水量，具有水原料用量控制作用，但在实际使用时，要严格控制减水剂的用量，否则将导致混凝土干裂或无法融合的问题。

3.2模板施工

在模板施工当中，主要需重视模板制备、模板安装两个要点。在模板制备当中，需要依照工程设计方案，制作相符的模板，例如木模、滑升模板等等，其次将这些模板安装在指定位置，尽可能避免误差，同时需要采用灌浆操作将环氧树脂灌注于混凝土浇筑面，使两者粘合，最终灌注完成之后对模板位置进行精调，进一步缩小误差，同时需要采用海绵条等材料填充，以避免漏浆现象。

3.3混凝土浇筑

混凝土浇筑分为三个部分，即浇筑施工、压实作业、混凝土振捣，下文将对这三个部分各自技术要点进行分析。

3.3.1浇筑施工

浇筑施工是形成混凝土结构的重要施工，主要将未凝固的混凝土浇在作业面，待其凝固之后即可形成混凝土结构，因此此项施工对于土木工程而言具有重大影响。那么为了控制浇筑施工质量，在浇筑过程当中，每一次浇筑都应当尽可能一次性完成，如果存在不可控因素导致必须终端，则中断时间不能超过两小时；浇筑完成之后需要对溢出作业面的混凝土进行修整，且保障浇筑面表满平整。

3.3.2压实作业

压实作业需要紧随着浇筑工程来开展，作业当中首先要针对浇筑层的厚度来设置压实系数，否则容易导致压实不充分的问题，其次压实作业复习反复操作2~3次，其中初次压实时应用静压系数，之后复压可以采用强振系数来进行压实。

3.3.3混凝土振捣

在上述两项工艺完成之后，需要进行混凝土振捣施工，振捣过程当中，首先保障振捣的力度、节奏均匀，否则会出现振捣不充分，易导致混凝土离析现象，其次振捣的深度要得到合理控制，否则容易损坏下方模板，最终因为振捣行为会挤压混凝土，使其内部水分上浮，相应出现泛浆现象，此时施工人员应当及时将溢出浆液清理。

3.4混凝土养护

混凝土浇筑作业完成之后，需要第一时间进行养护阶段，养护当中首先要采用草席等覆盖在混凝土浇筑面，由此起到保温作用，其次需要定期对混凝土表面进行浇水，此举主要是为了避免混凝土温度过于高，导致水化热温度异常。此外，为了能够实时监测混凝土的温度表现，应当在现场中安置温度传感器。

3.5加强工程造价的控制

在实际的施工过程当中，混凝土构件的安装工作，在类型上主要划分为湿性作业和干性作业，在湿性作业和传统的现浇混凝土施工当中有着较强的相似部分，而干性作业需要更高的经济成本需要额外的投入相应的安装人工费用。机械安装费用以及干性操作过程当中，所需要使用的连接构件焊接费用等。现浇混凝土结构，在机械使用方面的造价影响因素尤为明显。所以说在进行混凝土结构的施工过程当中，必须要编制出科学合理的结构施工方案，通过起吊设备和干性操作与湿性操作进行充分的结合，形成多条流水线并行作业的操作流程，有效降低了基础混凝土构件的现场存放问题，通过这种改进方式相比于传统现浇混凝土结构，在基础施工当中大大节省了施工周期，实现了效率较高，施工时间较短，减少了施工过程当中的人工费用。

3.6加强工程管理

由于混凝土性能受到各种因素的影响，因此，在混凝土施工过程中要注意对关键施工技术进行控制，这样才能确保混凝土性能的稳定。温度的变化容易产生裂缝，这就需要在实际的施工过程中避免或减少温度差异，科学控制入模时的温度，浇筑时也要控制浇筑面的温度，减少浇筑厚度。混凝土搅拌过程中频繁加水，而且要添加冷却的循环水，这样可以加快混凝土的散热，避免温度差异的拉大，循环水与构件水的温度差异应该控制在25℃以下。通过这些施工环节温度的控制，减少温度差异对混凝土结构造成的不利影响。对于材料的选择和使用，要保证材料的质量的合格性，避免使用不达标的材料。施工过程中还需要对混凝土成分的配置比例进行调整，确保混凝土结构质量。

结束语

当前，很多建筑物都采用混凝土钢筋结构，和其它建筑进行比较来看具备很多的优点，由于材料的来源较为广泛，生产制造成本较低，具有很好的可模性，施工操作起来比较简便，在建设过程中有着较高的施工作业效率。但是，混凝土结构施工过程中会存在着对质量造成影响的因素，在施工作业之前应该对其进行深入的了解，达到完全掌握施工技术要点的要求。

参考文献:

[1]李肖鹏.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点研究[J].建材发展导向,2018,16(24):46-48.

[2]刘龙.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术探究[J].建材与装饰,2018(49):26-27.

[3]武永.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析[J].居舍,2018(34):81.

[4]张应雄.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术研究[J].居舍,2018(34):85.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be17154f88d5e6c2674e9c1b.html