# 面向仓储监控的门禁系统设计

### 论文摘要

仓储门禁系统由于进出仓库的主要元素是仓库管理人员、货物和车辆,并且货物和车辆的数量很大,不同于一般用于小区、大厦等的门禁系统,所以一般门禁系统很难适用与面向仓储门禁系统。面向仓储的门禁系统将向更加智能化、安全化、可视化的方向发展,对人员、货物和车辆的检测将更加精确。本课题来源于我校机电一体化专业工程实践教学体系改革项目“智能仓储管理系统”的门禁监控部分。本文把整个门禁系统分为车牌识别模块、车辆检测模块、门禁监控模块三大部分。在车牌识别模块中,在现有研究算法的理论基础上,本文采用基于车牌颜色变化定位的方法进行车牌定位,为了提高处理效率采用车牌图像灰度化、倾斜校正、二值化、去除干扰区域等方式进行处理,再用模板匹配的方法对车牌区域进行文字分割和字符识别,经过MATLAB平台验证,能达到93%的准确率；在车辆检测模块中,本文采用ATmegal6L单片机对ZCC212N-232型电子罗盘进行控制,检测车辆的行进方向；在门禁监控模块,本文采用力控软件编写门禁系统的监控界面,详细描述了仓储门禁系统的工作过程。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状与发展趋势

- 1.3 本文的主要工作

- 第2章 门禁系统总体设计

- 2.1 门禁系统总体结构

- 2.1.1 RFID技术介绍

- 2.1.2 车辆检测系统设计

- 2.2 数字图像处理的理论基础

- 2.3 组态监控平台介绍

- 2.3.1 组态软件的应用

- 2.3.2 组态软件的特点

- 2.4 本章小结

- 第3章 车牌识别模块的设计与实现

- 3.1 车牌识别原理

- 3.2 车牌定位

- 3.2.1 车牌颜色特征

- 3.2.2 将RGB图像转化为HSI图像

- 3.2.3 车牌边界的确定

- 3.3 车牌图像灰度化

- 3.3.1 灰度化的必要性

- 3.3.2 灰度化的原理

- 3.3.3 灰度拉伸

- 3.4 车牌区域倾斜校正

- 3.4.1 Hough变换的原理

- 3.4.2 倾斜校正算法

- 3.5 车牌图像二值化

- 3.5.1 二值化原理

- 3.5.2 阈值选取

- 3.6 图像滤波去噪

- 3.7 字符分割

- 3.7.1 去除边框和铆钉

- 3.7.2 车牌字符的特征

- 3.7.3 字符分割方法

- 3.8 字符识别

- 3.8.1 模板设计

- 3.8.2 识别过程

- 3.9 软件编程的实现及结果分析

- 3.9.1 系统的软件开发环境

- 3.9.2 程序结构设计

- 3.9.3 程序主要功能设计

- 3.9.4 识别结果分析与说明

- 3.10 本章小结

- 第4章 车辆检测模块硬件和软件设计

- 4.1 电子罗盘的工作原理

- 4.2 车辆检测模块硬件电路设计

- 4.2.1 通信转换及显示电路设计

- 4.2.2 单片机的选择

- 4.3 车辆检测模块的软件设计

- 4.3.1 AVR集成开发环境简介

- 4.3.2 程序参数设置及实现

- 4.4 本章小结

- 第5章 门禁系统监控平台设计

- 5.1 力控软件的结构

- 5.2 门禁监控系统开发设计

- 5.2.1 创建门禁监控应用程序

- 5.2.2 监控界面图形创建及动做连接

- 5.3 门禁监控系统运行环境

- 5.4 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 发表论文及获奖情况说明

### 相关论文文献

- [1].限制二手车牌市场的政策效果——基于上海车牌拍卖市场的理论分析和实证检验[J]. 中央财经大学学报 2020(05)

- [2].电子车牌的相关技术研究[J]. 数字通信世界 2020(05)

- [3].关于高速公路直流远供电缆对车牌抓拍影响的探讨[J]. 科技创新导报 2020(14)

- [4].澳大利亚车牌趣说[J]. 汽车与配件 2018(33)

- [5].基于卷积神经网络的双行车牌分割算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2019(08)

- [6].租字当头[J]. 汽车与驾驶维修(汽车版) 2013(08)

- [7].面向自然环境的车牌检测算法设计[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2018(04)

- [8].关于机动车车牌信息识别技术的研究[J]. 中国安全防范技术与应用 2018(04)

- [9].基于RFID的电子车牌技术[J]. 中国交通信息化 2017(S1)

- [10].车联网模式驱动电子车牌或迎来黄金期[J]. 中国公共安全 2017(07)

- [11].车辆交易后旧车牌能保留吗[J]. 农村百事通 2016(06)

- [12].北京或试点电子车牌 完善拥堵费技术基础[J]. 电子技术与软件工程 2016(05)

- [13].电子车牌的现在和未来[J]. 中国公共安全 2016(06)

- [14].小车牌“造就”千万巨贪[J]. 检察风云 2016(10)

- [15].多特征级联筛选的高鲁棒车牌检测[J]. 电视技术 2016(04)

- [16].关于车牌限购摇号和拍卖政策的经济分析[J]. 商 2016(24)

- [17].上海车牌拍卖机制背后的微观经济学原理探讨[J]. 商 2016(28)

- [18].新加坡车牌拍卖考察记[J]. 中国拍卖 2013(09)

- [19].汽车限购怎样“解扣”[J]. 决策 2015(01)

- [20].从媒体关注的视角看上海车牌拍卖政策[J]. 新闻传播 2015(10)

- [21].北京警方打掉制售假牌团伙 半年制售假车牌2000余套[J]. 中国防伪报道 2015(08)

- [22].留言板[J]. 人民周刊 2020(04)

- [23].为了表达爱意,他发明了车牌[J]. 意林 2020(15)

- [24].冯小舟的车牌探索之旅[J]. 科学启蒙 2020(Z2)

- [25].出租车车牌的秘密[J]. 作文大王(中高年级) 2018(11)

- [26].电子车牌的幻想[J]. 风流一代 2019(09)

- [27].新加坡:禁止新增私家车上路[J]. 共产党员 2017(23)

- [28].电子车牌来了,偷奸耍滑没了[J]. 家用汽车 2017(11)

- [29].幸运车牌[J]. 故事会 2016(18)

- [30].摇号还是拍卖[J]. 经营者(汽车商业评论) 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/be275e5796017373277c5c53.html